# 现代建筑项目中的深基坑工程施工安全管理分析论文_吴浩强

浙江东方工程管理有限公司

摘要：深基坑工程施工安全保证了建筑工程整体的稳定性及其安全性，其是现代建筑项目中的重要组成部分。并且深基坑各分项工程都具有隐蔽施工特征，而且与土力学、工程地质和水文地质密切相关，因此为了保障其质量安全，本文概述了深基坑工程，阐述了现代建筑项目中的深基坑工程施工安全问题，对现代建筑项目中的深基坑工程施工安全管理策略进行了探讨分析。

关键词：深基坑工程；现代建筑项目；施工安全；问题；管理策略

一、深基坑工程的概述

深基坑工程是指开挖深度超过5米（含5米），或深度虽未超过5米，但地质情况和周围环境及地下管线复杂或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。基坑支护体系是临时结构，在工程施工完成后就不再需要，施工单位应及时进行地下结构工程的施工，并在基坑围护结构有效时限内和主体结构满足抗浮要求时，及时进行基坑回填工作，严禁基坑长时间暴露。

二、现代建筑项目中的深基坑工程施工安全问题分析

现代建筑项目中的深基坑工程施工安全问题主要表现为：（1）边坡支护开挖不符规范问题。针对深基坑边坡支护挖掘期间，频繁出现的问题即未对挖掘速度进行合理控制，施工企业未严格依据施工规范开展工作，存在严重的质量问题。同时挖掘期间，未将相应的管理举措落到实处，导致施工没有秩序，且某些施工人员仅注重自身效益，未关注施工质量，对整体工程安全性产生了干扰。此外，针对边坡支护而言，通常需同一时间针对较多施工点开挖，施工配合不协调的现象层见叠出，进度管理存在较大差异。（2）深基坑支护体系被破坏的问题。当施工方计划不完善，考虑不周全时会出现施工方无法按规定的时间完成房建工程的问题，为了解决这一问题，施工方开始加快施工进度，超量挖土，导致支撑架设没有及时跟上，使深基坑的围护体系缺少很多设计上必须要有的支撑。或者是因为施工单位没有严格按照图纸施工，以至于深基坑围护体系受力过大而折断或产生过大的形变。例如，地下连续墙折断、围护桩折断等。除此之外，由于土质疏松导致的土体滑动的破坏会导致围护系统被破坏。

三、现代建筑项目中的深基坑工程施工安全管理策略

1.了解掌握深基坑工程施工场地及其周边环境

现代建筑项目中的深基坑工程施工前，需要熟悉深基坑工程施工场地及周边、地表至支护结构底面下一定深度范围内地层结构、岩土性状、含水层性质、地下水位、渗透系数等；了解建筑场地及其附近的地下管线、地下埋设物的位置、深度、结构形式及埋设时间等。对已有邻近建筑的现代建筑项目中的深基坑工程施工，应熟悉已存邻近建筑的位置、层数、高度、结构类型、基础类型，此外，也应掌握现代建筑项目中的深基坑工程施工其他条件，如基坑周围的地面排水情况，地面雨水、流水、上下水管线排人或漏人基坑的可能性以及基坑附近的地面堆载及大型车辆的动、静荷载。

2.科学编制深基坑工程施工方案

现代建筑项目中的深基坑工程施工方案主要包括支护设计、降水或截水设计、土方开挖设计和监测设计等。支护设计主要满足边坡和支护结构稳定的要求，既不产生倾覆、滑移、整体或局部失稳，基坑底部不产生隆起、管涌，锚杆部位不致抗拔失效，同时必须满足水平位移和地基沉降不超过允许值，支护结构构件本身受荷后不致弯曲折断，剪断和压弯。基坑支护常用的几种方法有坡率法、排桩支护、钢板桩支护、地下连墙支护、土钉墙支护、深层搅拌支护等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆降水设计应控制由降水引起的地基沉降不致对邻近的重要管线产生过量沉降，影响其正常使用或危及其安全；地下水控制常用的几种方法有明沟排水、电渗降水、轻型井点降水、管井降水等。截水帷幕应控制不致因渗漏而引起水土流失和过大的变形。常用的方法主要有高压喷射注浆、深层搅拌；土方开挖设计应满足分层、分段、对称、平衡、适时的原则，确保土方开挖安全、运输合理；根据施工方案，施工前应作好设计交底，针对现代建筑项目中的深基坑工程施工施工工艺和作业条件，制定措施得力、针对性强、合理全面的施工方案。施工方案应充分认识现代建筑项目中的深基坑工程施工难点、重点和施工工艺的特点，质量安全控制目标恰当，保证措施到位，施工组织合理，检验监测严谨。对不同的基坑支护方式，施工的难点和要点有所不同，但总体要求基本一致。一是对施工工艺要熟悉，掌握基本的施工参数；二是要掌握主要施工机械及配套设备的技术性能；三是对水泥、砂石、钢筋、锚杆、钢板桩等原材料及其制品进行质量检验，并保证施工质量。四是根据场地特点和不同的施工阶段，采取合适的降水或截水措施。五是土方开挖应分层分段进行，控制挖土进度；六是对雨季施工既要注意排除地面雨水倒流人基坑，又要注意雨季水的渗入。

3.严格按照施工方案组织施工

深基坑工程施工过程中的坍塌事故发生原因有两大类，第一类对现代建筑项目中的深基坑工程施工难度认识不足，认为不需要进行专项的建筑深基坑支护设计，按常规建筑工程组织施工造成的。第二类是未按施工组织设计或施工方案组织施工造成的。随着人们对现代建筑项目中的深基坑工程施工复杂性认识的不断提高，第一类事故正在不断下降，但第二类事故时有发生，主要表现在以下几个方面：第一是未按设计组织施工，因施工质量原因造成支护结构垮塌；第二是未按施工组织设计或施工方案组织施工，特别是对有内支撑的基坑施工，一般顺做时能做到随挖随撑，但对断面不大，开挖深度不大，从下往上做结构，有的施工人员贪快求“方便”，不是随做随拆，而是先拆后做，酿成塌方事故；二是土方开挖时，未进行有效监测或未根据监测结果指导施工，造成挖土过快或超挖引起土体失稳或基底涌土等，或土方开挖方式不对；三是坑边堆置土方或其他材料、设备等，甚至有大型车辆的须严格按设计和施工方案执行，即不能偷工减料，也不能违章施工。

4.健全完善应急救援机制

基于现代建筑项目中的深基坑工程施工特征，施工单位应当建立和完善应急救援预案生。（1）坚持分级负责的原则。施工单位应建立从企业到项目部再到作业班组的应急救援体制，从人、财、物上全面落实，充分发挥事故单位及施工所在地的优势作用。现代建筑项目中的深基坑工程施工是一项专业性很强的工作，应当根据施工的各工种、各工序，有针对性地作好事故防范及应急救援准备。必须充分发挥各方面的主动性和力量，形成统一的、高效的救援指挥部。一旦有事故发生，能立即启动救援机制，迅速、有效地组织实施应急救援，尽可能避免和减少损失。（2）坚持常备不懈的原则。安全生产事故救援必须坚持预防为主。常备不懈是事故应急救援工作的基础。在现代建筑项目中的深基坑工程施工时，应根据建筑深基坑作业的特点及可能发生的事故，做好事故的预防工作，避免或减少事故的发生外，落实好救援工作的各项准备措施，做好预防准备，一旦发生事故就能及时实施救援。

四、结束语

综上所述，随着城市化建设的不断推进，使得建筑项目日趋增多，同时深基坑工程施工也越来越多，周围环境越来越复杂，而由深基坑工程施工诱发的事故时有发生，因此必须加强对现代建筑项目中的深基坑工程施工安全管理进行分析。

参考文献

[1]毕锦华.论深基坑工程施工质量及安全管理措施[J].科技展望，2016

[2]王翠云.简析高层建筑深基坑工程施工质量安全事故的原因与监督管理[J].建材与装饰，2017

[3]李栋.如何加强深基坑工程安全监督管理[J].山西建筑，2016

论文作者:吴浩强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/227db3df6fba802344abe225.html