# 选煤厂供电系统节能降耗的有效方法论文_牛宝,王阿多

鄂尔多斯市滨海金地运营管理有限公司 017000

摘要：在选煤厂运行的过程中，随着能源消耗量的逐渐增加，随之会有大量的污染物产生。在煤炭机械化开采难度加剧，并且煤质下降的情况下，原煤洗选难度也越来越大，从而更加剧了能源大量消耗。因此，选煤厂的节能降耗问题受到高度重视，选煤厂供电系统的节能降耗问题更值得关注。鉴于此，本文就选煤厂供电系统节能降耗的有效方法展开探讨，以期为相关工作起到参考作用。

关键词：选煤厂；供电系统；节能降耗；措施；效果

1.供配电系统在选煤厂中设计的相关要求

在整个电力系统中，选煤厂往往处于二级负荷位置，是整个电力系统中的关键环节。若其在运行中发生电力停止供应情况，直接对系统整体造成严重的影响。对此供配电系统在选煤厂设计中对设计质量以及系统可靠性具有较高的要求，确保供电电源在频率与电压等方面都可满足选煤厂运行需要。同时，设计过程中还需考虑供配电系统的接线环节，通常在选煤厂中为便于后期的日常检修与更换，多根据可能发生的故障问题进行便捷性与可靠性的设计。另外，在供电设备方面，设计时也需考虑到选煤厂具体环境，若环境中存有大量煤尘或可能发生爆炸，应考虑悬在防尘能力、防水能力以及防爆能力较高的设备，从而保证设备的可靠运行。

2.供电系统节能的关键环节

2.1变压器和电动机的节能

对于供电系统而言，变压器和电动机是主要的供电设备，如果能够做好变压器和电动机的节能，那对于选煤厂供电系统节能降耗是非常有意义的，这里将对变压器和电动机分别来进行阐述。首先，所谓的变压器节能，其主要是降低变压器在工作中电能的消耗，并且对电力进行合理的调节。在谈到变压器的电能消耗时，要进行功率的说明，功率是由有效功率及无效功率所共同组成的，所以在进行变压器的选择时，应当根据选煤厂的电负荷合理选择变压器，使其能够在低消耗的基础上进行高效率的工作。

2.2减少线路损耗

线路损耗是被人们所熟知的常识，恒定的电流下，如果线路越长，那么线路中电能的损耗也就越大，这便是减少电路损耗的中心思想。由于线路的长度直接影响到电能的消耗，所以在供电系统中应该尽量减少线路的长度。对于一些障碍较好的供电区域，应该尽可能的实现直线引入。如果一些区域无法实现线路的直接引入，那也应该尽量避免不必要的线路迂回。在控制线路长度的同时，还应当考虑到线路电阻的打大小，不同的金属材质其导电能力和电阻也是各不相同的，在综合考虑到线路费用及电能消耗后，推荐使用铜线而减少铝线的使用。如果线路特别长的话，应该选择直径较粗的线路，达到相应区域后再改用相应的细线，同样能够减少线路的损耗。

2.3提高供电系统的功率因数

功率因素实际上就是有效功率同视在功率的比值，该比值越大，其效率也就越高，所以在供电系统中应尽量减少无效功率，提高功率因数。功率因数的提高能够改善电气元件等的容量，减少电能的消耗，从而降低供电的费用。此外，功率因数的提高还能够提高供电设施的负载能力，所以说提高配电系统中的功率因数是十分必要的。

3.选煤厂供电系统节能降耗的优化措施

3.1管理优化措施

（1）加强节能降耗技术管理。在选煤厂供电系统节能降耗过程中，技术管理应放在首位。选煤厂成立技术研究小组，对节能降耗技术定期召开会议，归纳总结技术现状，以便改进技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆比如:供电系统中出现非线性用电负荷增多问题，此故障多由供电系统中的谐波受到干扰，降低系统功率因数，进而引发线路设备的热效应而产生。研究小组经讨论提出:采用因地制宜方式抑制供电系统谐波。（2）加强用电节能降耗管理。在选煤厂供电系统节能降耗的过程中，应注重科学化管理。以选煤厂的实际情况为基础，做好节能用电管理。供电系统部门首先应通过对线路损耗的计算，对比实际用电与计划用电情况，以对比和计算数据为基础，合理选择线路损耗指标，并将相应的指标下发给相关部门。但为保障指标的落实，应将此项工作与业绩考核结合管理，以便保障工作人员的工作效率，提高规范性。

3.2技术优化措施

（1）供配电变压器节能。在选煤厂供电系统节能降耗的过程中，作为供电系统输送电能的主要设备，变压器也会消耗电能，虽然这种电能消耗较小，但是长时间造成的电能损耗较大。因此为实现变压器节能，选煤厂应使用低损节能变压器，比如:SC9－30、SC10－30等等，这些都是通过优质冷轧晶取向矽钢片，这种材料参有效降低变压器的漏磁等损耗。与此同时，变压器的使用和选择非常重要，选煤厂应根据实际情况，合理选择容量及台数。另外，在变压器的运行中一般都是并联电路，且并联电路中的变压器电压与变压比保持一致、连接组别相同，容量也基本相同。因此，笔者建议在选择抗阻电压时，选煤厂应重视供电系统的电压、电压波动是否满足实际情况，进而限制低压系统中短路位置的电流变化。

（2）供电系统的电动机节能。在选煤厂供电系统中，三相交流异步电动机作为常见供电系统设备，其在运行过程中消耗的有功功率较多，但有时会需要无功功率，且功率因素较低，因此这种设备的耗能较多。因此，选煤厂要实现电动机节能降耗目的，建议选煤厂采用就地补偿电容器，让线路损耗减少，进而减少电动机的轻载和空载运行。另外，为实现电动机的节能降耗，还可以采用变频器和软启动器控制，在变频的调速下，让电动机负载率出现变化，自动调节转速与负载率保持一致，降低电能损耗。此外，也可以通过提高自然功率因数将电能损耗降低。同时因为电动机的负载率与功率因数两者有着紧密的关系，所以轻载运行能够降低电动机的自然功率因数，相反电动机的电能损耗比较高，因此，电动机容量只有符合要求，并符合相关功率的要求，电动机的负载率就会提高，相反的自然功率因数就会随之变化，因此要核对机械负荷与电动机容量是否相符。

结语

能源作为人们赖以生存和发展的主要物质，科学合理的用电成为当下社会发展的关键。选煤厂应根据市场实际与现代化科技的发展，不断研发创新节能降耗技术和管理方式，从电动机、线路路损耗、功率因数、低压配电系统等方面进行节能降耗。只有充分考虑各种因素，才可以保障选煤厂供电系统节能降耗的效率，推动选煤厂又快又好的发展。

参考文献：

[1]程富华.浅谈选煤厂采用660V供电系统的优越性[J].山东工业技术，2015(18):161.

[2]司海波.长平洗煤厂供电系统谐波治理分析[A].中国煤炭学会煤矿自动化专业委员会、中国煤炭工业技术委员会信息与自动化专家委员会.第22届全国煤矿自动化与信息化学术会议暨第4届中国煤矿信息化与自动化高层论坛论文集[C].中国煤炭学会煤矿自动化专业委员会、中国煤炭工业技术委员会信息与自动化专家委员会:中国煤炭学会煤矿自动化专业委员会，2012:4.

[3]王国伟，杨丽，王海潮.选煤厂660V供电系统的接地保护技术研究[J].煤矿机电，2012(04):30-32+37.

[4]卢宏龙.选煤厂供电系统节能降耗的有效途径[J].山西煤炭，2011，31(07):47-48.

[5]杜艳青，张文仲，李继梅.选煤厂380V供电系统升级至660V供电系统的优点[J].选煤技术，2010(06):64-65.

论文作者:牛宝,王阿多

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22997289a6d8fb93f8703b72.html