# 论水利水电工程的水闸施工技术论文_葛林贞

黑龙江省水利水电集团有限公司 黑龙江哈尔滨 150040

摘要：水闸施工技术便是水利工程中常见的一种施工技术，水闸的作用主要是调节水位，控制水速和分流。水利工程建设在我国经济发展和国家现代化建设过程当中的具有非常重要的意义，国家也大力支持和投人了许多资金，来完善和提高水利工程的相关建设。

关键词：水利水电；水闸；施工

一、水闸施工在水利水电工程的重要意义

主要包括以下几点：①利于防洪减灾。另外，水闸在水利工程中的防洪减灾也是起到了非常重要的作用。我国属于典型的亚热带季风性气候，每年汛期长江流域都会饱受洪水内涝灾害的影响。水利工程中的水闸在汛期就会发挥非常大的防洪减灾的作用。水闸和以起到对洪水起到拦截蓄洪，起到泄洪降低洪水的目的。通过水闸的开闭，来对洪水进行调度改变洪水的趋势，起到减少洪水对沿线的影响，降低洪水发生概率。②用于水势调节。虽然我国水资源丰富但是水资源分布极为不均，人均水资源更是处于世界落后地位。为了解决和克服这一问题，我国新建了大量的水利水电工程。通过水利水电工程来改变水资源的走向和分布。对于水利资源调度，需要提高水位增加水势能，来进行水能发电进行水资源的重新分布。提高水势能就需要通过水闸的关闭来起到蓄水作用，然后通过开启水闸来实现水资源的利用。

二、水利水电工程水闸施工技术影响因素分析

针对水利水电工程中水闸施工技术的合理分析，我们就可以从中找到其存在诸多影响因素，对施工技术的应用质量也会产生诸多不利的影响。在实施水闸工程的实际施工之中，其施工前期的设计图纸方面的质量，针对地质的具体考察以及对于施工材料质量的有效控制，对于水闸施工技术的实际应用质量都会产生较大的影响。并且将水闸施工技术应用质量提高，也需要考虑到多方面的因素，并且直接消除这一部分因素，做好技术应用管理的强化，这样才有利于后续施工质量的有效控制。

三、水利电力工程中水闸施工技术方法

某水利水电工程中设置有对应的防洪节制闸，其选择钢制闸门，高度为4．7m，闸室的净宽为4．0m，基于现场的实际情况进行分析，针对个别工序的施工技术，具体如下：

1、水闸施工前的准备工作。在进行水利工程的相关建设之前，施工方案符合实际工程的需求，然后提前对相关的因素进行一定的分析和考虑，要重点查看有关的管理制度是否严格，为了更好地控制施工的节奏和流程，从而保证我们的施工质量。在施工作业时，要严格控制施工的指标，对产生问题的地方进行分析总结，找出产生问题的原因，提出解决措施，从而确保我们的工程顺利进行。

2、开挖工程。因为水利水电工程的施工环节比较的复杂，有关的技术也有一定的难度，在进行水闸施工时，对于整体的施工也需要解决长度跨度问题，因此对于施工的技术人员来说，会产生一定的技术难题。对于开挖环节来说，我们一定要做好相关的控制，严格地按照施工规范进行，为了满足水闸施工的施工要求，我们需要在开挖阶段进行提前的规划设计，对于要开挖的断面进行合理的选择和布局，要提前做好准备工作和断面工作，明确和掌握有关断面相关信息，避免对我们的施工材料产生浪费，也避免后期产生水闸强度问题，并且要严格中腰线位置，使施工开挖与设计条件相符确保挖掘进度与质量。

3、混凝土工程。1)原材料。混凝土选择普硅32．5水泥，要求报告单齐全，到达现场之后进行强度与安定性试验，合格之后方可使用。针对碎石与黄砂，应该就近选料，开工之前，需要现场监理工程师做好取样送检，合格之后，方可使用。2)拌和混凝土。用拌合机直接进行混凝土的拌合处理，期间需要检查其坍落度，当出现要求不匹配标准时，需要立即检查原因，及时加以纠正。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆考虑到搅拌机的利用，需要直接将时间控制在90s。3)运输与浇筑。实际运输中，选择双胶轮车，对于垂直方面，支撑选择脚手架，爬高要控制在2．5m之内，总距离不得超出150m。为了避免因为振动而出现离析的问题，还需要确保路面的洁净和凭证，并且要达到:第一，避免混凝土出现离析，如果因为离析出现不均匀的问题，就会影响后续浇筑与振捣。第二，为了避免损失水泥浆，还需要确保运输工具不存在漏浆与吸水的问题。第三，不能在运输过程中出现初凝，否则会影响上下层的结合，影响后续施工。在浇筑中选择分层与分块的方式，在涵洞混凝土浇筑中，需要确保混凝土能够均匀上升，直至满足要求。并且在对应的浇筑处理中，其实际浇筑质量必须满足要求，如果无法满足和易性的要求，则需要进一步处理，确保其质量。

4、金属结构工程。水闸建筑中还会有金属构造的建筑，这些都要严格的按照规定内容进行，保证水闸建筑的良好品质，要做好相关物料和在进行制造时的技术和装置过程的掌握技术作业。可以根据合适装置技术和输送方式对金属构造的项目进行建筑，其中所生产出来的物料要有相关正规厂家的合格证明。在进行输送物料之前，要对这些物料进行检验，是否合格保证物料能够符合要求的品质。进行水闸门槽的装置时要根据相关的科学建筑技术进行，面对所出现的各种问题能够及时解决，从而保证金属结构的质量能够达到标准要求。

5、导流工程。对于水利水电工程的水闸施工为了提供干燥良好的施工场地同时也不能对航道产生影响，大多采用的导流方法来进行闸门施工。导流施工需要根据施工场地和水文条件来决定导流工程的施工方案。对于我国而言，地域广阔水文和地质条件具有非常大的变化。因此，对于每一个流域其水利水电工程的水闸类型也是不同的。对于不同类型的水闸其导流工程的施工方案和工艺要求也是不同的。所以在进行导流工程施工时，不能单纯的根据施工经验选择施工方法。而是要综合考虑所有的因素，根据地形的特点、流域的特征、水土环境的不同都要进行详细的分析，再去制定相应的方案。

四、水利水电工程中水闸施工管理措施

1、严格水闸施工质量管理。水利电力工程在施工过程中，未达到有效的管理措施，我们应当在水闸施工期间加大其管理机构建立。水利电力的工程施工中，应该加大水闸施工质量管理组织机构的组建，以此来实现有效的管理。可以通过经理负责制度来提高工程质量，对于施工过程中遇到的问题应由施工队长及时的进行解决，并对出现的问题进行逐级分层进行查找和处理。对于水利电力工程的水闸施工这一问题而言，我们可以实行逐级分开各自负责的方法来进行，可以实施三次检查的制度来进行严格有效的检查和处理。还要设定制定的专职人员每天对施工现场的施工质量进行检测，并及时的向监督人员与管理人员报告施工的进度。

2、制定科学的管理的标准和规范的流程。对于闸门施工管理工作而言，同样也需要建立起行业的标准和规范化的管理流程。科学的管理标准是管理工作正确科学无误的保障和评判的标准。在以往的闸门施工管理当中，由于标准的缺失，造成了管理工作的存在很大的随意性，没有清楚的节点和标准导致管理工作的效率大大的降低。规范化的管理流程可以使得管理人员能够清楚的指导该如何操作，避免出现不必要的操作，可以很大程度的提高工作效率。

结语

考虑到水闸工程质量会受到水闸施工技术的直接影响，所以，需要在施工环节做好对应的控制，完善各项施工技术，这样才能满足水利水电工程的有效建设。

参考文献

［1］宋自飞．浅谈水利水电工程中水闸施工技术管理［J］．湖南水利水电，2019(4):74－75．

［2］丁艳．水利水电工程中水闸施工技术与管理［J］．科学技术创新，2019(18):142－143．

［3］刘广义．水利水电工程中水闸施工技术与管理［J］．四川水泥，2019(6):212．

论文作者:葛林贞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/229c62e4fb8fe6b655fe83c1.html