# 大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用论文_王强,王伟

山东省建设工程招标中心有限公司 山东济南 250000

摘要：人们生活水平与生活质量的提高，对于建筑工程的施工要求与建设质量要求更加的严格。建筑行业也是影响社会发展的重要因素之一，随着城市建设的发展，多种建筑结构模式被应用。同时，建筑的施工质量与安全也引起大家的重视。尤其是中国施工技术与工艺的不断完善与创新，对于建筑工程的使用寿命与稳定性提高有着很大影响。但是，在这些施工技术的使用中仍然存在很多的问题，这些问题也是影响施工质量的重要因素，所以应该加强对施工环节中质量的管理与控制，防止施工问题的发生。

关键词：土木建筑；大体积；混凝土结构；施工技术

1结构和施工技术特点

大体积混凝土在结构特点和特性中着紧密的联系，所谓的大体积混凝土结构，根据这个字意中可以明白，体积巨大，除了这个特点以外，还有着坚固特点、结构厚的特点、以及用量大的特点。在浇筑技术施工时，大体积混凝土结构施工时，要求施工完成是一次性，进行的施工中不能够出现因为停留而出现的施工缝隙，在浇筑施工中要求一次性完成，这样的施工工艺，很大的程度中能够促进大体积混凝土结构的配料配置比的精确性。

2大体积混凝土出现问题的主要原因

2.1水泥水热化原因

大体积混凝土的原材料中主要成分是水泥，水泥在遇水的情况下就会产生一定的热量。还有就是采用的大体积混凝土结构施工工艺中，这样的施工技术的体积切面中厚度很高，其中的水泥生产的热量散发的途径就不是很通畅，不通畅主要表现在，大体积混凝土相对于表面面积较小，内部的温度就会有聚集的现象发生，这样就造成内部温度和外表的温度不一致，形成温差，在温差的作用下就会容易产生裂缝。

2.2混凝土自缩原因

大体积混凝土在施工中有着很多水的成分，大体积混凝土硬化的过程中需要消耗一些水分，大致在水总量的百分之二十，其它的水分就会被蒸发掉。在蒸发的过程中当出现需要蒸发的水分超过本应该蒸发的水分时，这时就会产生一种现象，就是自缩值，这时就会引起混凝土的收缩现象。从这个分析来看混凝土的自缩和自缩值有着紧密的联系。

2.3外界温度变化原因

大体积混凝土施工工艺在土木工程的使用过程中，这样的浇筑温度和外界的环境温度有着直接的关系，也就是在混凝土的实际温度随着外界的温度的变化而变化。由于这样的特性，在采用这样的施工工艺，遇见温度突然的下降，就会增加这样结构中的内外温差，形成温度应力。温差的温度应力成正比例，在温差越大的情况下，温度应力就会增大，这样产生的裂缝的可能性就会增大。

3 大体积混凝土施工技术

3.1混凝土的配合比和拌制

在土木建筑工程中使用大体积混凝土施工技术，针对于材料的配比问题至关重要，材料的配比也是影响混凝土质量的重要因素。配比前需要结合工程的施工环境与建筑要求，不同配合比的混凝土其性质与作用也是不一样的。所以，在建筑工程的施工中，对于大体积混凝土配合比的选择需要严格考察结合实际情况，确保施工质量的要求。

3.2混凝土的浇筑技术要点

进行大体积混凝土结构的施工过程中，由于其施工的体积比较大，所以要对其浇筑的工作进行严格的审查，保证施工的质量达到规范的要求。在进行浇筑的时候，最常用的方法就是全面逐层浇筑法、分段分层浇筑法、斜层分段浇筑法等。在一些横向面积不是很大的混凝土结构中，使用的最佳技术就是全面逐层浇筑法。经过分层处理的技术，保证整个浇筑工作的顺利实施。在对第一层进行浇筑完成之后，保证其凝结后才可以进行下一层的浇筑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 大体积混凝土结构的振捣

只有确保混凝土结构的科学配比搅拌，才可以保证混凝土质量合格，之后再顺利地完成浇筑作业，还需配合科学的振捣。通常情况下振捣可以分为机械振捣与人工振捣，相比之下机械振捣的应用范围更加广泛，人工振捣主要涉及边角部位或者机械振捣难以施展的地方。在振捣过程中，需要控制振捣频率、速度与振捣时间，能够使混凝土拌合料颗粒之间达到一种平衡状态，使拌合料颗粒充足达到密实，过程中所产生的液化在自重作用下经过挤压上升到表面，直至无气泡出现才能停止振捣，从而满足混凝土振捣要求。另外，振捣过程中需要注意：振捣过程必须保持均匀，在上下抽动振捣棒的过程中保持 50 ～ 100mm的距离；还要确保振捣时间的间隔；对混凝土振捣的时候还要确定初凝的情况。

3.4大体积混凝土的养护技术

通过上述的相关工作之后，大体积混凝土进入最后的阶段，混凝土浇筑完成后工作并没有结束，还需要根据实际情况进行科学的养护。如果说前面的工作是大体积混凝土主要工艺流程，那么养护就是对前期工作的见证与实现，进行养护的主要目的就是保证大体积混凝土固化过程中可以满足内部抗力要求。

3.5对温度应力的控制

在大体积混凝土的施工中，要控制好这样的结构温度应力，主要从两个方面着手。一个是尽量减少在混凝土中水利的使用量；另一个是控制大体积混凝土结构施工的温度。做好这两个方面的工作，就可以对温度应力有效的控制，下面具体的分析这两个因素：1）尽量减少混凝土中水泥的使用量。水泥在遇见水的情况下就会产生相应的温度，这个温度就是形成温度应力的主要原因，因此在工程建筑物的施工过程中，为了减少温度应力的现象发生，在使用的混凝土中要尽量的减少水泥的使用量。但是在混凝土中使用水利的作用主要是起到粘连和硬化的作用，减少水利的使用量会对这两个方面形成影响。（2）控制大体积混凝土浇筑的温度。对于使用大体积混凝土施工工艺中，裂缝和温度有着直接的关系，处理水泥的自身温度以外，还会受到外部环境温度的影响。在外部温度的变化和内部温度升高都会产生裂缝，形成温度应力，因此在对大体积混凝土施工的过程中，要采取好相应的措施，控制好内部的温度和外部的温度。

3.6提高大体积混凝土的抗裂性能

（1）使用好抗裂剂：工程在施工的过程中，混凝土中需要添加抗裂剂，使用这样的方法就可以有效的控制好自缩值，主要的原因在于，使用的添加剂能够对混凝土的收缩进行弥补，使用好这样的方法，就可以使混凝土的自缩值控制在一定的范围，这种范围就能够满足施工的需要。但是在使用这样的方法中，有着一定的注意事项，就是需要在添加过程中按照一定的要求进行，这样才能够保证好工程的质量。（2）添加增强材料和配筋。工程施工中使用的混凝土，需要添加好抗裂剂才能够保证好裂缝产生的问题。在一般的情况下，大体积混凝土使用的配筋是很少的，为了增加它的抗裂性，可以在这个方面合理的增加。（3）土材料配比要合理。这样的材料在混凝土中使用，要严格控制好使用的量，土材料的配备中有着严格的标准规定，施工的过程中，就需要严格的按照这个配置比进行材料的配置，不能够使用随意马虎的态度在工作中。（4）减少约束力。约束力这样问题的出现，主要受两个方面的影响，这两个方面一个是地基的影响，还有一个是温度应力的影响，其中在解决温度应力方面，主要使用的方法是对温差的减少；对于地基方面的影响问题，使用的方法是对滑动层的建设。

结束语

综上所述，在土木工程中使用大体积混凝土结构施工工艺，需要把握好质量，这样的施工工艺容易出现裂缝，要控制好裂缝的产生。采取的方法主要有尽量减少混凝土中水泥的使用量，控制大体积混凝土浇筑的温度，科学的掺和混凝土的抗裂剂，添加增强材料和配筋，严格控制混凝土的土材料配比，减少约束力。做好这些方面的控制，就可以有效的保证好大体积混凝土施工的质量。

参考文献

[1] 苏丽娜.房屋建筑中大体积混凝土施工技术研究 [J].黑龙江科学，2018，9（18）：126-127.

[2] 李传梁.房建施工中大体积混凝土无缝技术的探讨 [J].智能城市，2018，4（17）：98-99.

[3] 路丹.土木建筑施工中大体积混凝土结构的运用 [J].工程技术研究，2018（8）：129-130.

论文作者:王强,王伟

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年3期

论文发表时间:2019/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22a67c8f465a6189d48900d5.html