# 城市路灯的施工管理及节能控制浅析论文_陈永国

响水县路灯管理所 江苏响水 224600

摘要：随着城市建设的不断进步发展，城市路灯作为城市基础设施建设中必不可少的一部分重要内容，同时也是城市整体规划中传承与弘扬现代文明的生动载体，其施工质量的优劣与居民生活环境的好坏有着直接关系，并且在美化城市环境及节约电能使用方面具有重大积极意义。因此，要想切实提高城市路灯施工质量，就需要加强对其施工活动的管理，并将节能理念渗透到施工活动的各个环节中，高效提升城市路灯施工节能控制效果，从而使得城市路灯施工在构建节能型社会中做出更大贡献。基于此，本文主要对城市路灯的施工管理及节能控制策略方面进行了深入的探索。

关键词：城市路灯；施工管理；节能控制；有效策略

目前，我国的城市化发展越来越快，在城市建设过程中，路灯建设是车辆与行人夜间出行的照明设施，也是城市基础设施中的亮丽风景线。由此可见，城市路灯建设不仅应具有较高的完整性与实用性，而且还应具有较高的审美性，这就对路灯施工管理工作提出了更高标准要求。在国家倡导的节能降耗理念的引导与影响下，城市路灯施工活动在优化施工质量的同时，还应将节能理念贯彻到施工管理的各个细节中，努力做到绿色照明。因此，如何优化城市路灯施工管理及节能效果，是当前管理人员需要研究的关键问题。

1 城市路灯施工管理有效措施

城市路灯施工管理工作涵盖内容丰富，是一项涉及范围大、专业性很高和系统性很强的工作，只有采取有效的管理措施，才能对其施工质量进行恰当管理，才能为路灯施工价值及节能效果的提升奠定基础。

1.1 做好施工现场勘察工作

在设计城市路灯之前，应分析路灯的维护与管理需求。比如，路灯位置设计过程中，应详细了解路灯计划建设位置的上部有没有高压线，周边有没有苗木，城市街道的间距与宽度等，结合道路的实际宽度，选择恰当的路灯柱侧面、双侧及高度，设计路灯的最佳仰角，分析设计方案是否能够满足国家规定的照明设计标准。

1.2 做好挖掘路灯杆坑工作

结合设计标准，确定各个路灯的最佳位置，在此基础上挖与倒基础、挖路灯电缆沟、包装防水胶带、擦黄油，以有效预防螺栓被损坏。另一方面，挖开路灯沟的时候，应有效预防和其他绿苗坑或管线坑发生冲突，这就需要施工人员提前做好充足的调查与准备工作。

1.3 做好敷设路灯电缆工作

敷设电缆之前，施工管理人员应详细检查施工现场，尽可能预防交叉施工情况的出现，并避免在灯坑开挖中将其他电缆损坏。在敷设与安装路灯之前，施工管理人员应对电缆槽中的异物情况进行细致的检查，测量其实际深度是否能满足设计需求，并确保路灯施工中的弯曲半径不低于 15 倍外径。由于敷设质量对整个城市路灯施工质量的优劣产生巨大影响，因此在实际的敷设路灯线路的过程中，应避免硬扯生拉，预防打结情况的出现，然后做好必要的防盗措施。

1.4 做好路灯立杆吊装工作

在立杆吊装之前应对灯具的完好性进行全面检查，查看灯具光源的完好性，以及臂、灯杆及灯具的连接是否正确。另一方面，应将灯杆线正确地穿进路灯中，在具体的吊装路灯的时候，应充分了解四周环境，尤其是绿化设施与高压线。应借助科学的安全策略，设置醒目的安全警示标志，对周边行驶车辆与行人进行疏导。施工管理人员应做好安全管理工作，禁止施工人员在起重机臂下站立，统一指挥现场人员，所有人员都必须在安全警示区域之外。在安装灯杆的基础上，应确保杆高与地面垂直，应将偏差控制在 0.2%以下，将基础螺栓上的胶带及时拆下，用双螺母将灯杆脚螺栓拧紧，并将混凝土保护帽安装在其上。

1.5 做好接地控制柜的施工

单杆路灯除了必须接地，还可选择在全线中敷设五星铜邑或合金电缆，使得灯杆中的各个电气设备连接在一起，确保接地电阻不超过 10Ω。将干接触器安装在控制柜中之前，应做好严格的调试与检查工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 优化城市路灯管理与节能控制的有效策略

2.1 优先选择节能光源

节能光源是节约路灯能耗的主要质量检测手段，是实现节能计划的根本因素。一般来讲，节能光源涵盖有风能转换灯具、储能灯、太阳能电池板、节能灯等。近年来 LED 类型的节能灯，在科学技术快速发展的背景下，其生产成本更加低廉，使得该类型灯很快得到了大面积推广应用。但是，当前 LED 已经不是高科技产品了，施工人员能够在参差不齐的厂家中选择到一款优质的产品，就显得非常重要。而风能路灯等受到环境因素的、建设条件及地理环境的影响，尚未普及。因此，应优先选择恰当的节能光源，才能实现预期的施工与节能控制效果。

2.2 合理布局建设网络

城市路灯一般都是在道路两侧建设的，但是建设路灯的过程中应合理控制路灯建设位置和光源强度的距离。城市街道数目众多，这就加大了敷设难度，因为道路长度一般较长，这就使得公共线路具有逐渐增大的传输距离，而远距离输电势必会提高线路中的电能损耗，这就会使得很多电能被白白浪费掉，不利于电能利用有效性的提升。在对城市道路网络布局进行优化的时候，应全面分析损耗功率的各种因素，尽可能提升电网电能传输的效率，然后结合各个地区的传输距离及地理环境构建恰当的电路网络。另一方面，城市路灯线路输电中不可避免会出现电能损耗问题，这就应充分重视改造与利用电能损耗，用恰当的方式转化与收集电能。用自动化的电网控制系统及电路敷设技术对电能损耗进行控制，是高质量实现节能目标的有效途径。

2.3 恰当选择管理系统

在路灯敷设与光源选择过程中，施工人员应主动将自动化技术应用其中，把该理念渗透到路灯的全过程管理与监控中。自动化管理系统在实际应用中，需要借助传感器技术对路灯的实时状态等信息进行采集，借助检验光照强度及当前强度等信息，将各种数据数字化，使得信号借助无线网路，并经过网络协调器及时发送给管理终端。施工管理人员通过对路灯在计算机上交互界面的观察，及时发现路灯工作中出现的异常情况，从而提醒管理人员采取针对性措施予以及时处理。另一方面，部分控制系统具有先进的自动反馈及补偿功能，能实现异常电路的自动修复。自动化管理系统适合应用到具有较为复杂的气象条件下，以减轻施工人员与管理人员的工作强度，优化电能的有效利用率，自动化技术可使得路灯施工中的一些技术困难迎刃而解，成为城市道路路灯管理方面的主要手段。

2.4 集中规划路灯施工

对城市路灯进行统一性管理，可显著减少管理工作量，优化路灯建设与管理效率。借助恰当的规划方案构建出城市路灯建设统一管理与建设标准，构建科学而完善的管理制度，不仅可优化路灯建设的实用性与合理性，而且对城市环境和谐及美化都发挥着重大积极作用。建设城市路灯需要结合具体的地质情况与敷设环境，依据当地的道路规划与城市规划方案，对路灯电网的预设合理性做出客观判断，结合具体的生活质量及发展环境，选择恰当的电力系统与路灯光源。在统一规划城市路灯的过程中，应该把重点施工内容汇总到一起，以确保路灯具有良好而稳定的性能，在此基础上应保证路灯建设与城市整体规划的协调一致。路灯规划应和城市道路规划具有较高的一致性，结合城市道路的具体布局情况恰当选择最佳的管理方法。另一方面，在建立照明系统的过程中应以满足城市实际需求为中心，并且还应做好城市未来发展所需要的其他的路灯建设工作，从而有针对性地做好预测与规划工作。城市路灯管理机构应借助丰富多样的管理方法，恰当应对路灯工作过程中的复杂故障与环境，采取有针对性的路灯维护与管理措施，管理机构应结合具体的管理标准，使得路灯管理工作权责分明，从而为城市路灯管理及节能控制工作的高效开展做好准备。

3 结束语

综上所述，城市路灯施工管理是提高施工质量、优化节能效果的有效措施与途径。在科学技术不断高速发展的今天，城市路灯管理工作更具智能化、系统化与绿色化特点，为城市道路路灯施工效果及电能使用有效性的提升奠定了基础。因此，施工管理人员应依据城市路灯管理需求及周边环境特点，恰当选择最适合的管理措施与方法，主动将节能意识渗透到施工活动的各个环节中，最大限度优化城市路灯施工管理成效及节能控制效果。

参考文献

[1]王小明.浅谈城市路灯工程施工管理[J].建筑工程技术与设计，2014（35）.

[2]张宝军.浅谈城市路灯照明的施工管理以及绿色节能[J].大陆桥视野，2015（06）.

[3]钱 德.城市路灯管理与节能控制方法研究[J].时代农机，2016（06）.

论文作者:陈永国

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第25期

论文发表时间:2018/1/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22acdab84a7fd5e0b6d0fc6b.html