# 环境检测领域能力验证工作的组织及评价方法论文_刘国柱

中山金正建设工程质量监测有限公司 广东中山市 528445

摘要：本文将从分析能力验证的基本内涵展开，深入分析环境检验能力验证工作的组织及评价方法，为环境检测人员提供技术参考，可对于科学落实能力验证工作有所帮助。

关键词：环境检测；能力验证；评价

近年来国家对环境监测领域的能力验证工作高度重视。为了提高环境检测领域能力验证工作水平，深入了解环境检测领域能力验证工作的组织及评价方法很是十分必要的。而环境检测领域的能力验证主要是评价环境检测实验室检测 特定项目（如环境污染物）的能力，帮助实验室识别常规分析中可能存在的问 题以提高检测数据的一致性和可比性 。

1 能力验证的基本内涵

所谓能力验证，就是指通过试验时间的对比产生相应的比较数据，利用比较数据与事先设定的标准进行对比，从而达到评价实验室检测能力的目的。由此可以确定，能力验证时保证检测质量的重要手段，也是区别各个实验室工作能力及实验室之间差异的重要手段。当然，也有很多单位利用能力验证来对实验室进行测试，了解实验室存在的漏洞或不足，以便及时不弥补，改善实验室，提高实验室应用水平。但不管怎么，因为能力验证的实施，使得环境检测更加准确且有效，为更好的营造实验室环境或其他环境有很大帮助。所以，在环境检测领域中能力验证的实施是非常重要的。

2 目前环境检测领域能力验证工作基本情况

基于目前国内环境检测领域中能力验证实际情况来看，能力验证工作实施的基本情况为：

2.1 环境检测领域能力验证工作的依据

对于环境检测领域能力验证工作的实施，我国颁布了《能力验证结果统计处理和能力评价指南》对其予以规范与约束。当然，在具体进行能力验证工作的评定，则是由PTP人员进行综合评定。PTP人员以CNAS—CL3：2006为表标准，如此可以准确的说明环境检测领域能力验证是否公平、合理。

2.2 环境检测领域能力验证工作的组织方式

环境监测领域能力验证的组织方式主要有三种，即顺序参加、同步参加计划及外部治理评价计划。相对来说，同步参加计划应用更为普遍，适用。按照同步参加计划方式来落实能力验证，需要在检验相同检测环境下，利用相同浓度的检测水平及相同检验方法来进行样品检测，如此在样品检测之后可以准确的了解到不同检测样品之间的差异，找到差异原因[1]。另外，此种组织方式的能力验证，可以减少能力验证误差，使得能力验证真实可靠。

2.3 环境检测领域能力验证工作的检测样品

环境检测领域能力验证工作中检测样品因为容易受到环境及其他因素的影响，所以合理选择样品、制备样品是非常必要的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而在室内环境检测中，由于有些样品的特殊性质使得这些物质不能直接进行检测，而要经过一定的处理手段。对于易挥发的物质，在开启后必须立即检测，同时在保存时采用如顶空瓶等密封保管以免挥发后影响真实的浓度。涂料样品要使 用合适的溶剂溶解稀释后才能检测。在使ICP或者分光光度计等仪器检测时，要注意保证待测物的浓度在所绘制的标准曲线的范围内,太稀结果不准确甚至未能检出,太浓不能落在标准曲线上造成检测不准确。而且要对式样进行多组测试,按照统计学的思想进行结果处理以求保证未知样品的准确性。如果未知样品的测定值落在标准的某一点附近，应在附近多做几个标准点，以求证未知样品测定值的准确性。

3 环境检测领域能力验证工作的评价方法

3.1 指定值与不确定值具体数值的确认

对于指定数值的确认，可以采用配制方法，也就是在一般的化学成分分析中，注意尽量降低误差，精确的配制样品，并且在样品配制的过程中考虑化学成分之间是否会发生化学反应，如若会发生化学反应，则不允许配制样品。在完成样品配制之后，利用有证参照值方法对样品进行检测，并以有证标准样品作为检测标准，确定样品的检测数值。对于不确定值具体数值的界定，可以采用多种方法，目前多以参照值法，也就是依据CRN的检验值为准，在检验过程中将实验室的公共定义的数值定位检验的制定值，在此基础上进行样品检测，进而确定样品的的不确定，进而与CRN的检验值进行对比，确定是否符合标准[2]。

3.2 能力验证评定标准差

目前，所进行的能力验证评定标准差，需要通过确认方法来完成，即确认规定值、经验预期值、一般模型、精密度试验结果及通过能力验证计划。再具体进行环境监测领域进行能力验证时，需要同时检查不同的实验室，基于同一性原则和平均性原则，来制备各个实验室的样品，在此基础上，计算样品的稳健平均值及中位值，以此来确认规定值；再通过将稳健平均值进行标准化检测，了解稳健平均值与标准之间的差异，将其定为能力验证标准差值[3,4]。

能力验证的评价

能力验证计划的制定主要通过对样品进行性能统计量的计算,进行每个实验室的能力评价。对样品进行性能统计量计算，就是计算偏差及秩与秩的百分比。通常，采用Z比分数法来计算样品检测结果与指定值的差。在此基础上，将标准的Z比分数测量结果设为结果满意度标准，如此可以完成样品的能力验证的评价（参照表1）。

表1 样品的能力验证的评价

结束语

基于以上内容分析，确定环境检测领域能力验证的实施是非常必要的。当然要想使能力验证充分发挥作用，应当设定规范的能力验证标准、选择适合的组织方式、规范选择与选择样品及科学的能力验证评价，如此可以充分发挥能力验证的作用。

参考文献：

[1]孙剑.环境检测领域能力验证的统计方法及发展趋势[J].卷宗,2016,6(2):273.

[2]邢小茹,马小爽,刘涛等.环境检测领域能力验证工作的组织及评价方法[J].环境监测管理与技术,2014(4):1-4.

[3]韩永志.统计学在理化检验中的应用第三讲平均值、中位值及其不确定度 理化检验（化学分册）,999,35(15):166~169.

[4]邓秀燕，罗建波．公共卫生领域理化检验能力验证的现状与进展［J].中国食品卫生杂志,2002,23(16):124~126.

第一作者简介：2004年吉首大学环境科学专业毕业，本科，1982年1月15日出生。现在中山市金正建设工程质量监测有限公司工作 担任技术负责人、授权签字人。

论文作者:刘国柱

论文发表刊物:《基层建设》2016年13期

论文发表时间:2016/10/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22dace68a9ded666b0df0376.html