# 西藏气象资料处理业务平台（MDOS2.2）运行分析论文_豆永丽 、白玛

西藏自治区气象局

近年来，随着我国气象现代化的快速推进，各项业务的现代化水平得到了很大提高，特别是观测系统自动化和气象通信能力提升很快，目前以历史实时资料为主要工作对象的气象资料业务不能满足气象资料服务的需求。实现气象实时历史资料一体化是大势所趋，是气象服务化市场化的基础，满足现代气象业务对气象资料在完整性、时效性、一致性和高质量的要求，能够全面提高各类气象资料的应用服务能力，本文章对西藏自治区历史气象资料处理业务平台系统（MDOS2.2）在运行中的现状、出现的问题以及解决方案等几方面进行了分析和阐述。

1、MDOS2.2运行现状

西藏自治区自2013开始一体化业务试点工作，业务工作主要对39个国家级有人站、74个国家级无人自动站、148个区域站、8个辐射站、24个高空站、4个酸雨站、48个土壤水分站的资料进行数据传输监控、到报、数据处理、审核、反馈、制作月报表、年报表并存档等业务化运行。期间对其进行了本地化的工作，主要包括建立西藏的国家级站和区域站台站参数,建立区、地、县业务人员的信息库，依据全国基础数据数字化的西藏国家级沿革数据，导入到资料处理业务平台系统中建立国家级元数据信息，此后并对该平台进行多次升级，最新版本为MDOS2.2。数据传输通过主要是新一代通信系统传输，因而在新一代通信系统中加入了该系统的快速质控模块，增设一台消息服务器。目前，省级数据处理员主要负责台站参数的维护、各级用户的维护管理、疑误信息的处理，台站业务指导以及协助完成系统升级等方面工作。

2、MDOS2.2运行中出现问题及解决方案

2.1、小时内最大风速和10分钟平均风速矛盾问题。

数据显示，小时最大风小于10分钟平均风速和2分钟平均风速，但正常情况下小时最大风速要≥2分钟平均风速和10分钟平均风速。通过询问湖北省局的老师，他们讨论决定是风的问题为自动站采集器的算法有问题。推算是中心站软件或者厂家仪器需要做一下设置更新。

2.2、海平面气压出现疑误。

西藏地区各台站平均海拔4000米左右，海拔最低为墨脱（1225米），由于西藏高海拔特性，所以在西藏观测到的气压,订正到平均海平面是没有意义的，因此在MDOS2.2参数设置中，海平面是没有观测项的，但在每天的MDOS2.2质控信息中，会出现几千条的国家站和区域站海平面气压疑误问题：

2.3、无人站、区域站归属（业务上）问题。

目前，我区正在实时传输质控共有39个有人国家站、71个无人站和148个区域站（包含67个考核站）等，由于西藏特殊的地理环境，大量的无人站和区域站位于地势高、环境恶劣的地方，无人值班值守，当这些台站出现疑误信息时，不能进行数据修正，只能按照数据正确进行处理，这样极大影响了我区气象数据的正确性和可用性。比如，珠峰气象站（55656）位于海拔5千多米的高山上，其观测仪器北斗系统主要依靠日照供电，当连续阴天或雨雪天气时，北斗系统就会因断电或信号问题不能正常工作，而珠峰气象站虽然已划分到日喀则地区，但在具体的业务中并没有明确该气象站的归属，在出现故障时不能及时解决。

2.4快速质控算法有待改进。

通过对我区在该系统运行期间出现的疑误信息的类别进行归类，发现我区质控疑误类别中"未通过空间一致性检查，与邻近站相比偏低（高）"和"来自快速质控的疑误信息"这两类信息占疑误信息总量比重最大，考虑到西藏地势高，临近站之间要素值变化差别较大，应改进相应的临近站距离算法和快速质控算法以减少这两类疑误信息的总量。

小结

通过对西藏实时历史资料一体化（MDOS2.2）系统运行情况的分析，可以看出在运行阶段，系统总体运行状况良好，但考虑到西藏特殊的地形，运行中也出现了不少的问题。下一步的工作应该是建立有效的台站反馈机制，减少疑误信息数量，提高气象数据的可用率。

参考文献

[1] 中国气象局.《地面气象观测规范》[M].气象出版社,2003.

[2] 《地面实时历史资料一体化试点业务工作》培训材料（一）,中国气象局预报与网络司, 2013.

论文作者:豆永丽 、白玛

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22f2ce6acafff30e7e81b850.html