# 外墙防渗漏施工技术在房屋建筑工程中的应用论文_白春雷1,王县2

天津渔阳建工集团有限公司 天津市 301900；

中国人民解放军69006部队 新疆乌鲁木齐 830001

摘要：在房屋建筑工程中，防渗漏施工技术是非常重要的一项技术，大部分房屋都需要进行外墙防渗漏施工，如棚顶、门窗等。如房屋建筑出现渗透问题，就表明施工项目整体质量出现问题，进而会影响到人们的生活质量。因此，施工企业需给予外墙防渗漏施工技术足够的重视，对施工中每个环节的施工程序都要做到严格控制，并按照要求施工，在最大程度上防止出现渗漏。

关键词：外墙防渗漏；施工技术；房屋建筑工程；应用

引言

伴随着人们生活质量的全面提升，人们对于建筑物的质量要求也在逐渐提高。而房屋建筑工程的外墙是主体结构，对于整个建筑的质量存在直接的影响，所以需要提起足够的重视。从目前建筑结构来分析，建筑外墙的主要功能就是保温、防火、防燥、抗载荷等，如果外墙存在严重的问题，必然会给人们的生命财产安全造成不利的影响。因此，应该加大力度进行外墙的防渗漏处理，选择合适的防渗漏施工技术，从而可以大大提升工程的质量水平。

1建筑工程外墙渗漏的原因

1.1建材原因

当前我国的建筑工程市场中，很多新型施工技术与材料被应用到实践中，但是在实际使用中却存在很多的问题。对于外墙材料来说，在使用之后极易出现裂缝、空隙等方面的问题，进而导致外墙出现渗漏的病害问题。当前我国建筑市场中，全面的推广和应用绿色节能环保材料，但是这些材料并不是完美的，其防渗漏性能相对较差。

1.2工艺设计原因

当前我国的建筑工程领域中，外墙防渗漏施工工艺没有系统化的技术指导说明，设计方案的水平也相对较差，所以外墙的整体防渗漏的专业性与技术性比较差。在建筑工程实施环节，很多设计和施工人员过度的关注外墙结构的美观性，选择使用细缝的拼接施工方式来进行装饰面板的施工，导致密封材料无法嵌入到缝隙内而造成渗漏问题的存在。

1.3施工原因

在房屋建筑工程的实施环节，因为选择的施工工艺不当或者没有按照施工工艺来进行施工，都会引发渗漏问题。比如，外墙结构在施工中，没有找好平层就开始抹灰施工，导致不同位置上砂浆材料的强度相差较大，造成干缩裂缝问题的出现。施工环节外墙墙体面砖与底层砂浆材料的黏结性能较差而出现墙体空鼓问题，进而导致渗漏。

2外墙防渗漏施工技术在房屋建筑工程中的应用

2.1对框架结构墙体的细节做好处理

（1）在施工前，需要结合验收标准，对砌块的质量进行严格掌握，挑选砌体的干燥收缩值不得超过0.5mm/m，抗压强度不得低于5MPa，在对混凝土砌块进行加工时，需要保证其含水率在15%以内。（2）根据相关标准规范，需做好防雨准备，对进场以后的砌块进行妥善管理，针对墙体与梁、柱等地方，需要做好拉结筋构造。并且，在施工之前，需要把砖进行完全浸湿。（3）在砌筑过程中，针对不同强度和不同干密度的加气混凝土砌块进行分开砌筑。（4）在施工框架结构墙体时，需加强控制每天的砌筑高度，尽量不要超过1.4m。在砌筑框架结构墙体时，需保证其到梁底的距离是200mm。想要有效提升气体的变形稳定能力，需要保证其静待7d。在施工实心同材质的辅助小型砌块时，需要根据相关要求，施工顶砖。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（5）针对梁底和柱等交接部位，需要先削除调泥疙瘩，进而保证浆密实填嵌。

2.2外墙保温层的施工处理

（1）需要加强对保温材料质量的管理，尤其是玻璃纤维与钢丝网的质量。（2）在外保温层施工过程中，需注重材料拼接长度，给予防腐环节足够重视，特别是墙角部位和窗户边处，需要利用加强网来处理。（3）在对保温层进行抹灰时，想有效防治出现开裂问题，需严格根据相关标准来实施。为适当提升保温层和抹灰层之间的粘结程度，可适度使用抗裂剂。（4）在对外保温层进行抹灰工作时，需分2次进行。第1次需要在固化以后进行捕网，在确定合格以后，进行第2次抹灰。在第2次抹灰工作中，需要注重控制厚度，加大抹灰力度，以防出现抹灰层空鼓开裂的问题。

2.3防渗漏处理外墙装饰

（1）在外墙施工前，需先对基层进行清洁处理，在把影响粘结度的浮沉与污物进行完全消除以后，再湿润处理墙面，进而有效提升墙面的含水率。在条件允许的情况下，在处理墙面拉毛时，可利用水泥砂浆，进而有效加强结构层和抹灰层之间的粘结程度。（2）在贴砖外墙装饰面前，需对面砖进行完全清洁工作，在面砖完全浸湿以后，需进行晾干处理，以便备用。想从根本上消除裂缝和空鼓，需仔细检查镶贴利用的底灰。若已出现较为严重的空鼓裂缝情况，需先进行处理，然后进行下一步的工作。（3）在施工过程中，需提升粘结砂浆的饱满程度，需在快料周围留有6~10mm的缝隙，然后利用勾缝起进行处理，再把素水泥浆掺入其中。（4）由于涂料饰面属于公共环节，因此需对腻子的实际规格和封底涂料严格把控，进而有效提升其和饰面涂料的匹配程度，进而有效提升房屋建筑的质量。

2.4防渗漏施工处理外墙细部结构

（1）需做好外墙防水的设计，注重绘制施工图纸与会审施工图纸的工作，重点会审细部构造节点的防水设计，进而使施工人员了解和掌握设计人员的意图。（2）在设计外墙立面时，需对其抗渗性能进行充分考虑。在图纸中，需把建筑管道、设备安装孔和安装洞的位置与方向进行预留。在安装完设备以后，需在孔外和洞外进行防水密封作业，针对腰线、窗台、窗楣等部位，在作业时需把上部的坡度和滴水线设计成3%，进而使其抗渗效果得到有效保障。在施工门窗口和墙体裂缝时，需利用砂浆，自上而下地塞灰压紧和压实勾缝。如窗体材料为塑钢窗，可通过具有较好质量的保温材料进行填塞，通过密封油膏对缝隙进行填充。在对女儿墙天面进行设计时，需对挑檐、天沟进行预留，在天面四周加设一圈反梁，高度需超过天面25cm。（3）可利用单组份聚氨酯防水涂料水泥，对瓷砖进行粘贴，进而有效提升其外墙的防水能力。

2.5把控好抗渗防水材料的质量

（1）要挑选具有较强防水性能、符合质量标准、经过检测合格的防水材料。（2）要挑选符合实际需求、具有明确标识、来源正规的材料。（3）对防水材料的生产规格和批号进行充分了解。（4）根据质量目标，质量管控防水目标，随机抽查施工材料的合格率，禁止不合格的防水材料进入到施工现场。要有效提升建筑工程外墙的抗渗透能力，在进行设计时，可以挑选整体主动防水层。

2.6做好房屋建筑外墙防渗漏施工效果的检测工作

要有效提升房屋建筑外墙的防渗漏施工质量与效果，需做好检测外墙防渗漏施工效果工作。在检测时，可通过淋水试验的形式，淋水时间保持在5h左右。在淋水试验过程中，相关人员需仔细观察房屋建筑的门窗与内墙。如发生渗漏，施工人员需及时修改相应地方。建筑工程质量监理需积极主动、及时对渗漏处后期的修补整理工作情况进行追踪查询。若淋水试验以后，房屋建筑的门窗和内墙都没有发生渗漏，即表示外墙防渗漏施工较为成功。

结语

建筑工程的外墙渗漏是当前建筑工程的主要质量问题，一旦出现，就会严重威胁建筑工程的安全性和稳定性，所以需要采取必要的处理措施，以消除渗漏的问题，提高建筑工程的质量水平，保证人们的居住、生活可以顺利的进行。

参考文献：

[1]张琳.房屋建筑工程中外墙防渗漏施工技术的应用研究[J].河南建材，2018（1）：30–31.

[2]齐洪占，吕鹏.谈外墙防渗漏施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].建筑工程技术与设计，2019，（21）：739.

[3]汪建旭.外墙防渗漏施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].装饰装修天地，2019，（17）：288.

论文作者:白春雷1,王县2

论文发表刊物:《防护工程》2019年18期

论文发表时间:2020/1/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22f3c75a3ac651927330ee9a.html