# 试论建筑结构钢筋混凝土加固技术方法梁菊论文_梁菊

摘要:随着经济水平的提高，建筑业的飞速发展，大量建筑工程的开工，导致建筑损坏，裂缝等质量问题频频发生，从建筑设计和市场发展的角度看，则需要加强建筑结构，加强钢筋混凝土加固，而在在整个结构中，钢筋混凝土的加固起着非常重要的作用。因此，我们介绍了许多钢筋混凝土加固方式，并且简单探讨了钢筋混凝土结构加固的基本原则，希望能够为读者带来一定帮助。

关键词:建筑结构；钢筋混凝土；加固技术方法

随着社会的不断进步，基础设施逐步发展完善，在这种情况下，需要加强和修复建筑结构。改革开放以来，我国在建筑结构加固技术方面取得了长足发展，应用范围大幅扩大，首批建筑结构加固技术只应用于一层老旧民房，为了实现新型城市化的普及，选择加固型方法和选择加固型设计对加固建筑来说，非常重要。

1建筑结构的稳定性概述

1.1基础结构介绍

钢筋混凝土建筑结构包括基础结构纱布、柱梁板、墙和楼梯加固等。在支撑结构中，基础梁柱、混凝土墙和楼梯等是非常重要的结构，而在随后创建的填方墙中，也称为建筑部分。结构是整个建筑的载荷和力的传递，横向需要根据对象的特性进行具体配置。

1.2钢筋束和装配

在装配钢筋之前，必须准备好装配工具，熟悉操作条件，准备好施工，并且施工人员必须熟悉施工安全和技术工作流程。此外，请注意不要颠覆纵向钢筋，钢筋保护层和水泥砂垫应绑定到正确的位置，垫子厚度应与保护层相同，并且保护层应严格按照规定执行。 钢筋要绑在一起，绑前要放样。安装钢筋时，发现一定偏差，但偏差小，需要用固定的机器进行测量。

2钢筋混凝土加固方法

2.1粘附外协型钢强化法

外协型钢强化法是指将钢板或型钢包入加固构件的外周，或其他方法将需要加强的构件粘附在一起的方法，但是这样被加强的构件的截面积会有一定地扩大。

2.2粘附纤维塑料强化法

粘附纤维塑料强化法与粘附外协型钢强化法有很多类似的优点，此外还有耐腐蚀性高，材质轻，不影响建筑结构本身的质量，具有耐湿性，维持成本低，耐久性高等。但是，纤维强化塑料需要防火处理，这种材料是可以应用于结构物和各种具有耐力性的混凝土结构。 需要注意的是，用该方法进行加固后，需要用小槌轻轻敲打粘贴的钢板，还可以根据敲击声判断粘贴的效果，还可以用超声波探知法进行验证。

2.3置换混凝土强化法

置换混凝土强化法具有与断面强化法相似的优点，虽然这种加固方法不影响加固后建筑物的空洞化，但这种方法会加长作业时间，因此，该方法适用于存在有较大缺陷的柱和梁等混凝土构件的情况，以及被压区的混凝土强度低的情况。

2.4高水平截面加固

在实用化时，同样配合工序的实际情况，在部件的压缩领域中，凝集师的截面积是多少，通过定比增加，提高结构的剪切抵抗性和弯曲抵抗性是有效的。当增加截面时，此方法在压力区域中设置闭合箍筋。该加固改造技术的缺点是必须抑制截面厚度的增加，如果厚度不合适，将影响混凝土的施工质量。

2.5干式外包装钢法

干式外包装钢法不允许模具钢与其原始构件之间的粘合，成形钢和原构件之间有时会填充水泥砂浆，但这种方法不能有效地传达接合面的剪切力和拉力，也不能保证成形钢和原构件之间的整体性。

2.6湿式外包装钢法

由于湿润作业较多，与干式施工方法相比，施工比较复杂，但其承载能力的提高比干式施工方法要大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.其他加固法讨论

3.1扩展截面加固方法

当建筑结构中梁，柱构件的阻力小时，增加截面加固具有以下优点:

（1）施工技术比较成熟，简单。

（2）具有良好的质量和较高的可靠性。

（3）构件的刚性，抵抗力大幅提高，尤其是柱的稳定性大幅提高。

要使断面变大，必须分析其整体结构，不能只追求局部变大而在其他脆弱层发生重大事故。使用扩展截面时，还应考虑此方法的缺点:

（1）加强后的建筑结构的固有振动数发生变化，进入地震的共振区域，防止出现新的灾害。

（2）采用这种方法的施工现场多为湿润的作业，需要进行长时间的养护。

（3）增加建筑横截面可能会对建筑外观产生一定的影响。

3.2更改运输道路加固方法

在施工建筑结构时，可以通过正确设置支撑或支撑来减少零部件或结构的跨距和变形。 这样可以减少直接作用于元件上的载荷，从而提高支撑能力和抗变形性。这些建筑结构的加固方法称为修改结构传递路径的加固方法。此方法易于应用，效果可靠，通常用于加固大型交叉结构建筑。但是，更改结构传播路径的增强方法主要有以下缺点:

（1）支持或支持的增加必然会给建筑结构的使用空间带来变化和负面影响。

（2） 结构传播路径更改增强法主要侧重于从重力角度更改传播路径。

为了提高建筑物的耐力和变形耐受性，该方法与其他的强化技术相比，由于只分担作用于的外部载荷的一部分，而不加强杆件本身，因此对损坏的杆件有很大的限制，尤其是对因反复载荷而疲劳损坏的建筑结构。

4钢筋混凝土结构加固的基本原则

4.1分析建筑加固后应力状况

我们进行建筑加固时，需要全面了解建筑结构体系和材料的性能，明确结构缺陷或损坏等信息，深入分析建筑结构的当前应力状况，并准备好适当的耐久性措施，以避免在建筑结构坚固的施工过程中发生工程事故。

4.2考虑建筑体系结构的整体效果

在加强危险构件时，还需要考虑加固后的行为对整个建筑结构的影响，例如，加固梁是否会改变整个建筑结构的应力特性，是否会产生弱环等。 因此，要考虑整个结构，制定全面的强化方案，不能只考虑局部效果而忽视其他部位和整体的结构特征。

4.3优化加固方案

许多类型的建筑加固都需要根据优化原则进行选择，因为我们选择优化后的方案会更加合理，还能够让建筑施工顺利进行，不仅满足了经济合理的条件，还能够保证我们的加固技术。除此之外，我们还需要考虑到已有结构的实际情况，分析加固后建筑结构的应力特征，再进行施工，这样才能够保证加固后结构的安全性和可靠性。

结论

随着科学技术的发展，在今后的建筑工作中，建筑结构的强化技术必将越来越完善。我们在进行加固钢筋混凝土结构建筑时，会用到许多的技术，涉及许多知识，我们讨论了常用的几种加固方法，阐述了加固原则。但是，这些都是理论方面的，在实际操作加固的过程中，还需要具体问题具体分析，不仅要综合考虑各种因素，还要通过影响因素来选择最好的操作方案，从而为混凝土建筑结构的稳定性和可靠性提供保障。

参考文献：

[1]周劲.建筑结构工程钢筋混凝土结构加固设计常用方法探讨[J].建材与装饰,2020(05):81-82.

[2]杨丽霞.建筑结构工程钢筋混凝土结构加固设计常用方法探讨[J].建材与装饰,2019(35):97-98.

[3]罗文.探讨建筑结构工程钢筋混凝土的结构加固设计方法[J].中国建材科技,2019,28(05):72-73.

论文作者:梁菊

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2314bfc1623c4ea609c59fed.html