# 刍议风景园林工程中大树移栽的施工技术论文_陈海涛

天津创世生态景观建设股份有限公司 天津市 300110

摘要：通常来讲，风景园林在其建设过程中往往会涉及到多种园林植物，比如花、草、灌木、乔木等等，这些植物之间相互合作共同构成了一个完整的风景园林系统。在实际的工程建设施工过程中，任何一种植物种植施工出现问题，都会在较大程度上给整个风景园林系统的完整性带来严重的影响。大树移栽是现阶段风景园林工程建设过程中较为常用的一种手段，在实际的工作过程中，如何选择合适的施工技术进行大树移栽施工，也成为了现阶段景观园林施工单位关注的一项重点。

关键词：风景园林；大树移栽；施工技术

在风景园林工程建设期间，大树移栽是重要的组成部分之一，但该项施工技术具有难度高、耗时长、成本大等特点，如果采取的施工技术不当，将严重影响树种的成活率，不利于风景园林的美观，导致施工成本增加。因此，研究分析风景园林工程中大树移栽施工技术具有重要的现实意义。

1大树移栽的基本原则

（1）近似生态：作为城市生态环境的重要组成部分，大树在移栽过程中，必须重视大树生长发育所必需的条件，从土壤成分、光照、温湿度等多个角度，确保其满足树木生长发育的基本条件，才能开展相对应的移栽工作。例如对于某些无法在碱性土壤环境中正常生长的树木，应当在移栽过程中，将以种植在酸性土壤当中，以提高树木移栽后的成活率。（2）树木移植方向：不同的树木种类其生长规律也有所不同，有些树木喜光，有些树木喜阴，所以在移栽之前，相关工作者必须数值树木的生长形态以及生长方向，合理的确定种植的位置，在科学的指导下，合理的进行树木的种植，以确保树木移栽后健康生长发育。

2大树移栽施工的准备工作

2.1树木的选择

在风景园林大树移栽施工前，应严格甄选所需要移植的树木，从树木的种类、形态、年龄等多方面考虑。首先结合城市风景园林工程的实际情况，包括当地的自然环境、气候条件等，选择相符的树木。其次尽量选择生长发育良好的树木，确保树木的表面无损伤，具有较高的生命力，从而提高大树移栽之后的成活率。最后遵循“就近原则”，如果选择的树木距离风景园林地较远，相对运输时间就长，一定程度上不利于大树移栽之后的树木成活。此外，在树木的运输过程中，或多或少会受到外界环境的影响，导致树根受损，其成活率也不会特别高。

2.2树穴挖掘工作

树穴挖掘工作是大树移栽施工准备工作过程中较为重要的一项工作，其直接关系的大树移栽的工作效率以及存活质量。对于树穴挖掘工作而言，其不是简单挖一个坑就可以，如果仅仅是简单的挖一个坑，很难有效的保证大树移栽质量。因此，在实际的树穴挖掘过程中，施工单位应根据季节、地区、移栽树木种类的不同，选择最为合适的树穴挖掘尺寸。这就要求风景园林设计人员在进行施工设计时，应对树木的类型、工程区域内的地质以及气候状况进行实际的勘察和研究，并根据具体的勘察结果确定树穴挖掘尺寸。

2.3土壤施肥工作

对于刚移栽的花草树木而言，其对于养分的消耗是非常的大的，通常，施工单位通过施工开始之前通过土壤施肥的方式来保证植物移栽对于养分的具体需求。但对于大树移栽而言，其所需要的养分较之一般的风景园林植物，数量更大，因此，在实际的施工开始之前，施工单位应对于施肥肥料的数量进行精确的计算，既要保证肥料可以满足树木成长对于养分的要求，还应防止施肥过度给施工单位以及大树带来的不良影响。需要注意的是，在进行土壤施肥工作时，应尽量选择天然肥料，比如腐叶、粪便等等，尽量避免选择化学肥料，如果必须要选择化学肥料，应对其用量进行精密的计算。

3风景园林工程中大树移栽施工

大树移栽施工技术的高低关系着大树移栽后的成活率，也关系着整个风景园林工程的建设质量，因此，必须重视大树移栽施工技术的选择。在移栽前，应根据移栽树木的生长发育情况以及移栽所处的生态环境条件，合理选择土球大小。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了提高大树的移栽成活率，必须带土球移栽。如果大树土球较大，可以采用蒲包包装，但在草绳包扎过程中，应避免包扎过于紧密，这样可能会导致树木的新根生长发育受到影响。在树木运输过程中，为了提高移栽后树木的成活率，应采取必要的措施保护树木，尤其应格外注意树根部位的保护，避免其受到损害。在运输到指定位置后，利用吊车辅助，进行大树移栽，直到树木进入到树穴之后，再去除土球外部的草绳，确保树木根系的再生长。

4大树移栽施工之后的养护操作

4.1水肥管理

（1）浇水：大树栽植后立即浇透水1次，但应当避免水量过大，浇灌过程中，应当缓慢灌水，直到浇透为止；然后隔2-3d后第2次浇水，水量要足，再隔7d后第3次浇水，以后根据天气和树木生长情况采取相应的报水措施。天气多日不雨，土壤干旱，需及时做堰浇足水，一般每隔7-10d浇水1次，直到大树成活为止。最后大树成活后，在土壤不干或气候干燥时，用喷雾的方法对叶面、树干及周围环境喷水，以增加环境湿度。（2）施肥：为了防止移植后的大树早衰和枯黄，以至受病虫害侵袭，除在栽植前穴底施基肥外，在大树刚萌芽及新梢长10cm左右、秋季长梢时各施追肥1次，以氮肥为主，每株每次100-150g，配成水溶液浇灌或5%~10%的尿素或磷酸二氢钾进行根外追肥，促进新梢生长。在秋梢停止生长后，施以磷、钾为主的追肥1次，促进新梢木质化。（3）包裹树干：为了保持树干湿度，减少树皮水分蒸发，可用浸湿的草绳从树干基部密密缠绕至主干顶部，再将调制的粘土泥浆糊满草绳，以后还可经常向树干喷水保湿。冬季用草绳或塑料条缠绕树干还可以防风防冻。

4.2遮荫保养施工

在大树移栽之后，天气较为干燥的高温地区，应适当对大树进行遮荫处理，避免大树在高温下出现大量水分蒸发，不利于其生长发育。对于成行、成片移栽的区域，可以搭建大型的荫棚，节约施工成本的同时，也可以加强对大树的养护管理。在搭建过程中，要求大树的全冠遮荫，且其顶部与荫棚的距离不低于50cm，以确保棚内的空气流动，减少树冠受到太阳的灼射。遮荫度为70%~75%，让树体接受一定的散射光，以保证树体光合作用的进行。

4.3定期除草

杂草会争夺植物所需养分，要定期除草，避免杂草影响大树的生长发育。通常在炎热的夏季进行除草。

4.4加强病虫害防治

病虫害是导致大树死亡的常见问题之一，病虫害会感染大片枝叶，所以应当掌握病虫害发生规律，提前预防，将病虫害带来的危害降到最低。

5结语

综上所述，随着现阶段风景园林工程建设技术的不断提升，越来越多的风景园林施工过程中更倾向于使用已经成品的大型树木进行施工。尽管这种大型树木可以在较大程度上提升风景园林的施工效率以及保证后续的使用效果，但是其对于施工技术却有着较高的要求。在实际的大树移栽工程施工过程中，只有在施工前、施工时以及施工完成后的养护各个不同阶段选择合适的施工技术，才能真正的保证其存活率，最终实现风景园林工程建设完整性及整体质量的提升。

参考文献：

[1]徐小宾.林业绿化树木移栽技术[J].江西农业，2018（20）：75.

[2]李树杰.园林绿化大树移植及养护管理技术浅析[J].江西建材，2016（1）：223-224.

[3]董运常，黄勇，罗伟聪，等.浅析园林树木移栽成活的关键因素及措施[J].辽宁林业科技，2017（4）：37-41.

[4]余开慧，王金铭，陈刚，等.大树移栽在园林绿化中的意义及移栽技术[J].现代农业科技，2018（21）：149，151.

[5]杨宏新.浅析北方园林绿化施工中大树移栽技术[J].农业与技术，2017（24）：201-202.

论文作者:陈海涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2316c2e9d4f2fa608e23d23e.html