# 移动标尺控制点（网）在建筑工程中的技术应用论文_姚旭锋,李文

中国水利水电第三工程局有限公司 陕西省西安市 710024

摘要：本章主要介绍了道路工程施工，特别是在高填方作业中，采用移动标尺控制点（网）方式，配合全站仪等测量仪器进行平面、高程控制，有效的减少测量作业，提高了施工测量精度和施工进度，减少了项目成本。

关键词：道路工程；测量作业；移动控制标尺桩；高程和平面控制

1前言

目前，公路工程施工中多采用水准仪、全站仪进行位置（标高）控制，实际作业过程中须重复多次进行量测，保证道路各结构层填筑厚度满足设计标高要求，但给测量作业增加了工作量，效率低，给工程施工进度带来不同程度的影响；通过我项目多次实践和工地应用，总结出一种施工方法来改进现有的测量方式，即采用特定刻度桩，通过全站仪定位进行高程和平面位置控制，有效的形成控制点网，复核量测的频次，提高了作业精准度和施工效率，节约了时间、资源，以及成本的投入，且可以重复利用，无污染浪费现象。

2技术特点

（1）位置（标高）精确，可以挂线有效形成平面控制点网，控制道路结构层填筑厚度及位置。

（2）工具简单，配合测量仪器使用，大幅降低测量工作量。

（3）工艺简单，现场操作简便、快捷，对加快施工进度和节约成本有显著效果。

（4）道路结构层填筑位置准确，减少了后续边角修复作业。

（5）工具可重复使用，且节能环保。

3.适用范围

本工法适用于各种等级道路工程施工及其他建筑工程中。

4.工艺原理

移动标尺控制点（网）施工方法是在传统测量控制方式基础上进行改进的施工方法。该方法主要采用我项目发明制作的移动刻度桩，在公路工程结构层填筑中进行边距和高程、平面控制，测量仪器做好辅助作业即可，移动刻度桩采用双尖腿承插于地面进行位置固定，桩身上按照工程实际需要进行刻度标准设置，若挂线可进行直线段和平面位置控制，保证了道路结构层填筑厚度及边距、高程的准确性，有效的提高了施工进度。

该方法与传统测量方法最显著的区别在于：在工程施工中，减少测量频次，量测比较准确，覆盖范围大，也可适用于不利于测量设施作业的受限空间。采用该工法免除了多频次的量测作业，提高了测量作业效率和施工进度，减少了成本的投入，制作简单，操作简易，运用方便。

5.施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程

施工准备→全站仪进行控制点定点→设置固定移动标尺桩→桩身填筑厚度位置标记→结构层填筑→粗平→挂线量测→精平→碾压→全站仪复测→试验检测、验收。

5.2施工方法

（1）使用全站仪进行路面放线。与传统放线比较，全站仪只进行主要位置测量，最后复核测量。

（2）设置固定移动标尺桩，进行位置、高程控制，根据填筑高程进行厚度位置标记。

（3）道路土方填筑。

（4）采用推土机进行土方平整，平地机精平。

（5）利用固定标尺桩挂线进行高程量测，调整土方填筑。

（6）平地机精平，土方碾压。

（7）采用全站仪进行复测，局部调整平整度。

（8）外观检查，试验检测、验收。

6.材料与设备

采用的机具设备和安全设施配置如下：

（1）全站仪1台，移动标尺桩数套。

（2）推土机、平地机各一台，压路机2台。

（3）反光锥数个，线绳1卷。

7.质量措施

（1）建立质量管理领导小组。质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目经理、技术负责人及各职能部门负责人组成。质量管理部、试验室专职抓现场质量管理，在施工过程中对各个工序进行检查和检测，尤其对相关验收规范规定的各项主控和一般项目指标进行控制，测量队配合进行实际控制，保证满足质量要求。

（2）配备完善的测量设备及测量管理人员，人员经考核上岗，具有多年经验，对现场进行测量质量控制。

（3）单独设立质量管理、试验检测部门，配备满足工作需求的专职工程师，对现场原材料、过程产品、成品进行质量检测、验收。

（4）坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检，包括测量也须换手测量，保证质量管理体系持续有效运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（5）树立全员质量质量意识，加强对施工人员全面、系统、全方位的质量教育，使“质量第一，顾客满意”的思想成为广大员工的自觉行为。

8.安全措施

8.1安全组织保证

（1）为保证工程的顺利进行，抓质量的同时必须抓安全，因此质量要以安全作保证，在质量控制的同时，加强安全控制，工程质量和施工安全并重是工程建设两大永恒主题。为此，项目成立安全领导小组，确定工程项目安全目标，使整个施工安全都处于受控状态，将安全隐患消除在萌芽之中。

（2）建立健全了安全保证体系，总工程师负责组织制订安全措施，生产经理严格按照管理文件落实各项安全措施，安全管理人员监督检查安全措施的落实情况，做到有计划、有组织、有措施，实行工程施工安全一票否决制，将安全生产措施落实到人，确保工程项目安全目标顺利实现。

8.2安全制度保证

（1）建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员安全责任，责任落实到人。各施工单位有明确的安全考核指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

（2）建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对检查发现的隐患及时整改，做到定人、定时间、定措施。

（3）所有从业人员必须进行安全技术培训。作业人员掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程；特种作业人员经培训考试合格持证上岗。

（4）工程施工前进行全面的、有针对性的安全交底，接受交底者履行签字手续；班组在班前进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次“一讲评”的安全活动。对班组的安全活动有考核措施。

（5）建立事故档案，按照调查分析规则、规定进行处理和报告。

（6）施工现场危险场所设有安全警示牌，要有安全防护围挡，避免非工作人员误入引起人身伤害事故。

8.3施工安全管理措施

（1）总承包部、项目部分级设置安全环保部门，包含作业队分级配备满足施工安全管理的人员，对现场进行安全监督、检查，发现有不安全隐患，即时提出整改，有权对违章操作人员行使处罚及下达停工令。班组兼职安全员每天班前，对班组全体人员做5min安全教育。

（2）施工现场各工点要有明显的各种提示牌及警示牌，危险部位设栅栏封闭，施工地段必须设置警示牌（灯）和警戒防护设备，以保证来往行人及车辆的安全。

（3）施工安全用电

现场用电按标准规范要求架设和使用，电器设备安装漏电保护器。

8.4各类施工机械设备安全保证措施

（1）项目部物资设备部对工地所有机械统一定期进行安全检查，发现问题及时解决，消除不安全因素。

（2）对各种机械设备均要制订安全技术操作规程，认真检查落实情况，对移动标尺桩定时检查，防止松动，以免造成高程位置精确度降低。

（3）机械操作人员必须听从施工人员的正确指挥，精心操作。但对施工人员违反操作规程和可能引起危险事故的指挥，操作人员有权拒绝执行，并及时向生产负责人反映。

9.环保措施

（1）成立项目环境保护组织机构，在施工中严格遵守国家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章制度。加强对各种可能造成污染的因素进行控制和治理。遵守相关环境保护的规章制度。认真接受各级环保部门的监督检查。

（2）将施工场地和作业限制在工程建设允许的范围内，合理布置、规范围挡，做到标牌清楚、齐全，标识醒目，施工场地文明、整洁。

（3）对施工中可能影响到的各类公共设施，制定可靠的防损坏措施，加强施工过程中的监测、应对、验证。同时将相关方案对全体施工人员进行技术交底。

（4）设立各种废弃物的集中处理设施，做好处置工作，从根本上防止施工对环境造成的污染。

（5）定期清运施工垃圾，做好废弃物在运输过程中的防撒落和防污染措施，废弃物按当地环保部门的要求进行处置。

10.资源节约

使用该工法可减少测量观测频次，对现场进行全方位控制，减少了人员、设备的投入，提高了施工效率，降低了成本，且移动标尺控制桩制作简单，操作方便，无污染，可重复利用，达到了节能环保的目的。

11.效益分析

（1）本工法与传统测量方法相比，机具简单，经济实用，可控及使用范围广。

（2）施工操作方便，提高了施工效率，减少了成本的投入。

（3）可重复利用，减少了浪费和污染，具有良好的经济效益和社会效益。

12.应用实例

12.1工程实例

由中国水利水电第三工程局承建的兰考县（南环路-金牛大道）跨陇海铁路立交工程路基高填方作业，采用移动标尺刻度桩挂线进行回填位置、高程控制，实现了全方位、全区域的测量控制，机具制作简单，可重复利用，有效的提高了施工进度，节省了人力、物力，实现了工程成本的有效控制。

论文作者:姚旭锋,李文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/232bb12a3734dbb2bd388175.html