# 浅析矿化蚀变在地质勘探及找矿中的价值研究论文_倪晋刚

安徽省煤田地质局第二勘探队 241006

摘要：近年来，我国社会生产对矿产的需求量不断增加，地质勘探任务也随之增多，这对地质钻探技术提出了更高要求。本文着重阐述矿化蚀变的种类、蚀变岩的特征及其演变发展过程，通过地质、物化探等工作手段寻找原生矿床的找矿方法。

关键词：矿产勘察；矿化蚀变；价值作用

根据蚀变矿物的分布范围和强度可以预测矿产的种类和富集程度。传统地质找矿方法往往是通过地面调查来圈定蚀变带,耗费大量的人力、物力。通过数字图像处理方法从遥感数据中提取矿化蚀变信息,获取蚀变岩的空间分布特征,一直是遥感找矿工作的重要研究内容。随着遥感图像处理技术和基于地理信息系统空间分析技术的迅速发展,遥感信息提取与常规地质、地球物理、地球化学相结合的综合找矿方法已成为现代找矿技术的主流。

1蚀变对矿产的形成作用

1.1容矿围岩在流体（气相、汽相、液相）的作用下所发生的化学变化和物理变化，从而引起围岩化学成分和结构构造的变化。在不同的温度和压力环境下，不同性质（酸碱度、氧逸度等）的成矿流体与围岩必然会处于不平衡状态。为了使两者之间趋向于达到化学与物理的平衡状态，必定要发生物质与能量的交换。这就会导致围岩中与流体不平衡的矿物要发生溶解，析出一些元素进入流体中，而另一些化学组分则沉淀下来，形成新的矿物。对于围岩而言，必然会涉及到物质的带入带出。

1.2在一定的物理化学条件下，处于相对平衡状态的矿物共生组合所构成的岩石。交代蚀变岩可以完全由新生矿物所组成，同一平衡矿物组合内各种新生矿物没有交代蚀变现象，几乎是同时形成的，它们具有变晶结构，如矽卡岩。

1.3本着以较短的时间和较少的工作量，获得较多、较好的地质成果的原则，选用必要的技术手段或方法，如测绘，地球物理勘探、地球化学探矿、钻探、坑探、采样测试、地质遥感等。这些方法或手段的使用或施工过程，也属于地址勘探的范围。

1.4由于成矿物质淀积的温压条件不同，其伴随的围岩交代蚀变也不同。对特定的蚀变矿物而言，它既可以是高温成矿期蚀变，也可以是中温成矿期的矿前蚀变或通道蚀变，更可以是成矿后的蚀变。

1.5蚀变的强度与范围，既取决于流体的物理化学性质，如活度、逸度、pH、Eh、温度、压力等，也取决于围岩的物理化学性质，如孔隙度，渗透性、裂隙的发育程度，顺层还是切层，与流体的远近，与流体化学性质的差异。

1.6不同温度压力条件形成的蚀变岩在空间上可以分离，形成不同的晕圈；也可以在时间的推移下，随流体性质的演变而出现共生叠加现象，即高温、中温、低温围岩交代蚀变岩混杂于一处，此时往往会形成多金属矿床。

2目前最常见的围岩蚀变

2.1矽卡岩化。矽卡岩主要是由石榴子石、辉石、角闪石及其他一些钙、铁、镁的铝硅酸盐矿物所组成的岩石。它主要产生在中酸性侵入体与碳酸盐类岩石的接触带或其附近，在中等深度条件下，经气水热液的高温交代作用形成的。在矽卡岩中常有一些含挥发份的矿物，如方柱石、萤石、斧石、电气石等，以及如绿泥石、绿帘石、蛇纹石、滑石、各类云母、石英及钙、铁、镁的碳酸盐等热液矿物，金属矿物则以磁铁矿、白钨矿、锡石、黄铁矿及铜、铅、锌的硫化物等为主。

2.2钾化。为钾质交代的产物，主要为以钾为主的长石蚀变，包括微斜长石化、正长石化、透长石化、冰长石化。由于它们不易区别，且成分几乎完全相同，故统称钾长石化。在与花岗岩有关的钨、锡、铍、铌、钽以及斑岩铜、钼矿床等的下部，经常发生有大规模的钾长石化带。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于以钾长石为主的钾化，与花岗质岩石的造岩矿物相同，一般难以识别，需要仔细观察和镜下研究方可确定。低温热液的钾长石化，以冰长石化为主，多发生在中性、弱酸性火山岩中，也可在基性或酸性岩中发生，有时与青盘岩化有关。与其有关的矿产主要为火山岩系中的一些金属矿床。钾化还包括各类富钾的云母交代蚀变，如黑云母化、白云母化，绢云母化、伊利石化。

2.3钠化。在与矿化有关的花岗岩中，钠长石化常发生在钾长石化之后，在钠长石化之后往往发育云英岩化。在这类交代蚀变花岗岩中，常发生铌、钽、铍、稀土等矿化。在一些铁、铜矽卡岩矿床中，在内接触带中，钠化常常发育很好。在青盘岩化岩石中，也常有钠化的发生。

2.4云英岩化。在云英岩化过程中，常有氟、硼、水等挥发组分和金属元素参加。云英岩化除形成主要特征矿物：石英和白云母外，还可形成锂云母、黄玉、电气石、萤石、绿柱石以及黑钨矿、锡石、辉钼矿等。云英岩化和钾长石化、钠长石化在成因上密切相关，因此在蚀变岩体中，常可见到它们的共生。

2.5绢云母化。中-低温热液蚀变,在中性和酸性火成岩及板岩等富铝岩石中最常见。单矿物的绢云母岩，一般少见。绢云母化常伴随有石英和黄铁矿的产生，因而可称为绢英岩化，若黄铁矿含量超过5％时,则称为黄铁绢英岩化。绢英岩化与云英岩化过程在本质上相同，只是后者形成温度较低，它们之间可存在着过渡关系,即云英岩-绢英岩化。在金、铜、铅、锌、钼和铋等以及萤石、红柱石、刚玉等矿床中都能见绢云母化现象。特别是斑岩型铜、钼矿床、黄铁矿型铜矿床和多金属矿床。

3地质找矿布置创新的方法

3.1组织并建立创新型布置研究队伍。 制定合理科学的地质找矿布置方案，并加以完善，只有这样才能突破传统地质找矿模式，创造出一个符合现代化需求的全新地质找矿模式。组织相关的专业人员建立创新型布置队伍，以充分了解和掌握现代化市场需求，同时密切关注市场所有动态，吸取国外经验，进一步强化矿产勘查布置的研究能力。

3.2矿产勘查实施统一规划。有效制定一份切实可行的矿产勘查规划方案，然后统一计划和安排商业性地质勘查和公益性地质勘查，再根据实际情况适当调整和规划找矿结构，防止出现重复和分散情况，只有这样才能加快实现全国各地区的地质统一规划目标。

3.3合理选择重点勘查地区。在特定的地质发展期间，地质成矿和地质结构有着密不可分的联系，不同种类的矿床因形成原因相同而自然结合在一起，而地质结构因发生部位不同，所以其形成的矿种也有所不同，这一过程属于矿床成矿系列理论的成矿原理

3.4采矿权登记发证与动态实时监测。合理规划勘查与开采工作，对重大勘查项目予以大力支持，禁止边探边采行为，对无证勘探和无证开采行为进行严格查处，以提高探矿权等级发证、采矿权登记发证以及动态实时监测水平。

3.5制定地质勘查标准，完善地质勘查规范。矿床成矿系列理论对于地质勘探人员找矿来说是一项重要的理论依据，积极推广和实行市场准入制度，提高业务指导水平，强化监督管理能力，合理布置找矿作业时的勘探、普查、详查、地区物化探查与地区地质调查等各项工作。

4结束语

实践证明，地质勘探是指通过各种方法和手段的使用，对地质进行探测和勘察，确定持力层的地基承载力，并根据相关数据对基础参数进行计算，从而确定持力层，通过对矿化蚀变在找矿中的应用研究，我们可以发现，矿化蚀变作为一种能够很好地应用在找矿中的方法，对下一步找矿工作的开展具有一定指导意义和参考价值。

参考文献：

[1] 魏玉明，杨得光，罗琛.在找矿中不可忽视的褐铁矿化[J].吉林地质，2010，29（3）：66-67.

[2] 杨明桂，王昆.江西省地质构造格架及地壳演化[J].江西地质.2010年，第8期：239-250.

[3] 范森葵.广西大厂锡多金属矿田地质特征、矿床模式与成矿预测[D].中南大学，2011年：88-89.

论文作者:倪晋刚

论文发表刊物:《基层建设》2016年9月下27期

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/232e560cf639b73ce22ff5d9.html