# 我国环境污染源中废气的监测方法分析论文_夏华纲,周波

深圳市龙岗区环境监测站 广东深圳 518000

摘要：随着工业的不断发展，众多化工企业不断涌现，由于每年大量的有机废气排放，对我国生态环境造成了严重影响。再加上其毒性偏大，污染区域较为广泛，因此对人类会造成极大的危害。所以，现阶段应该关注怎样做好污染源废气扩散的有效控制，从而减少对人类的危害，这就需要做好相对应的分析与监测，从而找到对应的措施来控制污染。文章针对污染源废气采样需要注意的事项进行分析，希望能够提升其整体的质量。

关键词：污染源；废气；采样；监测

1、固定污染源的识别

对于固定污染源来讲，根据它是否能够燃烧的特点，可以分为非燃烧设备固定污染源和燃烧设备固定污染源两种方式。对于前者，在污染物排放过程中，主要会收到锅炉运载量以及当地空气环境质量的影响。所以，对于固定污染源的大气污染监测，在具体监测过程中，需要同时对于空气质量和锅炉的承载能力进行监测。此外，由于其自身的特点，在监测过程中对于排气浓度的测量数据，并不具有很强的准确性。要想提高整个监测的准确性，需要环境检测部门对于这些数据进行科学的统计与处理，通过采用先进的技术手段，将统计的结果进行相对科学的换算。所以，在这个过程中，对于监测统计人员来讲，需要采用严格的标准值以及高度的专业水平等，以科学严谨的精神去核算。在核算过程中，除了对于采样地区的空气质量进行充分的了解和测算之外，还需要充分的了解企业所在行业的性质以及国家对于这类行业污染物的排放标准等数据。只有这样，才能够得到最终科学合理的统计结果。

2、污染源废气采样的现场调查与准备

在污染源废气监测之中，因为其本身毒性偏大，而且不容易掌握，所以，在前期的监测准备工作当中，首先需要对废气污染源的产生过程有一个全面的了解，其中包含了生产工艺、原材料、产量、排放参数、可能产生的污染物、废气排放量以及后续的处理方法、净化处理、处理效率等都需要合理的掌握，从而选择相匹配的采样方法。另外，还应该检查采样仪器运行、运输条件以及应急电源等方面，同时，对于废气的易燃易爆以及废气之中含有的有害物质，都应该采取措施，注意采样的安全性，这样才可以做到防火、防毒、防爆等。

3、污染源废气采样方法的选取

污染源废气的采样一般包含了直接与富集两种采样方法，可以按照监测的要求与目的、污染物的使用分析法以及污染物的理化性质来针对性的选择采样方法。一旦废气之中被测的物质浓度偏高，或者是所使用的分析法本身存在较高的灵敏度，尤其是当废气污染事故出现之后，一般都会选择直接采样的方法，这样可以快速的分析其结果，为后续的污染处理提供相应的数据支持。如果空气之中所测物质浓度偏低，并且使用的分析法无法做到含量的直接测试，就可以选择富集的方式来进行样品的采样处理，这一个方法因为耗时较长，不过可以得到富集采样时间之内的平均浓度，这样可以将污染真实情况反映出来。

3.1 注射器采样法

本方法属于直接采样的一种，主要适用于有机气体的采样处理。在进行采样的时候，需要先抽洗2～3次现场空气，然后再进行取样，同时对样口做好封闭。这一种方法的使用无法保持样品较长的时间，最好能够当天带回进行实验。

3.2 溶液吸收法

本方法属于富集采样法，主要是通过吸收液对空气当中以气态存在，但是浓度较低的气体进行采集。当通过吸收液之后，目标物质因为化学反应或者是物理的溶解，就会被吸入，然后富集。选取吸收液需要考虑到选择的分析法和被测物质的理化性质，最理想的是理化性质相对稳定，才采样的过程之中不会出现任何的变化，并且长时间的采样也不会有挥发损失的出现，同时，还应该做好选择性的吸收，这样就可以做到被测物质的迅速溶解，确保其化学反应。目前，吸收液之中存在显色剂，采样量不同，其颜色也会有所差异，也可以对采样时间进行控制，这样才可以确保显色强度能够控制在一定的范围内。

3.3 固体吸附法

本方法类似于溶液吸收法。但是固体吸附剂是富集被测气体的介质，主要包含交了纤维状、颗粒状以及筛孔状滤料。在日常的采样监测当中，因为活性炭本身的易解吸和良好的吸附能力，也被多余常规的吸附之中。

3.4 低温冷凝浓缩

本方法主要是针对部分沸点较低的气态物质采样处理。在常温之下，很难完全将固体吸附剂吸收，可以选择制冷剂将其冷凝下来，这样会获取更好的浓缩效果。一般来说，包含干冰-乙醇、冰-盐水等制冷剂。

4、关于监测作业的安全防护

对于污染源废气监测的工作人员来讲，他们在执行工作任务中，需要面临着各种有害气体等对身体造成危害的影响，再加上监测地点一般都设置在高空地区，所以他们还需要面临着很强的高温酷暑以及高空作业等隐患，这些因素，对于污染源废气监测的工作人员从身体和心理上均已造成了严重的威胁。所以，为了充分的保护工作人员的生命安全，有关部门在管理过程中，需要采取严格的安全控制措施，在保证工作人员安全的同时，有利于他们有效的获取监测数据等信息。因此，根据作者的工作经验，主要对监测工作人员的安全提出以下几方面的建议：首先，有必要对于工作人员进行一定的安全工作培训；其次，在对监测地点的设置中，应该对于监测地点周边的环境进行严格的考察，在符合监测地点设置的标准的前提下，尽量选择较为安全的地点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后，对于需要设置高空监测地点的监测点来讲，一定要设置非常牢固的楼梯和工作平台；与此同时，根据易发的高温、恐高等问题，在工作过程中，应该及时的为工作人员提供相关药品等等。

5、污染源废气采样实施注意事项

在污染源废气的采样之中，应该注意到采样点的布设、采样器的放置以及对采样系统的注意事项这几个方面。

5.1 布设采样点

针对污染源废气应该选择一个气流相对平稳的点位，并且采样点的气体还可以完全排放到空气中，也可以进行安全性的操作。采样点的选择，应该避免粉尘较多或者是漏风的区域。在采集颗粒状样品的时候，应该选择等速采样的方式，也就是颗粒物在进入到采样嘴当中的速度同气流的速度是相互对等的，这样可以满足监测结果准确性的要求，无论是监测结果过大还是过小，都会造成结果误差。

如果采样的实际速度高于管道内部的实际空气流速，边缘之外的气流就会进入到采样嘴之中，导致粉尘进入其内部，使得样品的采集浓度要比采样实际浓度低。但是，如果采样的速度比管道内气体的实际流速小，那么所得到的结果就会相反，也就是样品的浓度要比实际的浓度高。所以，在才起颗粒物样品的时候，就必须确保等速的采样处理。

5.2 放置采样器

如果选择两台采样器进行平行的采集，两者之间应该保持一定短距离，否则就会对测定的结果造成影响。主要是因为两台采样器靠的过于太近，就会出现电机或者是气泵的磨损，使得碳粒等污染物增加，提高测定的结果。此外，如果两台采样器距离过于太近，还会增加相互的气流，影响到采样的准确性。

5.3 采样系统应注意的问题

采样系统包含了采样仪器以及监测方法，也就是采样加热管、流量控制系统以及连接管等。加热管是满足气体不会出现冷凝的情况，其温度会受到被测气体冷却点以及气体的浓度影响，不同的气体采样，所设定的加热温度也会有所区别，比如在氧化硫的采集之中，就应该将温度控制在120℃，氮氧化物的采集，就应该将温度控制在140℃。此外，采集管的材料也需要格外的关注，一般会选择硬硅胶或者是聚四氟乙烯材质，因为这两种材质本身的稳定性较好，不会同被测的气体发生相互的化学反应，这样才可以确保测定结果的准确性。

在采集污染源气体的时候，首先需要进行气密性的实验，确保采样系统的气密性，才不会对测定的结果产生影响。一般来说，在采样系统连接之后，负压表读数是6至7千帕，在半分钟之内，其压力会下降1.5千帕，这样就表示装置本身拥有良好的气密性。另外，在采样的过程当中，还需要做好采样流量以及压力的密切关注，并且通过实际的变化来做好相对应的调整与记录。等待采样结束后，不能直接关闭采样泵，尤其是存在较大负压的烟道，因为强大的负压会导致采样管当中的颗粒物重新进入到烟道之中，破坏样品本身。如果内外部的温差较大，应该将采样泵关闭，这样会到冷凝水流入滤筒之中，影响到测定结果的准确性。所以，等待采样结束之后，首先要倒置采样管，将泵的放倒吸功能开启，这样就能满足结果的准确性。

6、现场勘查与监测工作准备

对于污染源废气检测，在实地获取监测数据之前，工作人员应该对监测地区的环境进行充分的了解，包括监测设备的装置以及电流和问题等基本的信息，并且作为数据分析的一个主要参考标准。与此同时，在监测之前，应该对于周边可能出现的污染物质以及他们的特点和危害等信息进行充分的了解。

此外，在调查过程中，需要工作人员重点对污染源的属性、分类等信息进行了解，从而能够为后期勘测的开展奠定良好的基础。为了进一步弄清最终监测数据的准确性，还需要我们对于监测装置和生产工具进行详细的了解。最后，根据前期的调查结果，进一步确定调研的步骤和具体实施，并且准备好调研的工作以及确定好平台的电源灯安全工作是否已经正常等等。

7、间断排放的监测时间

对于间断性排放的排气筒来讲，它们排放的时间应该小于一个小时，那么这段时间内，可以进行连续的监测，或者是在这一段时间内，进行连续时间段上的监测，通过采集样本的方式，最后获取样本的平均值。那么，如果排放的时间大于一个小时，应该对于连续一个小时采用的结构求其平均数。

8、结束语

总而言之，对于污染源废气进行监测采样是一个相对复杂、繁琐的过程，采集样品的准确性会对最终的测定结果产生直接的影响。所以，在进行样品的采样之中，就应该从准备阶段开始，直至采样的实施，做好严格的质量控制，确保测定数据的完整性与真实性，这样才可以不断的提高环境监测的技术水平。在今后，针对污染源废气的监测问题还会存在，只有找准方向，针对可能存在的问题做好相应的解决，才能够满足环境监测的要求，为大众创造一个舒适的生态环境。

参考文献：

[1]郑雪松.环境污染源废气的监测分析[J].科技与企业，2014（4）：164.

[2]黎斌.小议固定污染源废气监测中的有关问题[J].低碳世界，2016（3）：11-12.

[3]黄晓亮.污染源废气监测探讨[J].绿色科技，2012（9）：172-173.

[4]刘桂贤.固定源废气监测中存在的问题及改进措施[J].中国新技术新产品，2014（8）.

[5]龙华超.我国环境污染源中废气的监测方法分析[J].中国高新技术企业，2016（1）.

[6]温俊郁.固定污染源废气现场监测流程及质量控制[J].中国高新技术企业，2015（18）.

论文作者:夏华纲,周波

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2359e36f3051dc5713c77af9.html