# 建筑工程中外墙柔性饰面砖施工技术在高层建筑中的应用论文_石峰

【摘 要】随着国家经济水平的不断发展，越来越多的高层建筑涌入人们的生活中，人们在感叹经济发展迅猛的同时，还体验到了高层建筑带给他们的舒适与快乐。但是，这些高层建筑多多少少还会存在一些安全隐患。例如，高层建筑的外墙饰面砖，由于长时间的风化或者不牢固，就会出现脱落等现象。而且高层建筑外墙饰面砖的脱落比中低层建筑外墙饰面砖的脱落危险度更高，所以高层建筑逐渐使用柔性的饰面砖来代替普通的饰面砖。本文将对高层建筑外墙柔性饰面砖的施工方面进行简要的论述，希望可以为高层建筑的发展提供帮助。

【关键词】建筑外饰；外墙保温层；柔性饰面砖；施工技术

由于现阶段我国大部分的地区还在使用传统的石材干挂或面砖粘贴技术，应用的材料也属于硬性饰面砖，所以使得高层建筑外墙饰面砖脱落的案例不断增加。因此，高层建筑在这方面要加强重视程度，让更多的人民群众不受高层建筑外墙饰面砖脱落的威胁。本文以西安地区某建筑带为例，来简要分析几种类型外墙饰面砖的材料所具备的优缺点，并介绍一种新兴饰面砖材料，即柔性饰面砖，通过对这种饰面砖实际的应用来分析这种材料的有利之处，并为高层建筑外墙饰面砖在未来的发展提供可建设的方案。

1 工程概况

西安市高级中学南区科研办公楼及实验楼项目，为2栋裙楼相连的教学建筑，其中科研办公楼6层，实验楼5层。建筑面积分别为4 457 m2和4 867 m2，外墙装饰面积约4 600 m2，2栋楼建筑高度分别为23.25 m和19.95 m，超过西安市建委规定的外墙装饰用瓷砖的范围，因此，经建设单位和设计单位对多种外墙装饰材料的综合分析，最后决定使用柔性外墙面砖这种新型外墙装饰材料。根据设计效果及现场多规格柔性面砖样板实贴效果分析，最终选用的规格为45 mm×195 mm×2.5 mm，砖缝宽度为5 mm，饰面砖颜色为符合西安市主色调的浅灰色。

2 柔性饰面砖介绍

柔性面砖采用天然矿砂、耐碱性强及抗紫外线强的材料等制成，可以替代传统装饰建材瓷质面砖，在混凝土墙体、砌体墙等各种新建、改建、扩建墙体上使用，不受薄抹灰外墙保温材料的限制。可根据需要制作成各种纹理系列，如通体砖系列、劈开砖系列、石材系列、异种纹系列、柔性火烧砖等，均可以满足各种外墙饰面的效果要求，尤其是外墙保温基层面上的装饰，具有如下优点：

1）装饰层的强度一般为基层＞粉刷层＞面层，而柔性饰面砖系由无机非金属材料为骨料、内部填充柔性纤维材料，其基层的材料强度略高于面层骨料强度，强度不足部分又以柔性纤维材料为补充。因此饰面砖与基层的协调变形能力强，柔韧性好，既可避免像外墙瓷砖一样的空鼓、脱落、变形，又可避免像真石漆那样的单调与开裂。

2）柔性饰面砖对机械要求及依赖程度较低。目前市面上常见的外墙柔性饰面砖厚度仅为2.5～5.0 mm，质量为3～5 kg/m2，1箱外墙饰面砖1人就可以轻易挪动。再者，柔性面砖厚度小，柔韧性好，切割不需要机械，用剪刀就可以完成切割的任务，劳动强度比普通的面砖低得多，而机械费用却有较大幅度的降低。

3）柔性饰面砖黏结剂厚度为2～3 mm，每次粘贴面积约为2 m2，且粘贴完后直接勾缝即可，施工速度快，劳动强度低，同时节约资源，人工费及材料费也都得以降。

4）柔性面砖采用环保型黏结材料，且粘贴不会像真石漆喷涂那样产生污染，同时也几乎不会对已施工的外墙门窗等产生二次污染，对环保与职业健康安全有极大地提高，另外，对文明工地的建设也有极大的推进作用。

5）柔性饰面砖采用天然无机矿物材料，不易褪色，防水透气性好，抗冲击性好，自清洁能力强，是绿色施工的好伙伴。

3 柔性饰面砖的施工技术

3.1施工准备

1）材料：柔性饰面砖材料性能指标应符合相关性能检测要求；黏结材料采用专用砂浆按水灰比1∶4配制，搅拌均匀即可使用。

2）机械、设备：吊篮或专用保温施工脚手架，手提式搅拌器，垂直运输机械，水平运输手推车等。

3）常用施工工具：铁抹子、齿形馒刀、铁锹、剪刀、平头毛刷、壁纸刀、灰托板、台秤、水桶、电源线、动力线及照明线等。

4）常用检测工具：经纬仪及放线工具、2 m拖线板/检测尺、方尺、水平尺、钢尺等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 施工条件

在高层建筑外墙柔性饰面砖的施工过程中，还要注意以下几点:

一是在安装外墙柔性饰面砖前，相关的施工人员要将外墙外保温基层进行调整，即保证外墙外保温基层足够平整，垂直角度也符合标准要求，并在检查部门确认无误后，进行柔性饰面砖的安装工作；

二是要妥善处理好门窗洞口、阳台以及部分管道预埋件的工作，以防止二次工作的发生，有效避免不必要的人力物力资源的浪费；

三是工程的监管人员要配合好施工团队，对供水、供电、相关机械设备以及安全设备等进行检查，看看有关设备是否齐全或者存在问题，及时的进行补充或修理；

四是专业的技术人员要对普通施工人员进行相应的技术指导和安全教育，让施工团队在保证人身安全的前提下，保质保量的完成工作；

五是在高层建筑外墙柔性饰面砖所应用的材料配置过程中，相关的专业技术人员要认真严格的按照有关说明进行材料的匹配工作，并通过标准的机械设备，由专人对匹配好的材料进行搅拌，以确保材料质量达标。另外还要注意材料的使用寿命是否过期，严禁使用伪劣材料；

六是高层建筑工程要配备专门存放材料的库房，并且库房防水、防潮的效果要明显，最好在配备一些离地面高度较大的架子来存放材料；

七是在施工人员工作的过程中，要考虑他们的身体承受状况，在气温较低或较高的时候，都不易让施工人员参与工作，尤其是高层建筑外墙柔性饰面砖的施工，更要注意他们的身体状况，这样工作人员才能保持良好的精神状态投入到工作中。

3.3施工工艺流程

基层处理→排砖（分格、弹（挂）线）→将专用粘贴剂满涂并刮成梳形→粘贴柔性饰面砖→采用平头毛刷描缝→墙面清理

3.4操作要点

1）外墙外保温层的平整度和垂直度应符合相关标准要求（由于柔性饰面砖须在基层抹灰粘贴，对超过规范规定平整度的基层，修补难度较大），并经验收。施工前，应对外保温体系的墙面进行清理，清洗油渍、清扫浮灰等。

2）施工时，两人一组，互相配合。根据设计要求的接缝宽度及样板进行分格，尽量使用整砖，对于不得不使用非整砖的，非整砖的长度应不小于整砖长度的1/3，并以柔性饰面砖的粘贴样板为基准，根据分格线，挂出垂直线和水平线作为粘贴控制。

3）专用黏结剂厚度为3 mm左右，刮抹范围约为2 m2，并用相关工具将黏结胶凝材料刮成梳形。

4）柔性面砖的粘贴应自上向下进行。黏结剂初凝之前可对面砖的位置和接缝的宽度按挂线的间距进行调整，初凝之后将严禁调整及移动面砖。

5）柔性饰面砖粘贴完成后应及时将表面清理干净，再用平头毛刷刷缝，使砖缝平滑顺直。刷缝顺序为先水平后垂直。

4成品保护

1）在粘贴完成后、黏结剂终凝前，注意对完工部位进行成品保护，避免挤压和碰撞。

2）材料的运输、吊装过程中，应远离墙面，以免撞击已完工部位、污染柔性饰面砖。

3）应合理安排水、电、设备安装等工序，不宜在施工完毕后再开凿孔洞，如需要在粘贴后开凿孔洞，应待黏结砂浆完全固化后方可进行。

5结束语

因为我国高层建筑行业还处于发展阶段，所以在高层建筑外墙柔性饰面砖的研究方面，还需要做进一步的突破。由于检验高层建筑外墙柔性饰面砖是否符合标准，除了依靠高科技技术手段检测，还需要经过长时间的考验才能得出结论，所以，这就需要相关的工程技术人员要拥有过硬的施工技术，来提高外墙柔性饰面砖的质量。与此同时，在施工过程中，相关的施工和技术人员还要善于发现外墙饰面砖工程中存在的问题和不足，并做到具体问题具体分析，制定出合理妥善的解决方案，为广大人民群众的安全作出保障。

参考文献

[1]费洪刚.高层建筑外墙外保温墙面粘贴饰面砖质量问题及防治措施[J]. 中国新技术新产品. 2009（06）

[2]黄俐. 高层建筑外墙饰面砖的施工方法[J]. 科技咨询导报. 2007（20）

[3]杨帆，李可. 高层建筑外墙饰面砖的施工方法[J]. 知识经济. 2008（06）

论文作者:石峰

论文发表刊物:《城镇建设》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2363484be9876bd2da679256.html