# 测绘地理大数据在城乡规划中的应用研究论文_庞光锋

广西有色勘察设计研究院 广西南宁 530031

摘要：近年来，我国各方面获得了良好的发展，信息技术和互联网技术同样的快速发展，大数据为技术正向社会各层面不断地融合和深入，城乡规划行业亦开始了转型调整和创新。测绘作为一项先导性的工作，它为城乡规划提供基础数据资料，面对测绘地理数据海量化的趋势，城乡规划也越来越多地融合了测绘地理大数据的应用。

关键词：测绘地理；大数据；城乡规划；应用

引言

在我们国家日益繁荣昌盛的今天，测绘是通过使用科学的技术、理念及方法获取和空间位置相关的各种图形及数据资料，当前有数字信息技术为测绘提供保障，已经逐渐形成测绘地理大数据。将该技术应用到城乡规划中十分重要，利用测绘数据可以建模，进而科学、专业、合理、正确反映出城乡建设中的社会信息、经济信息等。因此，在城乡规划中，科学使用测绘地理大数据，发挥出其价值，是当前需要重点关注的。

1测绘地理大数据概述

近几年我国测绘技术发展迅猛，获取和处理测绘地理信息数据的能力得到了大幅提升，从地下探测雷达、地面测量机器人、航空和低空无人机摄影测量再到卫星遥感测绘，形成了从地面到空中的一体化地理信息获取和处理能力;近20年，地方和国家开展了一系列的重大基础测绘工作，积存了大量的测绘地理信息数据，这些数据包括基础地理空间数据、多源遥感影像数据、城市地下空间和管线数据、城市精细三维模型等。另外，各地政府还进行了土地资源调查、地理国情普查、水资源调查、林业调查、地名调查等全国性工程，使得测绘工作向各行各业延伸，地理数据的内容也得到了极大丰富。当前，我们已掌握了海量的自然、人文、经济等地理数据资源，这些数据包括结构化的地理大数据，例如大地基准数据、遥感影像数据、地形图数据、导航定位数据以及与位置关联的属性数据，也包含了非结构化的地理大数据，比如与位置关联的图片、语音、视频、移动轨迹数据，以及商务和社交文字描述数据。这些多时空、全方位的测绘地理大数据，为城乡规划的转型调整和创新提供着重要的数据支撑。

2测绘地理大数据在城乡规划中的应用研究

2.1 GPS测绘地理大数据技术

对城乡建设进行规划，可以应用GPS测绘地理大数据技术，在测量时，主要对地面上的三维目标进行确定，在三维测量的基础上可以实现地面物体的定位与导航。GPS技术作为一种无线导航技术具有较为显著的优势，能够更加精准、高效地进行地面测绘，且通过卫星定位能够更好地适应各种测绘环境，从而避免外界因素如天气、地点等干扰测绘结果。在应用GPS技术进行测绘时，工程人员要对测量目标环境进行勘察，同时要了解测量需求。在该技术以及城乡地图的支持下，测绘人员可以对城乡规划区域内的基础设施和建筑物分布情况进行全面的了解，从而为城乡道路规划提供详细参考。在获得测绘信息的基础上，城乡规划人员要以城市地形与规划现状为基准，实现对城乡基础服务设施的精准布局，形成覆盖面更广、服务网络更加完善的城乡基础设施格局。在GPS技术支持下，工程测绘人员还能够构建城乡规划相关的数据模型，并且可以将抽象的数据转为直观的图像。而在对数据模型进行构建时，可增设评价因子数量，提高城乡规划评估合理性，奠定城乡规划整体格局。

2.2遥感测绘地理大数据

在实际的测绘中，土地状况不是不变的，往往是根据实际情况而改变的。在这种情况下在这种情况下GPS测绘技术不能发挥其最好测绘技术不能发挥其最好的作用，数据也不能保证精度，此时就不适合使用该技术。这种情况下就要求将遥感技术运用到地籍测量中，提供规划所需数据，并保证其精确性。这个技术能及时收到土地变化的数据，确保调查结果是有效的。除此之外，一些开发工程的地理位置偏僻，也能够很好的运用该技术，能够准确地远程检测该区域的土地状况，它并不会被昼夜变化和地域改变所影响，即使在昏暗的夜晚也能够得到准确的测量结果，快速得知地基的变化，实现偏僻区域的实时测绘。使用该技术可以监测相关区域的发展情况，可以马上获得此规划区域基本设置的情况，进而全面把握区域的建设格局。此外，整理和分析遥感制图的信息资料，再结合大数据采集中呈现的相关性和趋势，能够快速绘制出城市道路建设和布局建设的图片，使地理制图数据和信息具体化，规划一致化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆不仅可以及时监测规划后的城市变化，随时掌握相关情况，还可以为别的项目提供相关的参考，给未来的建设和发展提供有效的资料。

2.3摄影测绘地理大数据

遥感技术虽然具有其独特优势，但是在图像精度上还是有一定不足，无法满足高精度的图像要求，因此，其在大面积覆盖区域内的地基测量不适合使用这一技术。这时可以采取摄影测量技术，该技术不会受气候条件影响，和遥感测绘技术进行比较，其要比遥感测绘技术拥有更快的速度，在结果上也要更准确，具有很高的图像分辨率，对于环境复杂和地形构造复杂的农村来说，非常适合使用这一技术。该技术通常分成两种：①航空摄影；②地面摄影。因为有时会存在地面建筑物遮挡的情况，会给地面摄影的效果造成影响，无法获取建筑物后面的景，就会让测量工作遇到困难。这种情况下，就可以使用航空摄影，其就可以有效解决这一问题，可以将内容直观的展示出来、信息丰富，具有很高的精度，其可以给城市分区规划、专项规划、控制性规划提供有效的背景参考资料，通过航空技术捕捉某一区域，可以从影响中直接看到城市建设的情况和成就。

3应用策略

3.1规划修编

在具体城乡规划方案形成的基础上，工作人员需要结合具体工程地区地形地貌、地上建构筑物、地下空间、地质和水文数据多方面自然地理数据，以及工程周围经济、常住人口、历史文化等方面数据，借助计算机信息技术形成三维仿真系统，对城乡规划空间形态、景观优化、交通工程建设及成本投入等方面进行全方面论证分析，保证修编结果的科学性。

3.2审批阶段

当城乡规划进行到审批阶段，工程规划人员也要注重对测绘地理大数据进行应用，要充分地对计算机技术进行应用，同时要在相应的软件程序中对城乡建设进行信息化规划。对规划建设方案进行审批，需要衡量方案的经济性与可行性，可以借助专业的项目审批软件，对方案进行模拟化呈现，严格地进行工程流程以及建设布局合理性审批。在严格的审批结果下，后续的招投标方案以及实际施工建设将能够更加科学地开展。

3.3规划监察

测绘地理大数据在城乡规划监察中的应用，需要从工程规划施工放线、基础竣工验线和规划竣工核实3个环节进行，在宏观和微观两方面相结合的基础上，严格按照规范制度进行系统化、细致化的规划监督管理。工作人员需要使用遥感影像对监测对象进行分析，对前后勘测大数据进行对比分析，并且采用专家系统和人工判读相结合的方法，对城市用地和已经占用土地进行调查，以此为城乡规划建设发挥重要的辅助作用。此外，无人机技术在规划勘测中的应用同样具有非常重要的作用。

3.4评估阶段

在城乡规划工程完成之后，要对工程建设成果进行评估。此时，评估人员应更新理念，积极地应用全新的评估手段，包括大数据技术、移动通信技术等。在评估时，也要将不同的评估方式相结合，包括现场勘测以及效果评估等。要确保评估工作的专业性，在测绘地理大数据的支持下，对项目成果进行调查，结合城市发展规模、未来发展趋势以及人口分布状况等，进行规划优化，为后续的城乡规划方案的完善提供借鉴。

结语

以上仅仅只是针对服务于城镇规划的测绘大数据的探讨，由于测绘技术的应用比较广泛，在其他领域的涉及越来越广泛，因此，需要加大对测绘大数据处理和分析的研究，挖掘大数据中的关键数据，并结合产业化的需要，逐步提高测绘地理大数据的价值以及服务水平。相信随着相关学者以及科研人员的不懈努力，会使测绘地理大数据的应用价值得到更高层次的提升。

参考文献

[1]李强.大数据发展下矿山测绘地理信息服务[J].世界有色金属,2019(8):41-42.

[2]汤银锁.大数据对测绘地理信息工作的影响概述[J].信息记录材料,2019,20(5):94-95.

[3]吴扬.三维虚拟技术在中国古建筑维护中的应用现状及发展路径[J].山西档案,2016(6):180-182.

论文作者:庞光锋

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/239a7c4145f6f94201b2e82f.html