# 分析绿色建筑下的生态景观设计论文_褚建

浙江绿城景观工程有限公司 310000

摘要：绿色建筑在当前的城市发展中影响较大，这种绿色概念及材料技术的运用从某种程度上都表明了社会的发展趋势，在绿色建筑中进行生态景观设计可以为用户营造更加舒适的生活居住空间，同样在改善城市环境问题上也十分有利。以下本文将简单分析绿色建筑与生态景观设计的意义展开简要探讨，并围绕某绿色建筑项目中的生态景观设计案例进行详细分析。

关键词：绿色建筑；生态景观设计；意义；案例分析

一、绿色建筑与生态景观设计的意义

绿色建筑主要区别于传统建筑，在设计及施工的全过程中都非常注重节能与环保，它提倡对可再生资源的充分利用，将建设中的污染与浪费最小化处理，并为人们提供更加健康的生活空间。我国近年来的绿色建筑发展形式良好，但是与发达国家相比发展现状及趋势稍显落后，很多国家都建造出了极具代表性的绿色建筑，我国一些发展较好的大中型城市也进行了大量的绿色建筑实践。

在绿色建筑中进行生态景观设计是建筑事业的一大进步，通过建筑与景观设计的结合可以更好的拉近人与自然的关系。生态景观设计的意义在于环保和科学开发，人们的生产生活需要较好的环境来点缀，将生态理念与绿色建筑相结合的本质仍然是节能减排、保护环境，在人们的建设过程中尽量的维持周边生态环境的完整性与稳定性。生态景观设计要素非常之多，一草一木皆可，绿地、草丛、河流都是生态系统中的一部分，设计者需要做到的是客观分析彼此之间的关联，尽可能的在维护其自身特点的前提下优化建筑环境，保障生物存活的前提下为人们营造更加意境悠远、极具特色的景观。

二、绿色建筑下的生态景观设计案例分析

环保与节能是当前社会发展的重要标签，作为城市发展中资源消耗较大的建筑行业进行绿色化的渗透及改进显得尤为必要，随着城市居民对生活环境的要求逐步提高，绿色建筑的生态景观设计将更能适应社会发展及消费者的需求。建筑是艺术的一种表达形式，在绿色建筑中融入生态景观设计也会起到意想不到的效果，促进社会的和谐及发展需要环境、绿化的结合，作为新时期的设计者应进行大胆的创新与实践。

1、项目概况

此次研究的项目是某大型城市的商业区，该区域的定位非常高端，涵盖多座商业综合体，其建设的目标是打造极具生态性、绿色化办公区，通过中庭绿化、顶楼绿化、间隔绿化来实现环境改进，让办公者有一种舒适、轻松的办公享受。该项目总面积大四万多平方米，地下地上空间均肩负着不同职责，如酒店、餐饮、办公等。

2、绿色建筑标准下景观设计案例分析

2.1节地与室外环境

该项目景观设计中无直射光射入空中或构筑物反光，对周边项目无光污染干扰。符合《标准》中场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区不对周边建筑物带来光污染，不影响周围居住建筑的日照的要求。

在此次项目的生态景观设计中，顶部的绿化面积较大，且酒店阳台的绿化选择也非常用心，合理的色彩搭配下既可以实现美化环境，同时也可净化周边环境，设计者通过对区域环境气候的分析选用了一些极具地方特色的花卉品种，并在不同部位也选用了一些体积较大的乔木、树木来遮阴和挡风。

透水地面的设计要点包括：①地库顶面透水地面设计覆土深度大于等于1.5m；②地库顶面景观设置雨水排水设施；③除地库外其他土层为深土层(非黏土)，土层厚度均超过1.5m。

景观设计中有一处水景瀑布原本由1层跌入至中心地下2层庭院。为了控制噪音，设计时对水流形态作了处理，从而使该区域环境噪声符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》(GB-3096-1993)的规定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2节能与能源利用

根据当地气候和自然资源条件，利用太阳能光伏发电进行景观照明。该项目可再生能源发电量不低于建筑用电量的2%，符合《标准》中优选项的要求。

2.3节水与水资源利用

在室外停车位以及部分道路采用了透水地面，透水地面设置了透水面层、找平层和透水垫层。透水垫层厚度不小于150mm。该项目对建筑屋面雨水进行收集，收集的雨水经过一体化水处理设备后统一回用。该项目充分利用景观水池进行雨水调蓄，以削减雨季地面径流的峰值流量，从而减轻排水压力。超出绿地调蓄和渗透能力的雨水溢流排入市政雨水管网。

通过技术经济比较，合理确定雨水积蓄、处理及利用方案。收集的屋面雨水经过处理后，作为商务区核心区地块区域内绿化浇灌、道路冲洗以及景观水补给用水。生活废水(盥洗用水、地下室淋雨房洗浴用水)经过处理后，作为商务区内的绿化浇灌、道路冲洗以及商场区冲厕用水。该项目景观灌溉系统采用喷灌与微灌相结合的自动控制系统。选用园林压力补偿滴灌系统，滴头为双出口，防止倒吸。对草坪和草本花卉类植物，设计采用旋转型微喷喷头，配合地插，并带有起始角记忆功能，保证绿地内的灌溉不影响到道路通行。并依据水量的需求选用大小不同的喷头，如乔木和灌木选用涌泉型喷头，等等。

2.4节材与材料资源利用

该项目在景观设计上还充分体现了节材与材料资源利用的思想。具体体现在：①景观平台及建筑小品采用新型可循环材料木塑代替木材；②环保主题雕塑采用工业废弃零件设计制作；③道路回填采用建筑垃圾作为垫层；④局部公共空间家具采用可再生材料制作，包括室外座椅、垃圾桶、标识等。这些措施符合《标准》中提到的“建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环使用，在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10%以上”的要求。同时，该项目景观设计与建筑设计密切配合，实现一体化设计施工，不破坏和拆除已有的建筑构件及设施，减少浪费。

2.5室内环境质量

室内环境质量与景观设计密切相关，例如噪声、空气、湿度、温度、采光等因素。景观平面布局和空间功能安排合理，可有效降低室内噪声。因此，该项目将宾馆、酒店公寓、办公区域的绿化和景观小品分区域设置，减少了相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。使酒店宾馆和办公建筑室内背景噪声符合现行国家标准中室内允许噪声标准中的二级要求。

为了保证室内空气品质，该项目建筑周边绿化采用乔、冠、草复合绿化，与本地夏季风向保持一致，尽量保证进入室内的空气经过植物空间净化与过滤。同时，乔、灌、木复层绿化可有效降低场地热岛效应，在办公、宾馆建筑周边及屋顶种植合理高度的植物，对底层、二层及有屋顶绿化的室内空间可起到一定的遮阳隔热作用，从而改善室内热环境。同时，在地下中庭及公共空间种植常绿植物，可调节室内湿度，增加含氧量。

总结

从上述案例的分析来看，在绿色建筑的背景下进行生态景观设计优势多多，且科学设计后的可行性也非常高，绿色建筑是人们生产生活中的重要组成部分，在经过人为建设之后，周边的环境或多或少会受到不同程度的破坏，通过生态景观设计的融入，可以适当的弥补人为的破坏。景观设计本身也具有较强的审美性及生态价值，让绿色建筑与生态景观相互交融可以为人们构建出更加科学、舒适的居住空间，这将成为我国未来建筑事业发展的必然趋势。

参考文献

[1]江宇凡,汪盛玉.和谐共享环保:景观建筑设计中的三大理念[J].江西建材.2016(24).

[2]徐晓焱.景观建筑的重要性[J].学园.2014(01).

[3]姜锐.园林景观建筑工程的施工管理措施[J].科技传播.2013(02).

[4]莎拉•凯瑟琳•佩克,阿曼达•瓦尔特.交流的需求:寻找景观建筑的声音[J].风景园林.2013(01).

论文作者:褚建

论文发表刊物:《基层建设》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/23a40dbc507a26cfc3a28c4f.html