# 科学做好国槐移栽苗管理工作的探究论文_ 陈秀英

摘要：为提高国槐移植的成活率，国槐移栽苗的管理已成为园林建设一个重要的课题。作者从以下几个方面介绍国槐树的移植技巧。

关键词：国槐移苗；管理技术

国槐一般在整个休眠期内均可的移植，但以晚秋及早春移植为佳。但由于国槐大树树龄长、主根发达、原生长地与移植地立地条件的差异、采挖过程中根系受伤、树体失水、养护管理水平不到位等原因,使国槐大树移植成活率不高。因此如何提高国槐移植的成活率，已成为园林建设一个重要的课题。笔者从以下几个方面介绍国槐大树的移植技巧。

一、国槐移植时间选择

要移植的国槐应无病虫害，无严重损伤，植株健壮，生长量正常。起重及运输能达到移植河北国槐的现场。国槐宜近不宜远，从理论上讲，只要时间掌握好，措施合理，任何树种都能进行移植。移植时间以树木休眠期、春季萌动期和秋季树木落叶后为最佳时间。北方最佳移植时期是早春，秋季落叶后至土壤封冻前，树木上部处于休眠状态时也可进行大树移植。

二、国槐移植大树的处理及起挖

国槐大树移植前需对树冠进行修剪，剪去枝条的1/2即可。修剪时剪口必须平滑，截面尽量缩小，剪口应涂抹防腐剂。定植后可剪去移植过程中的折断枝、过密枝、重叠枝、轮生枝、下垂枝、徒长枝、病虫枝等。剪后涂防腐剂或包扎剪口。可适当留小枝，以利于发芽展叶。

挖土球前应用3根以上的木杆支撑苗木，若没有条件进行木杆支撑，可用较粗的风绳进行加固，确保挖掘过程中树体不会被风吹倒或断根倾倒，以保证土球的完整和人员安全。土球应完好，土球规格一般是干径1.3m处的7～10倍，土球高度一般为土球直径的2/3左右。胸径15～30cm，土球直径1～2m，厚度80～100cm。胸径40cm以上，土球的直径1.5m左右，厚度1～1.2m。挖掘高大的河北国槐前应立好支柱，支稳树体。将包装材料用水浸泡好待用。带土球移植可适当轻剪，土球大小应视根系分布而定。遇到粗根应用手锯锯断。剪口要平滑，且应涂抹生根剂，不得有劈裂。挖掘过程中将预留根系外的根系全部切断。伤口易受病菌感染，导致腐烂，影响生根，及时对土球进行杀菌防腐处理，促使伤口愈合。用铣将所留土坨修成上大下小呈苹果型的土球。移植后应保持根部湿润，方法是根系掘出后喷保湿剂或蘸泥浆，并用湿草包裹。

三、国槐的吊装及运输

起吊前在茎基部和树干的起吊位置包扎高60～70cm的草绳外裹保护垫，以保护树干。选择大于河北国槐重量范围的起重机，起重臂的长度应不低于树高的两倍，以便操作。低于1.5m的土球，可用吊装带缠绕树干基部以上100cm处直接吊装，树干吊装处要用草毡进行缠绕，缠绕的方向应与吊装带缠绕的方向保持一致，否则会造成苗木难以起吊或在吊运过程中滑动。树冠部分应拉好风绳，保证起运和装车过程中的方向不变，同时利于苗木整齐摆放。苗木调运时吊装带要扎紧，避免松动。吊运时速度不宜过快，防止苗木因自身的惯性左右摆动，特别是将苗木吊运到车厢的瞬间，如果发生摆动，不仅会造成土球的损伤，也会对装运人员的安全构成极大的威胁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆起吊时用布带套牢后吊起，尽量使土球在空中保持平稳，用力均匀，以免碰散土球或造成树皮隐性拉伤。起吊时如不慎将树皮拉破，可用经消毒处理过的工具刮掉坏死组织，再将伤口处涂上愈伤涂膜剂，然后用透气性材料包扎伤口。

运输时要补充水分和养分，插树动力液瓶运输时，风速会加快树体内水分蒸发，为减少蒸发量，应适当修剪枝叶或使用抑制蒸腾剂等措施处理。在运输中需搭建遮阳网，土球敷保湿垫（湿麻袋）以防晾根。并用直插瓶向树体持续不断地输液，或喷抑制蒸腾剂减弱蒸腾，减少水分散失。运输时间一般选在傍晚或阴天，土球以不散为佳。

四、国槐栽植及养护

应按设计位置挖种植穴，种植穴的规格根据根系、土球、木箱的大小而定。裸根和带土球树木的种植穴为圆坑。不能挖出“锅底坑”。应比根系或土球的直径加大60～80cm，深20～30cm。坑壁应平滑垂直。掘好后坑底放20～30cm土堆。种植的深浅一般与原土痕平或略高于地面5cm左右。种植时应选好主要观赏面的方向，并照顾朝阳面，一般树弯应尽量迎风。种植前必须用铅油在朝阳方位的胸径部位划一个记号。种植时要栽正扶直。树冠主尖与根在同一垂直线上。保持树直立，方位正确。如方向错位树木缓苗期延长7天左右，成活率降低20%左右。定植前2次修剪及土球处理应保持树体平衡、稳定。在根切口新鲜时，及时对土球和接触的土壤喷施生根剂。吊装入穴时应使树身直立，根据朝向、观赏面等调整好树身，并缓慢放植入穴。

解绳索及处理尽量不造成土球松散。回填土要注意土壤与根系和土球充分接触，无空隙，以利于生根，注意根颈覆土深度。覆土过深，影响呼吸，导致根系腐烂，影响成活。浇水要掌握“不干不浇，浇则浇透”的原则，严防积水。在夏季还要多对地面和树冠喷水，增加环境温度，降低蒸腾。由于大树移植损伤大，第一年不能施肥，第二年根据生长情况施农家肥。国槐大树栽植后浇3遍水，第1遍水量不易过大，水流要缓慢，使土下沉。一般栽后2～3天内完成第2遍水，1周内完成第3遍水，这2遍水量要浇足，每次浇水后要注意整堰，填土堵漏。

种植裸根树木根系必须舒展，不得窝根，剪去劈裂断根，剪口要平滑，有条件可施入生根剂。种植带土球树木时，应将土球放稳，随后拆包取出包装物，如土球松散，腰绳以下可不拆除，以上部分则应解开取出。树木栽植后，做好三角支架。刚移植的大树在浇水后会有一定沉降和偏移，所以后期还需进行调整。

五、国槐栽后管理

新移植国槐由于根系受损，吸水能力下降，所以水分充足是确保国槐成活的关键。除适时浇水外，还应根据树种和天气情况进行喷雾保湿或树干包裹。因国槐在挖掘和运输过程中，造成树体伤根和水分蒸发，输营养液对水、肥、药液利用率高，见效迅速，高效低耗。吊注防治病虫害不易污染环境，使用方便，节约养护用工。

新植树木的抗病虫害能力弱，要根据当地病虫害发生情况随时观察，及时采取有效的预防措施。

夏季防止灼伤叶片，冬季防止树体冻伤。西北方夏季气温高，光照强，国槐大树移栽后应喷水雾降温，必要时应搭遮阳网。冬季气温偏低，为确保新植大树成活，常采用草绳绕干、设风障等方法防寒。

论文作者: 陈秀英

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/23be56dc794976de4ca18a2c.html