# 堤防河道施工技术要点分析论文_燕杰,张元培

（淄博黄河河务局高青黄河河务局，山东淄博256300）

摘要：我国自古以来就十分注重水利工程建设，为了预防洪水对人们的生命财产的破坏，国家进一步加大了水利工程的重视程度，提防河道工程的建设的加强也更加的刻不容缓。本文主要针对堤防河道施工技术要点及质量控制措施进行了分析，以供参考。

关键词：堤防河道；施工技术；要点

前言

随着我国水力资源的广泛开发，水利工程的兴建也是广泛的开展起来，在建设的过程中对于堤防河道的建设的细节以及相关的施工技术得到高度的重视，因为堤防河道工程的技术关系到整个工程的安全性和使用性能上，因此在堤防河道建设时应该在基础施工时就应该加强质量和技术的控制与研究，保证河道工程的施工质量与技术的安全，在实际的施工过程中对工程的基础设施以及主题结构施工技术进行研究，保证河道工程的技术过关，质量合格。

1河道堤防工程施工现状

1.1隐患存在较多

堤防护岸的隐患主要是在水位高的时候，由于存在的裂缝、孔洞、软弱带没有得到修理，导致河岸决堤。一般来说，这种隐患如不及时处理，危害巨大。目前，产生这些隐患的原因主要是在建设堤防时，采用分段逐年填筑形成，就地取材，施工技术差，最终导致土堤碾压软弱不实，内部空隙裂缝多；另外，由于堤防的外界环境变化比较大，管理困难，新险工与旧险工变位频繁，另外，随着周围土地的开发利用，许多护堤林带或河滩也被利用，为此带来更多的隐患。

1.2管理手段落后

当前，我国的水利工程建设缺乏完善的管理机制，管理手段落后。堤防护岸管理主要以建设、审批以及处理违法行为为主，巡查维修工作得不到重视。城建、环保、水利及渔业等部门都有对河道管理的责任，导致管理混乱。另外，我国在公共设施上的监控技术落后，缺乏监控工具，缺乏信息化管理措施。

1.3不能充分认识到河道堤防护岸管理的重要性

虽然我国已经颁布了许多部河道管理方面的法律法规，但是法规的宣传力度并不大，很多人都没有充分的意识到河道堤防护岸管理的重要性。由于人们的法律意识淡薄，对于堤防的破坏行为较常见，树木被砍伐，土堤被霸占，甚至进行随意的开挖，严重影响到堤防的使用。而且上级领导的重视不够，对于毁坏堤防的处罚力度不够，导致人人不重视，甚至许多企业将工业垃圾随意倒在河道上，河道污染，河床淤积，严重影响到堤防护岸。

2堤防河道施工技术要点分析

2.1堤防河道施工中土料选择和开采的要点

土料选择及开采是堤防河道工程施工的重要环节。在满足堤防防渗要求的同时，还需要满足就地取材的相应条件，达到节约堤防河道工程的成本。在堤防河道施工的过程中，我们可采用机械挖掘置换的方法，将优质土壤置换成软弱土壤，使堤防河道填土工程能够顺利进行，从而达到保证沉降量的需求。主要做法有几方面：首先，用挖掘机对软土地基进行合理开挖，在挖到合理土壤的位置时，在将已选择好的砂砾料逐层填充进去，并进行分层碾压，这是极其重要的工程施工环节，值得我们高度重视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2堤防河道堤身填筑施工技术要点

我们在进行堤防河道堤身填筑时，首先需要针对堤基进行合理的清理工作，其包含对堤身、铺盖以及压在基面的清理，然后，将堤基范围之内的淤泥、腐殖土、不合格的土壤、杂草等清理干净，从而确保分层碾压工作能够顺利进行。

堤防填筑一般所采用的是后推法进行施工，将施工材料卸载完成之后，可由推土机将施工材料逐步分层推入堤基中，每层铺土厚度组要达到相应要求，一般在40cm左右，然后将施工材料铺设在堤防边缘，最后，将铺设范围超出施工样图设计边线的30cm，这样可以避免土方对铺设工作造成影响。此外，在对堤身全断面填筑完毕后，需要对堤防施工中的修坡进行相应的处理，从而达到应有的防洪能力。

2.3坝体填筑的施工要点

在提防河道工程中，坝体填筑是主要的施工环节，而坝面的流水作业则是坝体填筑的关键环节，其施工需注意几个方面：首先，根据坝面面积和施工机械的正常作业要求来划分坝面流水作业的方向与工作段大小，其宽度要大于碾压机械可错车和压实的最小宽度，长度也要与碾压机械的作业需求相符合；其次，根据坝体填筑面积与施工强度，结合铺料方式与环节因素来划分坝体填筑的主要工序；必须控制好填筑土料的作业时间，并最大限度的降低作业循环时间，尽量减少冬夏季节施工过程中的材料热量的流失；最后，在流水作业之后，要制定出流失作业程序的工序数目与流水作业的单位时间，且流水作业完成后方可进行卸料和平料。其次，地基清理要将表层块石淤泥等到杂物清除干净。填筑前，做好填筑区内排、降水工作，应保持无水。填筑土料应按有关规范的规定进行试验，合格后方可进行下一步施工。在堤身填筑的卸料、铺填的过程中，需依照具体的设计标准，对上堤土料质量进行检测，待其合格后再进行卸料操作，并遵循相关的规范压实平料，使其均衡上升。保持施工面平整，上下层的分段位置也需错开，确保铺料的表面湿润，铺土的厚度约为25cm。

2.4重视铺料施工技术及要求

在进行工程铺料施工之前，需要将压实好的压光面层进行抛毛处理，保证铺料的含水量。在堤防河道施工中，需要对每一层铺料的厚度，以及土块直径要有相应的限制，须通过实地测量，并选择合适尺寸在进行施工。此外，铺料不能与砂砾料或其他透水材料、黏性土料等相互混合，一旦混合，将会影响铺料整体质量。在用砂砾料进行分层填铺时，还应注意其铺设的厚度，一般不能超过30～35cm，铺料到地方边缘时，还要适当地将铺料超出设计边线以外。

3堤防河道施工质量控制措施

3.1重视堤基和岸坡的质量控制

在堤防河道建设的过程中，要重视堤基与岸坡的施工质量，并对其进行有效控制。首先，要求施工人员严格按照工程的规范及设计进行施工，并做好堤基的表层清理工作；其次，需清除表面的淤层、腐植土、泥炭和细砂等污物。最后，开挖坡率也需满足工程设计条件，不允许将岸坡清理为台阶。

3.2做好工程承载实验，保证堤防基础建设稳固

在堤防河道质量保障中，堤防基础是否稳固是整个工程质量控制最核心的问题。但是堤防河道工程的基础属于土质基础，变形率大稳定性差。在这种情况下，需要做好工程基础的承载实验，保证堤防基础建设的稳固。在堤防河道基础承载试验中，为实现实验结果的准确真实，我们一般应采用原位实验法开展实验。其主要包括：首先，试验点应布置在实验场地中据有代表性的位置，同时每个实验场地中的试验点不能少于三个。其次，在载荷试验试坑的设置中，其宽度或直径等主要数据必须符合实验要求。一般情况下这些数据的设置是以承压板的宽度或直径三倍进行设置。最后，在实验过程中试坑或试井底部的岩石受到搅动发生变化时会破坏原有的实验结构，影响实验数据准确。因此，在试验中应技术人员应采取保护措施，避免实验现场基础结构受到破坏。

4结语

总之，河道堤防工程是我国水利工程的比较重要的组成部分，在堤防水利工程的施工中应该严格的按施工技术规范进行实际的施工，在河道工程基础施工时的技术要求应该切实的执行，这样有利于堤防水利工程的长期有效的造福一方，技术是工程的灵魂。在河道工程施工技术的研究中我们也找到相关的技术控制要因，针对这些技术要因采取了相关的保证措施，在堤防河道施工技术的讨论和研究中，关键性的问题就是堤坝基础和坝身施工的技术要求必须满足。堤防河道工程面临的质量考验是很大的，整个堤坝工程在实际的防洪作用发挥的好与坏，与堤坝的施工技术的执行程度有很大的关系。因此，水利堤防工程中相应环节的施工技术要点是环环相扣的，在实际的施工过程中应该严格执行技术要求。

参考文献：

[1]段永亮．河道堤防护岸施工技术研究[J]．科技与企业，2014（21）

[2]周海峰，方光明．河道堤防工程施工技术应用分析[J]．科技与企业，2013（24）

[3]张燕燕．河堤填筑施工技术[J]．广西质量监督导报，2010（07）

论文作者:燕杰,张元培

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年10月下

论文发表时间:2016/9/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/23bfe927fea49d305e54fd3b.html