# 市政排水管道施工中技术应用分析论文_温丽仪

广州市花木公司 广东广州 510075

摘要：随着近些年来我国社会经济的飞速发展，城市建设的步伐也在不断的加快。在这样的时代背景之下，我国公民的物质生活水平不断提高，对各项市政基础工程的要求也随之增加，城市排水工程作为满足公民日常生活需求的基础设施之一备受社会各界的广泛关注，因此本文针对排水管道施工过程中存在的些许问题展开分析，并且结合我国城市建设的实际需求以及各种新型施工技术提出相关的优化措施，希望能够推动市政排水管道施工体系的稳定发展，为城市建设打下一个坚实的基础。

关键词：市政排水；工程管道施工；质量问题与解决对策；新型施工技术

一、排水管道工程的重要性

随着我国城市建设的步伐逐步加快，公民对物质生活水平的要求逐步提升，在这样的时代背景之下，市政排水工程的重要性逐步凸显出来，不仅要保证公民的日常生活质量，还应该注意城市的用水需求和环境影响。尤其是城市的规模不断扩大，对水资源的需求也在不断的提升，市政排水工程的施工难度明显提高。因此对市政排水管道工程进行技术改革创新迫在眉睫，只有这样才能在保证供给效率的前提下，尽可能地降低对能源的损耗，减轻城市发展对生态环境的破坏。

二、技术准备工作

2.1施工图纸准备

首先要根据施工的实际环境以及工程的实际需求确定图纸，组建专门的审核小组，确保图纸的科学性和规范性。施工图纸内应该包括排水管道的走向以及质量要求，并且对施工技术有着明确的规定，只有这样才能确保施工的质量。另外在进行施工之前必须进行实地勘探，探索施工设计与现场的差异，并且对图纸进行修改，只有这样才能尽可能的避免自然环境因素对施工质量产生的影响。最后要对施工难度较大的地方布设控制网，为后续施工打下坚实的基础。

2.2排除施工障碍

影响市政排水工程施工的因素是多方面的，首先要针对这些因素进行综合性的分析，获得国家相关部门批准之后，利用相关的探测技术对地下设施周围建筑进行全方面的探测。只有这样才能确保周围的影响因素不会对工程施工造成不利影响。首先对地下进行探测的时候，可以利用超声波传感技术等地质勘探技术确定地下岩层的位置和面积，尤其是地下水位的位置要进行准确的标记。而电缆，煤气管，光纤，其他建筑地基，地下建筑等需要考虑在其周围动工是否会对其本身的功能造成影响，一旦发生冲突，要第一时间请求相关部门进行协调处理。

三、沟槽开挖技术

在进行市政排水工程施工的过程中，要针对管道的设置选择合适的施工技术。不同的地质条件需要采用不同的开发方式，例如地质条件较为良好的的土地，埋深相对较浅，选择的开发技术要尽可能地设置较长的开挖宽度，边坡的倾斜角度不应超过国家相关部门颁布的规定值，这种地基就可以采取直接开挖的方法，不需要其他的技术进行支持。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果地质条件较差，管道的埋入深度较深，这就极易出现塌方的问题。这种土质就必须采取分层开挖的技术，结合管道的直径形状等进行综合分析。

四、接口技术

4.1玻璃钢夹砂管

玻璃钢夹砂管的自身密度非常小，总体材料较轻，单管直径较小，但是长度较长。需要应用的接口数量相比于其他的管道较少，而且运输十分方便。在进行施工的过程中，能够确保管道的轴线准确无误，提供较为可靠的施工质量。通常的情况下，玻璃钢夹砂管所选择的接口一般为承插式的密闭型连接方式。这种连接方式对地基的适应能力极强，可以节省许多不必要的地基处理成本，同时能够充分的发挥玻璃钢夹砂管的优秀物理性能，满足排水管道日常承载能力的需求，同时还能应对各种恶劣气候，具有较强的抗腐蚀性和绝缘性能。同时玻璃钢加砂管化学性能也十分优秀，能够抵抗各种化学药剂的腐蚀性，能因为排水管道经常出现堵塞现象，较为常用的疏通技术，就是利用各种化学药剂与堵塞物产生化学反应，将其腐蚀从而疏通管道。如果通水管道自身的化学性能不足，很容易被化学药剂一同腐蚀而出现渗水现象。同时玻璃，钢加砂管在使用的过程中不会生锈，也不会产生污渍，这样的话就不会使微生物和其他的污染源附着在管道之上，能够有效的避免二次污染。

4.2球墨铸铁管接口技术

球墨铸铁管接口技术，具有着强度较大，但是连接性能较差的特点，所以在选择这种接口技术的时候，要尽可能地根据现场施工实际需求进行选择，否则很容易为日后的使用带来安全隐患，同时要确定所选择的橡胶圈接口劳动强度。不同的橡胶圈接口具有着不同的渗透性和密封性，对于整个工程的施工效率来说，有着至关重要的影响，但也正因为橡胶圈接口的密闭性较好，伸缩性能良好，从而能够加快施工的效率已经成为了主流的连接方式。

4.3双壁波纹管接口技术

双臂波纹管主要是由高密度的新型管材组成，其接口技术主要是扩口承插，套管等等组成。这些连接技术，相对应的接口方式不尽相同，但都需要较高的施工工艺，虽然能够带来较为良好的连接性能，但是经济效益不高，所以使用的范围较为狭隘。

五、结束语

综上所述，随着我国社会经济的飞速发展，城市现代化建设的步伐也在不断的加快。市政排水工程对于城市日常运转的稳定性有着深远的影响，因此必须根据排水管道施工过程中存在的问题，进行相对应的解决，采取适合的施工技术，保障管道施工的稳定进行，能够满足日后工作的需求，只有这样才能够促进城市水资源的高效循环，为建设一个生态化的城市打下坚实的基础。

参考文献：

[1]张海峰.顶管技术在给水管道施工建设中的实际应用与施工技术[J].工程建设与设计,2019(22)

[2]时小兵,代庆彦.城市核心区域地下综合管廊施工过程中管道本体截断及修复技术研究[J].中国标准化,2019(22)

论文作者:温丽仪

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/23c212c17b16567a3e3b72e6.html