# 有线电视网络中线路放大器的维护维修论文_吕承坤

吕承坤

黑龙江广播电视网络股份有限公司林口分公司

摘要：有线电视在近年来得到了飞速的发展，现今的家庭中，有线电视已经成为了人们生活中不可或缺的物品。随着有线电视的普及，有线电视网络的用户逐渐增多，对有线电视网络的使用率也在提高，随着长时间的应用，有线电视网络也会出现不同的问题，而在有线电视网络的各种故障问题中，有线电视网络中线路放大器的故障问题尤为严重，本文就主要对有线电视网络中线路放大器的维护维修进行了简要的探究，仅供同行交流。

关键词：有线电视网络；线路放大器；维护维修

随着经济的发展以及人们生活水平的提高，有线电视逐渐走进了广大的家庭中。有线电视用户的数量不断的增加，这就要求相关的部门要加强有线电视网络的维修和维护工作，从而可以保障用户可以正常的观看网络电视。而在网络电视网络长期的使用中，线路放大器的故障问题尤为突出，其严重影响到有线电视网络的正常运营。为了能够有效的解决这种问题，就需要采取有效的手段，对线路放大器进行合理的维护和维修，从而保障有线电视网络可以顺畅的运行。

1.如何检测故障

在有线电视网络中，线路放大器很容易出现电平输出受阻或者是电平的输出不稳定的状况，面对这样的故障问题，就需要对放大器进行彻底的检验，针对放大器的各个运行阶段以及其本身的零部件进行有效的排查，对供应放大器运行的电流进行检测，查看电流是否为标准值，对放大器的输出接头进行有效的检查，看看是否存在接头接触不正常的状况存在。另外，还要对放大器的信号输出情况进行有效的控制，如果放大器输出的信号不稳定，则就可以认为放大器的确出现了严重的故障问题，针对这样的故障问题，要进行及时的排除，以免影响到有线电视网络的正常运行。

2.故障产生原因

有线电视网络的线路放大器长期的暴露在外部环境中，因此，很容易受到各种自然环境的影响，而且在外部的空气中，还会含有一定的腐蚀性物质，这些物质的存在会对线路放大器造成严重的损毁，虽然线路放大器表面会附着相应的绝缘层，但是空气中的水汽还是容易从绝缘层渗透到内部线路上，从而对线路放大器造成严重的影响，进而使得有线电视网络无法正常的运行。一些放大器外部会由壳体所包裹，这就使得放大器处于密封的状态，在水汽从壳体渗透到内部后，就会使得水汽无法得到有效的蒸发，壳体内部的环境变得潮湿，很容易浸泡和腐蚀放大器，从而使得放大器出现运行的故障，电流无法高效的通过，短路现象时有发生，这样就会使得有线电视网络出现运行不畅的问题。

而在渗水现象已经相当严重时，也会对电路板造成严重的损害，使得电路板出现漏电的问题，进一步的导致放大器工作的不稳定性。而且在腐蚀现象越来越严重的情况下，部分元件引线也会逐渐被腐蚀，从而导致元件引线出现断裂的现象，进而就会使得放大器不能够再继续进行工作。另外，在水体渗透到壳体内部之后，就会在壳体表面出现一层粉末状的白色物质，在这种情况下，运行放大器，就会使得放大器出现短路以及漏电的现象，很有可能造成安全隐患的出现。

另外，水份的气体能够逐渐渗入壳体内，经过较长一段时间后，壳内由气体凝固成液体的水达到一定数量，使电源变压器的部分及部分电路板被浸泡腐蚀，被浸泡的变压器绝缘能力降低，绕组短路打火烧断，虽然变压器的输入端电压正常，但由于污冰浸泡了电路板的某部分，造成该部分电路板导电条间的漏电，使放大器的工作不稳定等，如输出电平时高时低。严重时电路板被大面积腐蚀，有的元件引线也已经烂断，使放大器彻底不能工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

就相关的实践调查可知，造成放大器出现故障的主要原因就在于其表面的壳体有水汽渗透，可以说，这种“进水”现象是造成放大器损坏的主要原因。

3.有线电视网络中线路放大器的维护和维修

对因“进水”而损坏的放大器，首先，要将固定电路板的所有螺丝旋下，焊开电路板与插头及其它部件间的连接，将整块电路板从壳体内取出。然后，把取出的电路板，用酒精棉仔细地擦净水浸处及被浸的元器件，必须把水浸处擦拭干净，擦拭完毕后自然晾干。

晾干后，用万用表电阻挡配合检查，仔细地观后电路板上较细的板条是否被腐蚀断路，如存在断路现象，用秘电路板箔条相应截面的截面将焊补好。用万用表电阻挡检查电阻、电容、电感等元件，查出失效的元件，用同尺寸规格的元件换好。

直观察看器件的外观，必要时可焊下元件，察看引线等是否即将断裂，如有此情况，用相同的元件更换。要特别仔细检查可调元件的镀银导电层，电极引线是否有腐蚀及断裂，把有问题的元件更换。如果变压器发生损坏，最好用原厂原规格的变压器更换，这样能保证放大器正确的供电及其他参数。如没有原规格变压器时，要注意选取的变压器功率、初次电压比要与损坏变压器基本相同。如新变压器固定的方法与原变压器不同，要采取辅助措施将其稳妥固定，要注意新选变压器的磁屏蔽状态要等于或优于原变压器。

对放大器上所有的输入输出插口，斜率补偿器、衰减器的插头插口都要仔细地清洁好表面，一定要保证导电的状态良好。固定电路板螺孔周围焊接面及与之相应壳体内侧上的名铝柱端也必须要清洁干净，如果有的铝柱端头腐蚀严重，先擦去白色粉状物，再用细砂纸打磨到露出金属光泽。清洗密封胶圈，检查胶圈是否老化，以免影响密封效果。全部清理完毕后，将电路板放入机壳内，固定好全部螺丝，以免发生放大器工作不稳定现象。固定好后，给放大器通电，用万用表测量各点的工作电压，如不正常，查出并更换失效元件。如正常，接上输入信号，用场强仪测量放大器输出电平及频率曲线。用手轻轻击打测试中的放大器，如发现放大器的输出电平不稳定，则应仔细检查电路板均衡、温补等插件是否接触良好，电路板、插件是否有细小轻微断裂处。放大器整个频率范围内增益不够时，更换放大模块进行调试判断放大器放大模块是否损坏，还可以测量放大器整机工作电流是否正常，工作时放大模块温度是否正常。放大器修好装回网络时，在紧固机壳的螺丝时，不要一次将单个螺丝，旋转到位，要同步的逐渐旋紧，力争使密封圈各处受力状态均衡，密封状态一致。

4.结语

综上所述，在有线电视网络长期的运行当中，其内部的线路放大器会出现严重的故障问题，而在放大器所出现的多种故障问题中，对其影响最为严重的就是进水问题，这种进水问题的出现，不仅能够造成放大器出现短路问题，还会使得放大器中的电路板出现漏电现象，从而可能引发严重的安全事故，而要想能够有效的解决这种问题，就要积极的采取针对性的维护和维修方法，从而保障放大器可以正常的使用，这样也能够保障有线电视网络可以正常的运行。

参考文献：

[1]王传清.线路放大器和光接收机的常见故障及维修[J].科技资讯.2012（32）

[2]杜润晔.有线电视线路放大器常见故障分析[J].内蒙古广播与电视技术.2012（01）

[3]丁建国.乡镇有线电视网络的调试与维护[J].中国有线电视.2013（15）

[4]孙志恒.有线电视线路放大器损坏故障探讨[J].中国有线电视.2012（05）

[5]刘俊波.有线电视干线放大器特殊故障一例[J].有线电视技术.2013（03）

论文作者:吕承坤

论文发表刊物:《基层建设》2015年14期供稿

论文发表时间:2016/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/23e38416ab652552c594ff49.html