# 电力通信系统可靠性分析论文_魏林风,冯宝刚,戴经纬,潘书磊

国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 江苏省盐城市 224100

摘要：电力通信系统在电力整体运行系统中有不可替代的作用，因此在实践中必须明确操作程序，达到保证电力系统稳定性的目的。电力通信主要分为电网调度、控制中心和管理中心几个部门，为了提升其应用效果，需要以安全系统为基准点，重视电力生产模式的构建，研究电力通信系统的可靠性评估模型和研究方式，进而达到保证电力通信系统可靠性的目的。本文将以生存性的电力通信网可靠性为研究点，对系统的具体应用进行详细的分析。

关键词：电力通信系统；可靠性

近些年来随着信息技术的不断发展，通信技术取得了突出的发展成就。根据当前电力系统的框架结构可知，电力系统和信息技术以及通信技术存在一定的内在联系，因此在实践中必须结合具体要求对其进行合理的分析。信息和通信系统逐渐成为影响电力系统的关键性因素，如果某个环节出现问题，则会直接对系统的应用效果造成影响，因此相关电力部门和调度部门必须对其引起高度重视。

1、电力系统通信网可靠性管理体系内容

1.1电力系统通信网的可靠性管理是根据该地区的实际发展情况以及其他各个方面的内容整理、并设计出的规范准则。

1.2根据相关规范以及标准准则，需要在设计工作中提取出相应的目标。

1.3基于相关的设计指标，需要分析合理性与可靠性，并注重经济上存在的相关要求。

因此，要促进电力系统通信网使用的正常化与可靠化，并对具体的实施效果进行严格监督与审查。同时，还需要保证客观评估工作的可靠性，分析电力系统通信网可靠性是否合格。对电力系统通信网可靠性管理内容进行研究，掌握监督管理工作中存在的内容，这样才能保证制度与规范的完善执行。

2、电力通信系统可靠性的意义

随着信息技术的突飞猛进，电网对电力通信系统的依赖越来越强。大型集成电路通信设备的应用不仅为电网运行安全稳定运行提供了可靠的技术支持，也为电力系统经济运行创造了条件。与传统设备相比，集成电路具有体积小、重量轻、功耗少、运行快、故障低和维护方便的优势，但也有承压能力弱、绝缘强度低的弱势。目前，电力通信系统主要通过数字和电力线载波的通信方式实现信息传输，是将调度数据、通信监测、程控交换等功能集于一体的复杂网络通信系统。一旦通信系统出现故障，电力系统将会蒙受巨大损失，因此，电力通信系统的可靠性对电网运行管理意义重大。

3、影响电力通信系统可靠性的因素

电力通信系统的可靠性有赖于顺畅的传输链路，成千上万的节点的相互链接构成了信息传输网络，如果这些节点链接不顺畅会影响整个网络的通信效果，出现故障会直接导致信息传输中断和可靠性能变低，进而造成难以估量的损失。若要电力通信系统运行可靠就必须排除通信网中的各类破坏性因素，一般来说，影响通信系统可靠性的因素主要包括以下几点：

3.1系统组件的问题

首先，系统中使用硬件组件如存在设计问题就会直接造成通信中断；其次，软件工程设计BUG会造成通信传输数据失真；最后，互联网应用设计无法自动解决其自身的安全问题。

3.2自然条件因素

当电网遭受火摹⒑樵帧⒗椎绲纫蛩氐母扇攀蓖往会产生过电压，电子设备会出现故障，进而造成通讯异常或中断。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3外界人为因素

电力系统人员在作业时会偶然出现不当操作，网络配置不匹配，设计失误，人为疏忽等现象，这类不确定性因素虽然发生的概率不高，但是一旦发生就会造成巨大的损失；施工方的欺诈行为，不法分子的偷盗和破坏行为，植入恶意代码、网络攻击等外界因素也严重威胁着电路通信系统的可靠性。

4、提升电力通信系统可靠性的措施

4.1采取有效的网络安全防护措施

电力通信系统的运行稳定和安全，必须采取必要的网络安全防护措施，防止被植入恶意代码或遭受网络攻击，从而提升通信网络的安全性能。目前，常用的方式是设置网络防火墙和安装杀毒软件，同时注重日常的安全维护和数据升级；另外，电力通信网络系统还需要增加数据加密和备份功能，同时安装服务器检测入侵系统。电力企业的内部网络与外界进行互访联系时，必须首先通过防火墙的检测，任何跳过防火墙的访问都必须是被禁止的；电力系统还要配备对外服务的专用服务器，保证对外服务器系统提供正常服务的同时，还能够使通信环节的其他服务器独立运行，有效防止外部入侵或攻击。

4.2做好通信设备的防护工作

4.2.1通信设备正常运行必须依赖稳定的电源系统，因而，电源的安全防护是通信设备防护工作的基础。雷电干扰容易引起过电压，过电压容易造成通信电源烧损，所以在电源附近必须加装避雷装置。

4.2.2在进行出线和入线作业时首先安装保安配线柜，直接用分线箱将电力通信设备与用户连接的方式非常容易损坏通信设备，电力系统电路产生的电磁场容易对电力通信线缆形成干扰，尤其是在住宅商业密集区，电力和通信线缆的距离很近，再加上错综复杂的各类居民和商业用电线路，通信线路非常容易受到强电的干扰，产生的电磁场会使通信线路因承受过电压而致使设备损坏，因此，安装保安配线柜十分必要。

4.2.3注意设备的静电防护，物质的动能可以转化为静电，静电的点位很高，微小的静电积累到一定上限后会发生释放，静电放电时会对通信设备器件和电路形成过电压也会损坏通信设备。电力通信系统的设备的不明故障有一部分就是由静电引起的。因此，在机房必须安装除静电的设备，如空调和加湿器；在施工或作业时，要先释放静电再作业或者直接佩戴防静电手环进行作业，以此达到降低设备故障的目的。

4.3加强人员与信息安全管理

4.3.1完善人员管理制度

对于管理人员，可以通过管理知识培训提高其专业水平，对技术人员而言，要为其创造学习或深造的条件提升其技术水平，进而满足安全管理和安全作业的实际工作需求。同时，注重对工作人员的安全意识和职业道德素养的培养，从意识层面防止网络机密外泄。

4.3.2做好源头管理的细节工作

源头管理包括很多方面，比如切断核心服务器与外界的联系，操作人员在进行涉密工作是禁止使用外部网络，严禁使用个人存储器储存内部资料，所有人员的访问权限要经过严格审核后方可授权，定期开展安全检查工作等等，这些工作虽然简单，但是对电力通信系统安全可靠运行的作用非常大。

结语

随着我国经济的飞速发展，人们的生活水平在逐渐上升，电器使用的增加，从而导致了我国用电压力的增加，并且人们希望电力公司能提供更加稳定、安全的电力。电力系统的可靠性研究是一项细致而又严肃的工作，是评价电网性能的关键指标，通信的可靠性不仅代表着电网管理水平的高低，也为电力通信系统的发展与规划指明了方向。

参考文献

[1]王蕴伟，关于电力通信系统可靠性的探讨[J].电子世界，2014，1（15）：59～60.

论文作者:魏林风,冯宝刚,戴经纬,潘书磊

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/23fb85d89b4c61fe5db9fc50.html