# 我国塑料挤出机行情乐观，将朝高效节能发展论文_赖家良

（广东联塑机器制造有限公司 广东佛山 528318）

摘要：在目前的现状下，塑料挤出机的总体发展趋势为高效节能。与原有的生产模式进行对比，高效节能的新型塑料挤出机具有明显的能源以及成本节约优势。对于塑料挤出机在进行节能与高效的改造时，核心措施在于突破当前的挤出机技术瓶颈，确保在节省更多成本的同时创建更好的挤出机市场效益。从整体视角来看，我国目前的塑料挤出机行业将会呈现高效节能的基本发展趋势，并且表现为乐观的行情。

关键词：塑料挤出机；高效节能；发展趋势

作为塑料机械的典型产品而言，塑料挤出机在目前已经达到80%的塑料机械产值比例。近些年以来，塑料挤出机领域整体上呈现节能、可持续与高效化的行业发展趋势，并且引进了全新的挤出机制造技术[1]。由于受到技术突破的影响，那么未来时期的塑料挤出机产业将会减少挤出机的制造成本，通过优化挤出机工艺的方式来体现该领域的节能优势。

一、塑料挤出机的基本技术特征

（一）塑料挤出机的基本原理

对于挤出成型的生产线来讲，塑料挤出机构成了核心的生产线设备。具体而言，塑料挤出机主要应当包含传动系统、塑料挤压系统、控制系统、冷却系统以及加热系统等。经过工艺改进后，运用塑料挤出机应当能够制作出可控性与稳定性较好的塑料制品，确保熔料均匀并且温度适中[2]。

在整个塑料挤出机的系统内部，螺杆应当属于核心的挤出机部件。这是由于，螺杆部件具有熔体塑化、固体塑料输送以及调节系统流量与系统压力的重要功能。具体在成型与塑化的过程中，固体塑料材料将会呈现特定的化学反应以及物理反应，最终达到塑料挤出成型的目标。

从现状来看，农膜生产领域已经能够推广运用吹塑薄膜的多层挤出机，对于以上的挤出机设备也可以称作多层共挤的吹膜挤出机设备。然而相比于较多的域外国家而言，国内现有的挤出机很难保障最佳的塑化质量，并且呈现较差的产能现状[3]。因此关于挤出机领域为了达到总体的技术转型目的，那么目前亟待引进屏障型的挤出机螺杆部件，确保达到较好的挤出机加工与成型效果。

（二）塑料挤出机的主要类型

单螺杆的普通塑料挤出机主要包含压缩段、加料段与均化段。对于塑料原料在加入挤出机之后，通过运用物理压缩的方式来达到压缩原料的效果，然后将原材料送入均化段[4]。但从现状来看，单螺杆挤出机很难保证适应当前的塑料制品成型要求。为了实现挤出机领域的全面技术改进，那么目前有必要引进组合式的剪切元件、混炼元件以及螺杆基体组合模式，从而创建了全新的挤出机加工工艺。

具体针对组合螺杆的塑料挤出机而言，其主要应当包含压缩区、输送区、减压区、剪切区与混炼区。因此如果选择运用组合螺杆的方式用于加工塑料制品，那么对于输送物料的状态即可做到灵活的改变。同时，运用组合螺杆的塑料加工设施还能达到较快的熔融速度与较强的物料混炼与物料分散能力，确保在短时间内达到塑化均匀的状态。

图为塑料挤出机的基本结构

然而相比于双螺杆机，单螺杆的塑料挤出机具有更低的成本与能耗优势。近些年以来，很多技术人员正在着眼于研发新型的单螺杆挤出设备，从而确保达到更好的混色效果与塑化效果，并且保证塑料制品能够符合复合膜的美观程度[5]。单螺杆的新型挤出机设备体现为更大的塑料制品产量与较小的系统压力波动，因而具有良好的技术研发前景。

二、我国塑料挤出机目前的高效节能发展趋势

在塑料机械的范围内，塑料挤出机构成了关键的塑料机械产品。除了塑料挤出机以外，吹塑机与注塑机也应当包含在塑料机械的范围。从当前的行业总体发展趋势角度讲，塑料挤出机在目前阶段表现为良好的行业进展趋势，并且突破了塑料挤出机原有的生产流程与生产技术。因此在该领域的未来发展中，塑料挤出机的生产线以及主机产品还会呈现更加明显的可持续特征与节能技术优势。

近些年来，塑料挤出机的各种生产厂商都在着眼于突破挤出机领域的核心制造技术，并且不断扩展了当前的挤出机市场[6]。然而从整体的角度讲，挤出机市场目前仍然呈现明显下跌的挤出机价格。探究其中的根源，应当在于国内塑机领域频繁受到价格战与工艺粗糙的影响，挤出机的生产行业因而丧失了良好的企业竞争实力。由此可见，塑料挤出机的制造厂商如果未能认识到改进工艺的重要意义，那么针对当前的塑料加工业将会表现为明显的阻碍。从2016年开始，国内很多的挤出机制造商都已接受了进口的异型材生产线，此类生产线多数来自于德国公司。此外，塑料管材以及塑料门窗的制造与生产企业也习惯于依赖设备进口。因此在目前看来，挤出机生产线以及国产主机的制造企业亟待转变原有的依赖进口思路，从而逐步转向更低的挤出机价格与更高的技术含量。

目前技术成熟度较高的挤出机生产领域主要应当包含单螺杆类型与双螺杆锥形的两种塑料挤出机，并且以上两类挤出机表现为供过于求的较高市场销量状态。对于挤出主机如果使用了永磁同步电机，那么在同工况的情况下，永磁同步电机比普通异步电机节能10%以上，并且电机的频率越低，则节能效果就越明显。

在未来的行业转型具体实践中，塑料挤出机企业有必要致力于成型挤出产品的规模化制造，尤其是针对双螺杆的平行异向螺杆机而言。并且对于双螺杆的平行同向挤出机产品来讲，当前的总体发展趋势主要为长径比增大以及运行速度加快。具体针对单螺杆的挤出机产品而言，目前需要将此类产品改造为长径比与直径更大并且易于排气的新型螺杆机产品。在此前提下，技术人员有必要做到灵活选择适合于单螺杆机的低能耗改进技术，确保运用成型化的螺杆机制造方式来全面推进节能化与高效化的塑料挤出机领域发展。

结束语：

塑料挤出机行业如果要获得明显的市场竞争优势，那么在目前需要格外关注高效节能的挤出机工艺技术演变。与原有的塑料挤出机技术相比来讲，建立在高效节能前提下的塑料挤出机技术体现为更好的节能实效，并且还能达到明显增强该行业总体竞争实力的目标。因此在具体的技术转型中，关于制造以及生产塑料挤出机仍然需要不断进行高效节能的经验归纳，进而确保服务于塑料挤出机产业的整体转型与发展。

参考文献：

[1]杨桂府，杨扬.基于PLC的塑料挤出机温度控制系统设计[J].塑料科技，2019，47（03）：88-90.

[2]马媛媛.塑料挤出机加热冷却系统节能的研究进展[J].合成树脂及塑料，2018，35（05）：100-102.

[3]郭琳，任娟，顾康.基于PLC、变频器控制的SJS90型单螺杆挤出机[J].现代制造技术与装备，2018（09）：167-169.

[4]方纯飞.纳米红外电热圈在塑料挤出机上的应用及节能效果分析[J].宁波节能，2018（03）：31-33.

[5]史民强，姜帅，宫雨明.塑料挤出机节能高效螺杆设计[J].哈尔滨轴承，2013，34（04）：50-51.

[6]杜德鑫.关于单螺杆塑料挤出机的节能分析和设计[J].机械设计与制造工程，2013，42（07）：59-62.

论文作者:赖家良

论文发表刊物:《电力设备》2019年第4期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/23fbd8a93ffabe5504679b60.html