# 浅析土建工程施工技术创新及砼的施工技术的应用论文_张凯

中铁建工集团深圳分公司 广东深圳 518000

摘要：目前建筑行业的发展突飞猛进，得到了人们的广泛关注。在土建工程施工过程中，不断加强技术创新，满足人们对建筑工程安全性和使用性的要求，在施工中充分保证工程质量。本文就建筑工程的技术创新和砼的的施工技术进行具体分析。

关键词：土建工程；技术创新；砼的；施工技术

引言

科学技术是第一生产力，引领我国的土建工程施工技术不断飞速发展，特别是砼的施工技术的提高，它能以精制化的方法制作出施工工程需要的各种砼的。

一.土建工程施工应用创新技术

1.1材料、生态节能技术的创新

随着人们对生活的品质追求，对环保的要求提高，这就要求土建工程产品满足节能环保、建筑功能满足使用要求等等，这就要求在土建工程施工中在材料、施工技术等方面进行创新。以砼的为例，以往土建工程使用的砼的材料在生产时，需要排放大量的二氧化碳，这些二氧化碳会对空气的质量造成影响。目前人们研发出高掺量粉煤灰砼的，这种砼的使用被活化的贝利特水泥或阿里尼特水泥代替传统的水泥，这种新型水泥在生产时，能减少污染，且在性能上比传统水泥更优化。 建筑行业纷纷开始针对建筑技术的优化应用，追求节能环保的效果，目前，对于土建工程施工建设，生态与节能的技术应用十分鲜明。同时，当前时期，土建材料开始向低耗能、轻自重、较强的耐用性、环境污染程度小等方面发展，而且各种材料更加倾向于在施工中与技术进行搭配应用，建筑工程中的搭接（焊接、螺纹套筒）技术。

1.2设计上新软件技术应用

传统的土建工程设计时，设计人员需要分析各种数据，然后决定各种参数，比如施工人员要决定安全系数或荷载标准值等。以前人们主要依靠人工统计数据、人工分析数据的方法完成设计工作。随着科学技术的发展，施工设计人员可以应用建模技术完成参数设计工作。目前施工设计人员可应用施工设计软件调出需要的土建设计建模，施工人员只要把测试的参数输入进去，软件就能直接输出施工建模的三维立体图，且得出施工计算的结果。这种设计方法比人工统计和分析更精准、更科学、更直观。

1.3土建工程施工功能上的创新

随着社会的发展，人们对土建工程的功能提出更高的要求。比如人们要求土建工程能够有效的利用当地的地形进行施工、人们要求施工的成果有节能的效果等。为此，土建工程的功能也进一步发展。比如我国的土建工程己经引用了砖砌体技术，这是由于土建工程施工如果使用普通的砖块，砖块重量大、功能单一，它无法满足人们节能的要求。使用砖砌体技术，它使用特殊的原材料为砖体，它的重量轻，还具有保温隔热的性能，它能达到复合功能的效果。

1.4新型抗震技术

我国地形地貌复杂，地质灾害频发，这就要求建筑工程满足抗震功能，在建筑工程中采用抗震技术来确保建筑结构的整体安全性和稳定性，所以土建工程施工技术创新的一个主要方面是抗震技术的研究与应用，进行土建施工时，在地震高发的区域上应该采用复杂结构抗震设计，这样有机地将将抗震、隔震与消能这三个结构结合起来，进而达到降低建筑结构自振周期增强抗扭性能，提升结构安全性的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二.土建工程施工中砼的技术应用

砼的施工技术主要有材料的配比、搅拌、浇灌、振捣以及后期的养护工作，每个环节都需要高水平的专业施工，以确保砼的的质量，提高建筑物的使用寿命。

2.1砼的材料的配比

砼的由于自身具备的优点，是目前建筑行业中应用最广泛的建筑材料之一，在土建工程中涉及到的砼的施工，需要在选材上进行精细的检测，还需要严格的配比试验才能确定，它将直接决定了建筑物的安全性和使用性能，因此这是一项非常重要的工作；同时在施工过程中，还要根据不同建筑物的用途对选材进行限制，或者是要求材料能耐高温、或者是要求材料具有一定的抗震性能。

2.2砼的的搅拌

砼的的搅拌工作，是砼的投入施工的一个重要环节，搅拌效果的好坏会对建筑物的质量有很大的影响，因此要特别注意以下几点，首先，在进入搅拌环节之前，要确定材料性能是否符合要求，并对计量工作进行严格的控制；其次，就是对搅拌设备的检查，看其是否符合相关要求；最后，就是在搅拌过程中要按照不同材料的投放顺利依次放入，并且还要把握好搅拌时间，特别是在最后的卸料环节，要控制好砼的的温度；这一系列的工作都将对砼的的质量产生影响，因此，整个搅拌过程中，要求施工人员必须具有精细、准确、严谨的工作态度，认真按要求完成每道工序。

2.3砼的运输

对于砼的的运输过程，应该注意保障砼的的均匀性，防止出现分层离析的状况。砼的的运输与浇筑是连续的工序，这就要确保在运输的过程当中，装砼的的容器严密性良好，并且内部的表面还应注意光洁、平整，避免出现漏浆的状况，对内部粘附在内壁上的砼的应及时进行清理，避免砼的出现凝固的现象。此外，对砼的的运输主要有三种方式，分别是垂直运输、地面水平运输以及楼面水平运输。

2.4砼施工

在砼浇筑前，做好工序，模板、预埋件、支架等进行检查，确保浇筑安全。

浇筑前用水泥砂浆在模板底端进行填充，防止漏浆；在砼的浇筑过程中做到连续连续性地浇筑，如果在施工中使用的是插入式的振动器，要在对振捣范围进行控制的基础上，按照一定间距完成振捣工作，一般情况下振捣器的直径应该控制在3倍范围之中，砼的施工中常用的振捣方式就是行列式以及交错式，如大的平面浇筑作业。除此之外，如果墙柱模板过高，那么应该在施工中采取分层浇筑，每层浇筑厚度不得超过50cm,在初凝前进行下一步浇筑，振捣时，做到快插慢吧，振动棒插入下层50mm—100mm,确保上下层结合，避免砼浇筑过程中过度振捣出现的离析现象。

2.5砼的养护应在初凝以后覆盖养护，在终凝后开始洒水（12小时后）覆盖物，养护时间，常温条件下应不少于7天，掺有外加剂或抗渗、抗冻要求的项目用不少于14天，夏季避免阳光直射，秋季沁水维持湿润，冬季温度零点以下早晚严禁洒水，同时做好保温措施。

结论

土建工程是建筑施工中的重要环节，而砼的施工技术也是其中最重要的建筑技术。为了在实现绿色建筑的同时提高建筑的质量，创新土建工程施工技术，完善砼的施工手段，是未来建筑行业必须应用的。

参考文献：

[1]谢警校,刘联强.浅析土建工程施工技术的优化管理[j].建材与装饰,2016.35.

[2]魏亚林.浅析加强土建工程施工技术的若干措施 [j].科技与企业,2013.04.

论文作者:张凯

论文发表刊物:《基层建设》2017年6期

论文发表时间:2017/6/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2425c17b447066599a038782.html