# 暖通空调节能及新技术问题解析论文_王佳萌

广州轻纺建筑设计院有限公司

摘要：随着能源资源问题日益严重，国家对于节能技术的发展越来越重视。建筑能耗作为能源消耗一个比较突出的部分，如果能够降低建筑耗能，就能很大程度上的缓解资源紧张问题。而在建筑能耗当中，空调系统是耗能较大的项目，实现空调系统的高效节能，就可以整体性的降低建筑耗能。在下文当中，笔者将对暖通空调节能及新技术问题进行分析，提出暖通空调节能原理以及节能技术的应用，并展望新节能技术的发展，加快推进空调节能技术的发展。

关键词：暖通空调；节能技术；节能原理；新技术发展

随着人们生活水平和经济水平的提升，在现代建筑中，空调的普及程度已经达到了90%以上，而且人们越来越倾向于使用大型的暖通空调，以便获得更好的室内环境。空调的普及、更新换代以及对大型空调系统的使用无疑增加了其运行耗能，造成了非常严重的能源消耗和资源浪费问题。近年来，这一问题逐渐的受到了人们的重视，业内不断的改进了空调系统，采用了新的技术，降低空调的运行耗能。未来，节能性暖通空调以及相关的技术将得到进一步的研发，这也是今后行业发展的必然趋势。

一、暖通空调节能分析

暖通空调主要由冷热源、管道系统和机房设备等几个部分组成，在运行方面，暖通空调和传统空调系统有很多相似之处。其节能原理则主要表现在空调装置配备和系统控制两个方面。

（一）系统运行原理分析

暖通空调的运行是一个水汽循环过程。首先，依靠制冷器，蒸发器与冷冻水可以进行热量交换，进入汽化过程，冷冻水实现降温。在压缩机的作用下，制冷剂温度升高，进入制冷机组，经过冷凝器时，使制冷剂冷却液化，最终通过管道以及送风设备，将冷风从空调出口送出，从而调节室温温度。

（二）节能原理及技术分析

现代很多暖通空调在设计之初就会融入对节能理念的思考，因此采用了舒适性指标指导系统。该系统综合考虑了暖通空调的运行环境和运行需求，基于有效调节室内温度的条件下，进行节能设计，实现空调系统的高效率、低耗能和舒适性运行。其采用的节能技术主要包含以下几项：

（1）热源设计。传统空调的热源基本依靠热泵或者锅炉房进行供应，这种供应方式能源消耗量大，而且热量在传输过程中损失比较大，违背了节能空调的设计原则。而暖通空调的热源，则选择了可再生的低品位能源，常见的热源供应如地表水、太阳能，这些能源都是可再生能源，几乎不存在污染问题，而且能源消耗量低，这些低品位的能源可通过相关的技术设备转化为高品位的热源，从而保证空调系统的运转。

（2）变频技术。变频技术是当前非常潮流的一种空调节能技术，其主要是通过引进自动检测和感应技术，实现对空调负载的自动化检测和参数反馈，最终完成对空调输出功率的有效调节，减少不必要的功率消耗。空调运行功率的有效调节能够保证风流量或水流量按照实际需求输送，减少了大量的能源消耗。

（3）减少热媒介的消耗。暖通空调的热媒介传输系统主要承载热能的传输，通过调节热媒介的运行机制和运行参数，可以避免热量的过剩传输，实现管道流量的合理控制，在提高了空调运行效率的同时，也降低了热量损耗。

（4）其它节能技术与设置。除了上述中的几项技术之外，在暖通空调的日常运行和管理当中，还可以通过调节各个系统、设备的运行参数，控制其运行状态，或者优化其运行方式，都可以降低空调的运行耗能，同时不影响其运行性能。

（三）暖通空调节能问题分析

（1）用户操作。用户的操作在很大程度上影响着暖通空调的节能作用。比如，在不需要使用空调的条件下使用空调，或者让空调系统持续处于大功率的运行状态下，都会造成能源消耗问题。日常维护不当，也会增加空调耗能，影响其运行效率。

（2）设计与管理缺陷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在日常的管理当中，没有及时对暖通空调的管道系统以及其它设备进行检查维护，导致管道破裂、堵塞等问题持续影响了暖通空调的运行，造成大量的能源消耗；而在设计过程中所产生的缺陷，将直接导致空调运行耗能的提升。

二、暖通空调的新技术发展分析

（一）新能源开发与应用

（1）环保性能源的开发利用。使用环保性的能源，可以有效改善空调运行带来的环境污染问题，例如使用天然气作为空调能源，相比使用煤炭、石油等能源而言，不会产生二氧化硫等污染性物质，也降低了空调系统对人类健康的伤害。

（2）可再生资源的开发利用。开发和利用可再生资源将直接提升暖通空调的环保节能价值，目前，可供开发和利用的可再生资源有地源热、海洋能、太阳能、风能、地下水等等。将地源热作为暖通空调的能源供应，主要是利用了冬季吸收地下水、土壤以及地表水等天然资源的能量，作为热能源供应给建筑，而夏季，则向这些天然资源释放热量，降低室内的温度，保持室内环境的舒适度，以自然资源作为空调系统的冷热供应源减少了污染和能源消耗，适用于住宅、学校和商业建筑；而太阳能则主要作为空调运行的能源供应源，以阳光辐射维持空调制冷机组的运行，太阳能可以弥补电能供应不足的缺陷，有效缓解了电能供应紧张问题，同时不存在大气污染和热岛效应，取之不尽，用之不竭，环保价值非常高。此外，太阳能空调无需使用氟利昂，对大气环境和人体健康不存在伤害，同时满足了绿色、环保和节能三大要求。未来，或将开发风能、地热能等可再生、无污染资源作为暖通空调的能源供应源，降低其运行能耗。

（二）新型环保节能技术的开发利用

（1）蓄冷空调。蓄冷空调分为冰蓄冷空调和水蓄冷空调两种，蓄冷空调的优势在于依据当前的供电峰谷期特点和电费征收标准，有效解决了白天电力向空调传输不足、夜间向空调过剩传输两大问题，提高了空调在夜间对电能的利用效率，而白天则可以利用夜间蓄冷调节室温，有效缓解了电力供应压力，经济性、环保性和节能性都非常高。

（2）热回收技术。热回收技术主要是利用热回收装置收集将空调运行释放的热量，并将其转为了可利用的能源，供应空调的运行，从而避免排风系统直接将室内的空气排出室外所造成资源浪费问题。该技术的使用解决了空调运行的热污染问题，改善了空调运行的外部环境，并实现了热量的回收利用，节约了大量的能源资源。

（三）低温地板辐射采暖技术

该项技术是通过在地板下埋设热水管实现采暖，在埋设的热水管当中注入热水，加热底板，再通过地面辐射产生的热提高室内的空气温度。该技术以水作为热介质，有效的将辐射体表面温度控制在了45℃以下，保证室内温度不至于过高，同时采用了对流方式传递热量，将室温温度分为了上下两个层次，保持下高上低，最大程度的保证了室内环境的舒适度。该项技术无需安装空调设备，不占用室内面积，而且不存在污染，节能效率也非常高。

（四）新风预处理技术

新风预处理技术可以和热回收技术联合使用，通过热回收系统回收的热量，能够对新风进行预处理，以减少系统的部分制冷量与除湿量，避免了不必要的能源消耗，同时降低了系统容量，适用于对温度和湿度控制没有严格要求的场所。新风预处理技术联合除湿技术使用，可避免冷热抵消情况的发展，防止低位机器出现漏电，能够独立进行温度和湿度的调节控制，管理方便，调节精度高，适用于对湿度和温度有精准要求的场所。

结束语

个性化送风技术、蒸发冷却新风空调集成技术等也是暖通空调节能技术未来的重点研发方向。随着人们对空调节能技术的关注和重视，将来会有更多更先进、节能价值更高的技术被研发出来，全面降低能调能耗。

参考文献：

[1]孙秋萍.浅析暖通空调系统中节能设计方面存在的问题[J].民营科技，2012（07）：143-144.

[2]谭亚平.在暖通空调系统中节能设计方面存在的问题[J].科技资讯，2014（18）：177-178.

[3]马尚坤.关于暖通空调节能与新技术问题研究[J].山东工业技术，2015（20）：192-193.

论文作者:王佳萌

论文发表刊物:《基层建设》2017年第28期

论文发表时间:2017/12/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/242b828b38d683060b99ca99.html