# 试析农田水利工程设计中的渠道设计与施工管理要点论文_姜成有

磐石市红旗岭镇水利工作站 吉林省 132311

摘要：建设节约型农业是首要任务，农田水利工程项目的优化设计、施工管理工作的顺利开展，必须引起越来越多人的关注。渠道设计的主要目的是节约灌溉用水，施工过程中解决主要的管理问题，能为后续管理计划的实施奠定下良好的基础。文章重点就农田水利工程设计中的渠道设计与施工管理要点展开分析。

关键词：农田水利工程；渠道设计；施工管理

可持续的发展理念已经深入人心，节能减排也已成为社会主义现代化建设的主流趋势。城市化进程在加快，水利工程项目的整体规划作为现代农业基础设施建设的重要内容，必须加以重视。

1农田水利工程设计中的渠道设计要点

1.1设计原则

首先在农田水利工程的渠道设计过程中应该遵循科学性和合理性的理念和原则，具体说来可以从如下几点进行把握：首先在设计时应该遵循科学性原则，所以技术人员在进行施工之前应该针对施工的地点进行系统的勘测，尽可能在设计的起始阶段就避开危险的地段，只有这样才能保证后续实施工作的顺利开展；其次，应该在设计过程中因地制宜，根据勘测的地形，针对性的设计每一道工序，例如，应该将渠道设置在位置相对较高的地点，对于地势相对低洼的地点应当设置排水沟道，这样才能保证渠道在灌排水时的平稳状态。在进行渠道设计过程中，还应当结合当地居民的实际情况来设计，尽可能的在施工过程中不影响居民的日常生活；最后，在设计过程中可以将整个系统划分为不同的子系统，再将每一部分实际完成之后进行集成，这样就会使设计过程大大简化。

1.2设计要点

（1）在规划过程中，不同的渠道都有自身的工作范围，在进行大规模的灌区设计过程中应该针对不同部分的渠道来合理的安排和使用，对不同的区域划分工作范围，这些都是在设计过程中应该加以考虑的；（2）在根据地势高低进行设计过程中，应该充分规划好城市和乡村等地市区域的作用，这样就可以使设计工作更加的充分；（3）应该根据施工现场的实际情况来完成设计工作，例如项目区所处相对比较干旱的地区就应该设计较大流量的渠道，如果项目区所处相对比较湿润的地区，可以采用小流量的渠道进行设计，这样就可以更加合理的配置水资源，确保水资源在不被浪费了前提下保证灌溉的效果。（4）渠道比降。在渠道的设计中，渠道比降是一个极其重要的参数，其数值也将直接影响到整体应用结构的稳定性。在具体操作过程中需要注意以下几方面内容：首先，需要在设计前对现有的田间水利渠道的比降情况进行分析研究，梳理出在实际田间灌水过程中存在的问题和原因，并且充分了解到农田土地未来的灌水需求。其次，采取切实可行的针对性措施，要从长远利益出发解决问题，而非仅关注当前经济效益的高低。最后，在设计过程中，要充分考量其他的影响，要做到全局优化考虑，才能更为合理、完善地进行设计。（5）渠道横纵断面的设计。在水利渠道投入使用后，水流量的大小直接影响后续的灌溉进度。而影响水流量的主要因素有渠道结构形式、渠道横断面的大小、渠道纵坡坡降等。其中渠道横断面是影响水流量的主要因素，如果横截面过大，坡降较小，那么通过的水流量较为平缓，所带来的冲刷力相对较小，反之冲刷力较强，会加快渠道的损坏速度。因此在实际设计施工过程中，技术人员需要综合考量小型农田灌溉时的需水量，结合区域地区变化情况，对渠道横断面和渠道坡降进行优化设计，从而起到合理分配水流量，延长水利渠道使用寿命的作用。

2农田水利工程渠道的施工管理

2.1衬砌板加工预制管理

衬砌板的加工预制在农田水利工程的施工过程中会影响渠道工程的施工效果，所以在这个施工阶段可以采用的材料性能应相对较硬，并且具有适中刚度。为了避免受到恶劣天气的影响，渠道的施工材料尽可能的在经济合理范围内选择更加良好的材料，从而为后续的施工过程奠定良好的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，应该根据事先规划好的施工组织计划来加工衬砌板，绝不能一味的追求速度而忽略质量，以避免安全隐患的产生。衬砌板的预制工作完成以后应该对其作出及时的保养，并且在运输过程中也应该注意保护，尽可能避免破损问题的发生。

2.2渠道放样的施工管理

所谓放样，就是将设计完成的渠道挪到地上。在放样施工管理过程中，技术人员应该注重基础数据和现场的实际情况，以便于渠道的顺利施工。在施工过程中，应该按照计划的施工方案进行，并且对数据进行定期检测，这样才可以保障工程的施工质量。

2.3渠道标尺制作管理

通常来说，水利工程的渠道在进行建设之前会对标尺的制作进行控制和管理，以便于为了施工人员的使用提供方便，同时也可以保证工程在进行时的尺寸准确性和可靠性。另外，还可以为监理人员提供检测工具。技术人员应该确保高程在同一个标准上，以便于利用标尺对开挖和填筑作出指导和控制。反之，如果不能确保工程中高程的标准，那么很可能会威胁施工的精确性。综上所述，技术人员在进行现场施工过程中，一定要仔细关注渠道高程。

2.4防渗施工质量管理

农田水利工程渠道设计水平的提升、施工管理效果的优化是不可能一蹴而就的，因此，就要求设计人员、管理人员进行各项工作的有机协调。除了研究施工工艺、控制要点外，还有必要强化防渗管理，严格把关施工材料质量及施工技术手段，确保防渗效果达到预期标准，进而实现节约水资源、降低投资成本的目标。另一方面，需要做好基础性质的处理工作，主要根据现场地形地质，开挖渠道或者填补渠道。改建渠道前松动基土，等待基土风干后分层夯实渠道。多次修补施工过程中出现的各种差异，能够保证混凝土衬砌的质量，让施工管理工作的开展也体现出最高的价值。假如渠道削坡过度，可以使用正确的混凝土填充方式，或者用新土进行回填夯实，施工过程中规范操作，尽量避免再次出错。排水系统的设置相当必要，在良好的施工环境下进行混凝土衬砌，可以避免渠道渗透现象的频繁发生。在农田水利渠道施工过程中，因为考虑到散热性能，所以说衬砌模板大多选择的是钢模。施工人员对模板进行拼装，运用特殊工艺提升了连接的紧密性，及时处理缝隙，优化安装效果。正式安装模板的时候，必须获得相对稳固的地基支撑，唯有支撑面积不断扩大，才能有效防止模板滑动、模板倾覆等。

2.5砌石渠道施工管理

渠道施工前就要开始砌石的预处理。石块堆砌方式的选择也会影响到砌石工程的施工质量。一般而言，石块宽面部分要朝下，尖端部分要朝上，借此增加石块和石块之间的贴合度，保证缝隙较小，表面足够平整。另外，由于石块是不规则的，所以石块之间必然会有一定缝隙，施工人员不妨在砂浆混合过程中加入合适的小石子，用这种搅拌物更好的填充石块之间的小缝隙。填缝时不可以加入碎石块，这样做只会增大缝隙，后续需要更多泥浆进行填补，施工难度比较大，成本控制不理想。填补缝隙时不可以提前放入小石子，防止表面出现干缝，砌石表面足够平整，才是最好的填缝作业。农田水利渠道施工要求点，砌石作业中必须摒弃传统的石块堆砌方法，个别石块发生松动现象不可避免，要及时把松动的石块取下来，然后清除表面泥浆后重新覆盖新的混合泥浆，再次进行堆砌，堆砌作业便可以顺利的提升稳固性。

总之，农田水利工程项目的整体规划，始终要把重点放在渠道设计、施工管理上。一直坚持“合理设计”“优化施工”的基本原则，熟练掌握设计要点，另外总结有效措施，管理计划的高效执行，会让工程质量得到明显的提高，进而促进农业现代化建设进程的持续加快。

参考文献：

[1]施以恒.小型灌区农田水利渠道设计与施工分析[J].智能城市，2019，5（17）

[2]孙广有.小型农田水利渠道设计探究[J].科学技术创新，2019（22）

[3]周宏娇.农田水利工程设计中的渠道设计与施工管理研究[J].南方农机，2019，50（10）

论文作者:姜成有

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/24316a73e36fcac982b575ba.html