# 石油化工生产装置现场仪表的管理与维护分析论文_刘延东

摘要：在我国社会及经济的快速发展下，石油化工行业也取得到快速发展，在其生产装置现场仪表的智能化水平也在不断的提高，同时也被广泛地应用。在石油化工企业生产中，现场仪表管理和维护工作是一项极为重要的内容。因此，笔者就石油化工生产装置现场仪表管理和维护工作展开了探讨，以期更好地做好现场仪表的管理和维护工作，确保仪表得以正常、高效、稳定地运行。

关键词：石油化工；生产装置；现场仪表；管理；维护

一、现场仪表概述

现场仪表主要是通过检测仪表装置在检测仪表显示器中输出相关信号并输送到传感器以实现检测的。这种检测装置主要有显示仪表与模拟仪表两种，它们主要是对设定与被测参数做比较。当机器设备设定后并在一定调节规律以后传送到执行器中。执行器在整个生产过程中起到输入、输出以及控制装置的作用。测控与被测数据在设定好的装置中得到快速的处理。同时，在整个集中控制装置中又有顺序控制器与数据处理等相关装置。在石油化工生产中的流量、压力以及物位等需要用到现场仪表来进行把握，因其工艺指标的安装位置不同会起到不同的作用效果。所以，对于仪表管理人员来讲，应当充分掌握现场仪表工作原理、工艺流程以及工艺装置等相关内容。另外还应当具有一定的机械、电子技术水平，以便更好地做好仪表的维护工作。现阶段，新型检测技术与设备不断发展，传感器已经实现较高的集成化，在仪表方向的调节方面新技术已经适应了自动化系统，与此同时数字、图像显示等技术的发展也使得石油化工生产控制系统也在迅速地发展。

二、试析石油化工生产现场仪表的管理和维护工作

1、强化仪表管理维护前的各项准备工作

1）需要对仪表自身性能有一定的了解和掌握。对于石油化工生产来讲，其在生产过程中会使用到各种不同的生产装置且型号各异，因此，在对其进行管理与维护前应当事先做好相关准备工作，充分了解的掌握各台仪表性能。从仪表的性能方面来看，又可以分为安装位置和不同器械的安装等，在具体的维护工作中要求工作人员应当对这方面的知识具有一定的了认识。另外，现场仪表维护工作是一项深入的维持性作业，所以，管理维护人员应当对仪表工艺、型号以及规格和功能等也比较熟悉，只有这样才能在仪表发生异常时可以通过自身专业知识来迅速作出判断并及时采取有效措施予以处理，从而确实保证石油化工生产得以正常有序地开展。2）环境准备工作。在石油化工生产中会有许多不同的化学物品，而这些化学物品如果管理不当则会对环境及人体造成巨大的影响，同样对于仪表来说，也会对其造成不同程度的损害，严重的还会对其生产流程造成一定的影响。所以，相关管理和维护人员在对仪表具有一定的了解和掌握之外，还应当对可能会造成仪表迫害的周边环境做进一步了解，应当切实落实好突发故障的管理维护应急方案，全面保障仪表得以正常运行。

2、对仪表性能及操作做进一步强化

在石油化工生产过程中，为了全面保证现场仪表各功能得以充分发挥出来，那对于仪表性能、结构、工作原理以及常见故障及处理等各方面知识要有所了解，应当掌握一定的操作技术，只有这样才能实现在突发故障时得以快速查找原因并及时采取有效措施予以处理，从而使仪表得以快速恢复到正常运行的状态，尽可能地使故障所造成的损失得到有效地控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，在仪表的操作上面还应当严格按照相应的使用说明来进行作业，杜绝一切以经验来进行的各项操作，尽可能地降低仪表的运行风险，以确实仪表得以正常、高效、稳定地运行。最后，企业还应当通过定期培训、技术比武以及岗位轮换等措施来提升工作人员对现场仪表维修专业技能水平。

3、全面落实好现场仪表管理和维护工作

1）落实好巡查工作。对于仪表的维护保养工作来讲，不仅需要相关人员对仪表具有深入的了解和掌握，同时还应当落实好严密的巡检工作，从而实现对仪表状态的检查，确保仪表处于最佳状态下运行。在具体的巡检工作中应当以人工巡查为主，充分发挥人工作业的作用，在这个过程中需对仪表运行状况进行检查，同时还需对其安装情况、管道连接等各方面展开检查，以免在运行过程中发生连带故障。一般来讲仪表的巡查工作中特别需要注意的就是泄露和憋压等故障问题。另外，巡查工作中要注意防止现场仪表被太阳暴晒。2）落实好校验工作。在现场仪表运行过程中较为常见的问题就是测量误差问题，其中一个主要原因在于仪表长期使用使得部分元器件出现问题而导致测量误差产生。在石油化工生产有关规定中对仪表的校验有着明确的规定，需定期对其做好校验工全，以确保仪表测量具有较高的准确性。因此，在日常工作中相关人员应当对现场仪表做好定期的校验工作，同时还需将现场检测结果做对比，如出现误差问题应当及时查找原因并及时予以纠正；而当误差值过大时则需由相关计量部门来做相应的校验工作，以保证其测量结果的准确性。此外，企业方面还应当树立高度的责任意识，切实按照相关规定定期将仪表到有关部门做好校验工作，从而全面保障仪表检测具有较高的准确性，从而使误差得到有效地控制，切实消除安全隐患，全面保障作业人员生命和财产安全。3）保障仪表的保温和散热工作。仪表通常都只是依附安装在器械外的装置，大多都是暴露的，某些仪表装置由于安装器械的原因而难免会将其置于野外环境中，这样一来就极易受到气象变化因素的影响而对仪表造成伤害并使其出现故障。而在气象的影响因素中较为常见的则是温度方面的影响。如当天气发生变化时，其周转环境物质也会发生变化，进而可能会对仪表的准确性造成影响。在温度的控制方面通常有保温和散热两种方法，从而使仪表温度处于平衡状态。比如在气温较高的夏季需采取相应的散热降温设备，而在冬季则要注意保温，以避免其因低温造成现场仪表测量出现误差。4）落实好清洁与保养工作。仪表经过长时间使用后不可避免地会受到污染，进而使其测量精度受到影响，因此，相关作业人员需定期开展清洁保养工作，以免造成仪表零件磨损。如在一些气候环境较为恶劣的情况下还应当适当地增加清洁保养的频率。值得注意的是，许多仪表在受到水侵蚀的情况下都会出现失灵的问题，所以在雨雪环境下应当增加巡检频率，确实做发仪表外壳的检查，同时还需使用干净的抹布将其表面的水分擦拭干净，以免仪表发生异常。

三、结束语

总得来说，在当前石油化工行业迅猛发展情况下，其生产装置现场仪表管理与维护工作受到广大企业的重视。为此，笔者建议广大企业要在充分结合石油化工生产装置现场仪表特别的情况下，针对其常见的一些问题采取相对应的管理与维护措施，从而在保证其高效工作背景下为企业生产打下坚实基础。

参考文献：

[1] 陈俐. 浅析如何做好化工生产装置现场仪表的管理与维护探讨[J]. 四川水泥(10).

[2] 刘胜利. 有关石油化工装置现场仪表故障与维护探索[J]. 中国科技纵横, 2014(23):70-70.

[3] 曹明慧. 化工生产装置仪表的安装及维护[J]. 科技致富向导, 2012(14):336-336.

论文作者:刘延东

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/24410eb61afdd65f83de5d07.html