# 输电线路冬期施工特点及措施探讨论文_李文明

摘要：冬季施工条件、气候条件等外部不利因素较多，输电线路工程将受到冬季冰雪、低温等多种因素的影响，施工安全事故和工程质量事故更加容易发生。输电线路工程是比较综合的系统工程，我们必须对工程的每个环节进行严格把关，对基础工程、杆塔工程、架线工程、附件安装工程及光缆工程等采取相应的防冰冻措施，进而保障冬季施工的安全和质量。本文将根据输电线路工程冬季施工特点，详细说明保证施工安全及质量应采取的预控措施，以确保冬季施工任务的圆满完成。

关键词：输电线路工程；冬期施工；安全管理；质量管理

1、对冬季施工的相关概述

我们国家对冬季施工的定义主要是依据《输电线路工程冬期施工规程》（JGJ104-97），规程中指出，结合当地多年的实际气象资料,对其进行整合、分析，当室外日平均气温低于5℃的前提下，并且能够具有连续5天的稳定期，即代表已经进入冬期施工。相反，当室外日平均气温高于5℃的情况下，并且具有连续5天的稳定期，即可以解除冬期施工。

2、冬期施工特点

1）冬期施工由于施工条件及环境不利，是工程质量事故的多发季节，冬期施工的质量事故约占全年事故总数的2/3以上，特别是以输电线路基础工程居多。2）质量事故出现的隐蔽性、滞后性。由于输电线路工程是冬天实施的，大多数缺陷在春季开始才暴露出来，因而给缺陷处理带来很大的难度。轻者进行修补，重者返工重来，这不仅给输电线路工程带来损失，而且影响输电线路工程的使用寿命。

3、冬期施工基本要求

1）加强计划安排。在北方地区进行输电线路工程建设，冬期施工计划安排非常重要。在全年计划期中，如果预计要进行冬期施工时，一般在每年7~8月份就应开始考虑，进行战略性的统筹安排。2）抓紧施工准备工作。其中包括材料、专用设备、能源等。通常每年不晚于8月份即要抓紧进行。如果无法保证这一环节的顺利进行，将导致匆忙施工，既误工期，又影响质量。3）编制技术措施。这是指导施工的纲领性文件，规定输电线路工程施工方案编制原则和主要输电线路工程技术规定，一般在每年9月份即应编制完毕。4）制订输电线路工程施工方案。在冬期施工技术措施等文件的指导下，根据国家规范、规程等规定，针对输电线路工程特点，编制输电线路工程施工方案。详细安排输电线路工程进度计划、施工方法、劳动组织、操作要点、质量要求和试验检测规定等内容，这是进行技术交底和技术培训的主要技术文件之一。

4、输电线路工程冬期施工安全管理措施

首先，避免工人的冻伤和伤害。施工现场应该及时发放热源，尤其是有足够的取暖和休息帐篷等临时设施，尤其是加热能力特别好，能抵抗寒冷的衣服和防跌水防滑鞋，要求作业人员外出或工作时穿戴。第二，加强防火能力。冬季施工时输电线路施工现场供暖设施多，为了避免火灾事故，施工现场必须使用安全电力，确保接线的准确性和规范，并在额定负荷范围内使用电器。施工现场有足够的灭火器和其他消防设施，员工宿舍禁止堆放易燃易爆物品，仓库中的易燃易爆物品应单独存放，并定期检查。构建完善的责任机制，落实安全管理责任，并定期开展防火培训和宣传工作，强化员工火灾防范意识。第三，防止出现一氧化碳中毒事件。煤炉、碳炉、锅炉是输电线路工程冬期施工时经常用到的取暖保暖设施，但煤燃烧会产生大量一氧化碳，帐篷里通风不好，容易出现人命中毒。对此，帐篷内要通风，取暖前要事先通风。条件允许的话，在保证电力安全的同时，可以优先选择电热供暖方式。室内安装一氧化碳报警器，瞬间显示器含量高；如果要进入供暖仓库工作，总是需要有人监视。四是确保交通安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆路面结冰或积雪，冬天施工时比较常见，因此会影响车辆的正常行驶，容易发生车轮滑动引起的交通事故，所以要做好交通安全管理。工程中使用的车辆要定期检查和维护，车轮上要设置防滑链。以安全第一为基本原则，控制车辆行驶速度，尽量避免夜间行驶。加强对司机的教育，加强安全意识，掌握基本安全技能和应急技能。车辆配备了适当的应急工具、器具和生活必需品，以应对紧急情况。采取上述管理措施，可以有效地提高输电线路工程冬季工程的安全性。

5、输电线路工程冬期施工质量控制措施

5.1设备和技术是基础

在输电线路冬期施工中，设备和技术的选择是冬期施工质量控制的重要基础，例如，接地装置选择的合理性对运送电安全和电能质量具有重要意义，根据冬期施工现场的地质特点和实际需求，选择成本低、实用性强的最佳接地装置，并通过相关技术措施，做好接地线的处理，保证输电线路的冬期施工安全。接地装置的冬期施工作业要在挂接地线保护的前提下进行，一般将接地点设在导线开关的控制处为宜，对于一些工程的特殊需要，可适当增设接地环，并在图纸上体现出安装位置。

5.2提高质量管理意识，完善制度，加强冬期施工质量监督

建立完善、严格的质量管理制度，增强工作人员的质量管理意识，规范冬期施工人员的操作，提高冬期施工质量。实行岗位责任制，把冬期施工质量和安全落实到个人，将量化考核情况作为评优、绩效等级评定等的重要参考，重视冬期施工安全，建立完善设备检修、维护制度，定期对冬期施工设备进行质量检测，保证设备在冬期施工中安全、稳定运行。例如，承力绳的安全防护与检验，时刻留意观察其磨损情况，减少和避免与尖锐物体接触，以免因承力绳的质量隐患引发一系列问题。通过奖励激励机制，调动工作人员的积极性，树立企业的良好形象，提升企业在员工中的信任度。把质量管理和冬期施工过程相融合，加强质量监督，设置专门人员进行质检工作，对杆塔的位置是否正确合理、架线冬期施工的展线方式的选择实时检测，并进行修正，加强冬期施工后的竣工验收，检验每一道工序的合规性。对出现的问题逐一盘查，追其原因，从源头上解决隐患，减少事故的发生。

结束语

输电线路工程属于大型工程，线路不仅遥远，而且建设周期长，通常需要几年的时间才能完成，所以经常面临冬期施工问题。输电线路工程与其他环境条件相比，冬季施工需要克服很多困难和严寒带来的不便，因此必须对此采取有效措施，加强施工安全和施工质量管理。

参考文献

[1]翁钢.输电线路施工安全控制措施探讨[J].科技创新与应用,2017，(34):160-160.

[2]刘海洋,魏晓莉.浅谈严寒气候条件下输电线路基础冬期施工[J].黑龙江科技信息,2016，(14):47-47.

[3]刘晶晶,杜荣舟,石雨,等.输电线路工程冬期施工安全与质量标准化措施探讨[J].中国标准化,2016，(17):36-37.

[4]高明海.浅析输电线路工程的冬季施工要点[J].建筑工程技术与设计，2016，（22）：1970-1970.

[5]于慧敏. 输电线路工程冬期施工特点及措施[J]. .建筑工程技术与设计,2016(02):92+94.

[6]曹阳坤. 输电线路工程冬期施工特点和方法[J].建筑工人,2016,33(11):20-22.

[7]刘雅琦,李廷一.我国北方地区冬期施工的特点及要求[J].科教文汇(中旬刊),2016(10):281.

论文作者:李文明

论文发表刊物:《中国电业》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/245164e221617d7912a85907.html