# “三供一业”供电改造设计与电量计取注意事项刍议论文_冉海云

玉溪矿业有限公司 653405

摘要：伴随着国企深化改革步伐的不断加快，“三供一业”应时代而生，也是国务院和党中央审时度势，针对国企改革提出的有益尝试。“三供一业”分离移交工作是深化国企改革的一项重要内容，是衡量一个企业能否在新一轮改革中脱胎换骨的重要参照。文章主要就“三供一业”供电改造设计及电量计取方面进行分析。

关键词：三供一业；供电改造；电量计取；注意事项

三供一业”项目是指国有企业将家属区水、电、暖和物业管理职能从企业剥离，转由社会专业单位实施管理过程中产生的改造项目。在“三供一业”分离移交工作中，需要对相关供电设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化企业或机构实行社会化管理。供电改造科学设计、居民用电分户合理计量，是“三供一业”顺利规范改造移交的基础工作，也是必经之路。

一、总体思路

“三供一业”住宅小区中配电设施改造项目需坚持“因地制宜、充分利旧、标准适中”的原则，确保技术合理、经济合算和运行可靠。“因地制宜”，即按照当地经济发展水平、居民用电特点合理确定改造标准；“充分利旧”，即充分利用移交企业原有供配电设施、站址用房等降低工程改造费用；“标准适中”，即原则上每户配置4-8kW，设备材料优先考虑国产优质产品，满足设计容量及用电需求，并留有合理裕度。

二、改造原则

（一）中压接入

中压供电电源可来自临近公用中压开关站、电缆线路环网单元或架空线路，以就近接入为优先方案。大型居民小区原有10kV专用线路供电的，宜采用“线路移交后再改造”的原则，线路改造不宜大拆大建。中压线路建议采用铜芯电缆供电，在能够取得规划批准的路段，其10kV进线电源线路也可采用架空绝缘线路。变压器一般采用预装式箱式变电站供电，老旧小区若条件允许可以采用柱上变压器供电。小区现有设备满足负荷需求及相关移交标准的建议不进行更换。高压供电系统一般采用双回路双电源的双辐射模式供电，老旧小区可采用单电源单回路供电。

（二）低压入户

低压采用全电缆线路供电，老旧小区在具备条件时可采用低压架空线路供电，变压器至终端用户的低压供电半径不宜超过250m。低压主干线路电缆建议采用地下排管或电缆沟敷设方式，低压分支线路电缆建议采用架空钢索悬挂敷设方式。

（三）户表配置

按照计量标准，居民住宅用电应实行“一户一表”计量，同时应在变压器低压侧安装采集终端。进出计量装置的连接导线、低压接户线应采用聚氯乙烯绝缘BV系列铜芯导线，一般导线截面积不小于10mm2，老旧小区在户型面积较小时可以采用截面积为6mm2导线。

三、供电电源改造设计注意事项

（1）本次移交改造，涉及移交企业、供电业务接收单位、改造设计单位、改造施工单位、改造监理单位，重点在改造前与设计单位的技术联络和方案条件的提出，设计图的审查。（2）根据企业移交区域地理环境，判断国有企业职工家属区发展规模、未来楼宇升级考考虑变压器为节能型，负载率不宜大于65%为宜。

（3）电源引入按10kV／0.4kV常用电压等级设计，高压配电室宜放在职工家属区中心区域，便于敷设二次电缆。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（4）二级配电用美式箱式变最为经济，分区域合理配置箱式变压器，再由箱式变后0.4kV向各楼宇敷设低压电源电缆。（5）0.4kV低压最远供电距离不超过300m，须保证最远端用户220V用电电压控制在－10%至＋7%规范压降范围内。（6）对居民生活用电需用系数、同时系数的选取根据《民用建筑电气设计规范》JGJ／T16－2008规范推荐值选取，补偿后的功率因数在0.95以上最佳。同时系数一般居民200户及以上为0.5，200－50户为0.6，50户及以下0.7为宜。（7）职工家属区地处偏辟山沟交通不便的，天然气未引入的，居民做饭用电，考虑到早、中、晚三个就餐时间段是用电峰值段，合理选用同时系数。（8）供电电源优先考虑双电供电方式，如果因区域供电条件限制，应对高层住宅楼电梯、消防水泵、重要配套一级用电户电源考虑设EPS或柴油发电机组应急备用电源。（9）建议对职工家属区配套的银行、学校、医院供水、供热等业务单位单独考虑馈电计量接取口。（10）根据职工家属区所处地理位置，高低压电源线如果采用高杆架空线，考虑居民孩子玩风筝、楼宇翻新改扩建等危险因素，应选护套线缆，如果地表条件允许，优先考虑埋地敷设

四、电量计量与收费系统设计注意事项

根据这次改造移交住宅建筑住户1户1表，采用智能电度表政策技术标准规定，对职工家属区住户安装电能户表，必须是新型智能电能表，可是亦存在如下须注意事项。

（1）智能电度表目前市场有部分厂家生产的组合式多用户后付费电能表、组合式多用户预付费电能表；还有部分厂家生产的单用户有线通讯、无线通讯智能电表，如WIFI远程单相预付费电能表（手机APP充值）、远程抄表充值预付费电表（手机APP充值）；建议采用远程抄表充值预付费电表（手机APP充值），减少住户间相互交涉的矛盾，实现一户一表改造要求，该类型电表既能适合老年人IC卡购电充值的需要，又能满足年轻人利用移动手机便捷支付购电需求，还能满足售电管理部门的远程遥测核对数据及检查功能，且符合时代发展的需求。（2）所有职工住户电能表改造施工时，建议放在每栋楼单元一楼，楼道内，座墙安装，避免风吹日晒造成仪表的腐蚀、损毁。（3）建议购买预付费电表，安装电表厂家生产出售的售电终端电脑软件服务平台，实现电能表与后台服务无缝对接，优先采用标准通讯协议和通用接口，避免不同厂家技术差异造成的壁垒。并签订终生升级服务合同协议，因为任何新科技产品都有使用技术寿命周期，以免因产品升级过快，技术服务更新跟不上，小区系统损坏引发电能表无法更换问题。（4）本次改造采用智能电表，管理后台配备智慧管理平台。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，“互联网＋”电管家、智慧售电云管理等，要获得长足提升和发展，全面推行“掌上电力”“电e宝”客户端，确保居民用电安全、便捷，全面应用新科技和互联网思维是当前电力供给管理部门促进和带动电能现代化、提升电力行业社会管理和公共服务能力、保障电能计费可持续发展的必然选择。

综上所述，“三供一业”是深化国企改革至关重要的体系创新，解决好这个问题是当前推进供给侧改革、降低企业经营成本的重大举措。供电改革是首要的技术改造问题，也是其他能源供给的主要动力。因此在进行“三供一业”改造时，务必要结合企业的实际情况，坚持“因地制宜、充分利旧、标准适中”的原则，同时在具体改造过程中，还需要密切关注其中存在的各项问题，从技术设计、方案筛选、产品选型等角度严格把关，确保“三供一业”的顺利开展，推动国企改革的顺利开展，更好的适应社会发展的需求。

参考文献：

[1]胡美文.顺势而为 助推“三供一业”改革[J].中国物业管理，2018（09）

[2]吴杰，梁涛，霍洪萍.石科院“三供一业” 接管案例借鉴[J].中国物业管理，2018（09）

[3]赵仕举.国有企业职工家属区“三供一业”分离移交问题探讨[J].现代经济信息，2018（16）

[4]牛东伟.永济电机厂小区“三供一业”物业管理分离移交项目简述[J].山西建筑，2018，44（14）

论文作者:冉海云

论文发表刊物:《基层建设》2019年第1期

论文发表时间:2019/3/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/24531beaead9144d18dc5388.html