# 煤矿综合机械化采煤工艺论文_季东良

摘要：科技手段的灵活应用，可以有效地提升煤矿开采企业的行业竞争力，在行业领域独占鳌头。现如今，煤矿综合机械化采煤工艺在煤矿开采行业中得到了十分广泛的应用，这项工艺的应用不仅可以大大的提高煤矿的开采效率，也可以很大程度上保证开采过程的安全性，为煤矿开采企业的良好发展起到了很大的助推作用。以下就展开探讨。

关键词：煤矿；综合机械化；采煤工艺

引言：

煤矿综合机械化采煤工艺的应用，可以代替很多矿井下工作人员的危险采集工作，这样在一方面来说减少了下井人员的数量，也可以更好的保障煤矿开采人员的人身安全，一旦意外发生时，减少伤亡情况。煤矿综合机械化采煤工艺运行的时候，还需要煤矿开采企业能够结合自身开采的各项硬件和环境的实际情况，为综合机械化采煤工艺拟定更加合理的采集方案，从而使得该项工艺可以发挥出更好的使用效果，带来更大的利益。

1煤矿采煤中综合机械化采煤工艺的重要性

在技术优化和创新过程中，对于以往传统的采煤工艺，实现了向综合机械化采煤工艺的顺利过渡和转化，通过应用综合机械化采煤工艺，可以促使工作效率的提升，不断提高煤矿采煤工作的机械化水平。基于发展视角，综合机械化采煤工艺，对于煤矿开采行业可持续发展具有极大的促进作用，比如可以将回采率提升上来，将资源浪费现象降至最低。因此，通过应用综合机械化采煤工艺，可以大大提高煤炭质量，促进企业生产活动的顺利进行。此外，对于缓解工人的劳动量也具有极大的帮助，将煤矿的开采风险保持在合理范围内，给予生产安全性强有力的保证。

2煤矿综合机械化开采所需的设备

2.1转载机可伸缩带式输送机

在我国煤矿中，对于转载机来说，大都在工作面的出口区域运输平巷中得到了布置，在实际工作状态中，转载机两端的连接方式，可以不断升高巷道底板，为工作面上的煤转运到输送机上创造有利的条件，而运输机在实际转运过程中，其移动与转载机转载的联系性比较大，运输机的工作面在推进25米左右时，就需要调整一次长度。转载机的应用，可以集中整合运输机和带式输送机，而且也可以将煤矿运煤的连续性提升上来，确保运煤速度的稳步提升。同时，也大大缩短了煤炭生产的时间，不断提高煤矿的生产效益，确保煤矿的生产开采与现代煤矿生产作业相一致，并与采煤速度要求相适应。

2.2液压支架装置煤矿

综合机械化开采作业中，常常用到的设备还有液压支架装置。液压支架装置一般都会与采煤机一起使用，从而加快采煤工作的进行速度，能够在时限内尽快完成工作任务，同时对顶板管理也可以起到良好的辅助作用。除此之外，液压支架装置的使用还可以提升整体的采煤效率，从而降低人工成本，保障工作人员的人身安全。

2.3采煤机设备

煤矿综合机械化采煤工艺中的常用设备自然也包含了采煤机设备，这是一种功能和组成都十分复杂的先进设备，在煤炭开采工作中有着十分重要的地位。而采煤机也是有很多种类的区别的，一般情况下，采煤机会分为2类，一类是滚筒采煤机，另一类是刨煤机。其中，滚筒采煤机在煤炭采集工作中的使用率更多，因为相比较其他种类而言，滚筒采煤机无论是操作的灵活度还是煤矿的开采效率都要更高。

2.4乳化泵设备和移动变电站

移动变电站是一项在煤矿综合机械化采煤工艺中具有着很强的机动性的设备，可以随着作业面的移动而跟随其移动。移动变电站在煤矿综合机械化采煤工艺中的应用有着很大的意义，煤矿综合机械化采煤工艺需要运用到许多的机械设备，都是需要通电的，而移动变电站可以跟着机械设备移动提供电力，保障了煤矿采集工作的顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，为了能够保证井下煤矿采集工作中需要用到的高压电的稳定，还需要用到乳化液泵。并且，乳化液泵装置同样也能够随着井下作业面不断的推进而随之进行移动。

3煤矿综合机械化采煤工艺

3.1长壁综合机械化采煤工艺

长壁综合机械化采煤工艺一般主要应用于有角度倾斜的煤层采集。在应用长壁综合机械化采煤工艺进行煤矿开采时，为了更大的节约工作时间，就会注意斜切进刀工作的影响，同时也需要加长综采工作面的长度。长壁综合机械化采煤工艺在进行采集工作时，只需要占取较小的空间，并且有着更加可靠的技术支持，采集效率也更高，所以经常用在薄煤层的煤矿开采工作之中[1]。除此之外，长壁综合机械化采煤工艺还会应用于采煤液压支架的加强工作方面，结合长壁综合机械化采煤工艺与采煤液压支架，可以有效提升液压支架的防滑能力，保障煤矿开采时候的稳固程度，从而为安全提供一定保障。

3.2短壁综合机械化采煤工艺

当在煤矿开采的地层状况比较复杂的情况下，一般都会采用短壁煤矿综合机械化采煤工艺来进行煤矿的采集工作，从而保证煤矿开采工作进行的效率。其实短壁采煤工艺和长壁采煤工艺十分相似，尤其是在煤炭的输送以及回采工作方面，并没有什么明显差别。两者之间有不同之处的主要在于：回采工作面所使用的是轻型装置，在进行运行操作方面更为轻巧灵活[2]。除此之外，输送机和转载机的结构一体化也有不同之处，并且，其中的单机头刮板输送机的运行也更为灵活，可以实行许多不同的工作形式。短壁煤矿综合机械化采煤工艺顾名思义，它的工作面较之长壁煤矿综合机械化采煤工艺来说也更加短小，一般只有40～90m左右。

3.3薄煤层综合机械化开采工艺

薄煤层在地质条件的影响下，产量并不多，开采也有着一定的难度性，所以很难保证其开采率，但是在现阶段，这种开采工艺的优化程度越来越显著，可以大大提高开采率[3]。薄煤层综合机械化开采工艺，可以有效、及时地处理薄煤层开采问题，控制其投入成本，从而不断提高煤矿企业的经济效益。

3.4液压支架综合机械化采煤工艺

在通过旧巷道的情况下，先是在巷道上固定支架，从而稳定巷道将新支架加入到缺少支架区域，台棚的建设也有助于其稳定性的提升。在选用支柱上，适宜应用单体液压。当冒顶出现在巷道的情况下，木剁接顶手段能够很好地处理这种现象。在分层采掘的时候，务必先铺设好顶网，从而使施工的安全性提升。在旧巷道当中，倘若围岩的稳定性不好，工作面跟旧巷道间的倾斜存在，这种情况下能够以渐进通过的方式进行，将木剁应用于工作面与旧巷道交界位置。并且，应当实现内部支护性的强化[4]。在落煤的时候，务必通过震动爆破的手段进行，以使顶板的破损性减小。倘若煤层比较松软，那么在开采中务必应用镐具，以使震动减少。在旧巷道跟综采面控顶区较大的情况下，顶板会集中压力，而通过液压支架的增加能够实现其保护强度的提升。倘若综采面之上是旧巷道，那么务必确保拖顶上长木梁宽于旧巷道，这样才可以实现液压支架支护强度的提升。

结束语：

综上所述，我国目前的煤矿需求量和消耗量都十分的庞大，因此就需要煤炭开采企业能有更加高效率的开采方式。而煤矿综合机械化采煤工艺的应用就可以完美的满足这些要求，也是对煤矿开采企业的利益提供了优质保障。目前，煤矿综合机械化采煤工艺的使用仍旧有上升空间，在未来，我们也当继续不断开发创新，为煤矿开采行业带来更大的利益。

参考文献：

[1]王兵.煤矿综合机械化采煤工艺的发展与应用[J].西部探矿工程,2019,31(01):103-104+108.

[2]李志峰.煤矿综合机械化采煤工艺研究探讨[J].能源与节能,2017(12):29-30.

[3]刘涛,张思鑫,潘光超.煤矿综合机械化的采煤工艺研究探讨[J].内蒙古煤炭经济,2017(10):21-22.

[4]杨浩军.煤矿综合机械化采煤工艺的发展与应用研究[J].能源与节能,2016(02):180-181.

论文作者:季东良

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/247102715aa0eba8f75cfe98.html