# 电气控制系统故障诊断及维修技巧探究论文_孔维巧

摘要：在我国社会发展进程中，电气行业占据着重要地位，各大企业的市场竞争日益激烈。电气控制系统属于电气工程中极重要的构成部分之一，其日常运行的安全性、稳定性以及可靠性对民众日常生活、生产具有直接影响。所以，有关部门应对该系统的常见故障进行全面分析，并掌握相应的维修技巧。鉴于此，本文对电气控制系统故障诊断及维修技巧进行了分析，以供参考。

关键词：电气控制系统；故障诊断；维修技巧

引言

我国政府以及相关部门对电厂生产管理要求的提升，电气控制系统的质量处于不断提升的阶段，在控制时电气控制系统中元器件能够表现得更加优异，从最初的只运用在工厂生产过程中，到现在出现在人们的日常生产以及生活过程中，并且电气控制技术正在发挥出其巨大的应用价值，这使得电气控制技术逐渐被广泛运用。

1电气控制系统功能概述

就目前的状况而言，我国电气控制系统的功能性主要体现在以下几个方面：

首先，电气控制系统具有一定的监控功能，它主要指的是电气控制系统能够对电力系统进行有效实时监控，电力系统涵盖着发电器、变压器组在内的高低压配电的设备设施，也可以对电气设备系统的开关状态进行监控和记录，主要指的是对高压直流设备以及电气办公设备在内的电气设备系统，也能够对一些状态形成一定的记忆。若存在危险状况，则能够对开关及时进行切断操作，以此来实现阻断危险的作用，从而保护人员的生命以及财产安全，也能够保证设备设施的完整性。其次，电气控制系统的控制功能也是非常重要的功能。电气控制系统能够对专用电源的高低压状态切换进行有效控制，帮助电厂企业来对电气系统做出更好地控制和管理。同时，电气控制系统具有一定的判断动能。通过对电气系统灯光信号的分析，能够实现对电气设备运转状态的有效分析，若是存在点位或者已经处于断电的状态，此时人们的判断就能够起到一定的参考价值，若是想要深入明确电气设备的工作状况，需要结合电气控制系统的具体仪表参数进行深入分析，同时也能够根据这些数据做出一些判定。

2电气控制系统故障分析

2.1电气过载

如果系统出现此类故障，则会导致系统当中电机的运行电流瞬间加大，并且超出了系统额定的电流。引发此类故障的原因包括了外部电压电源过大以及对电气控制系统进行频繁操作等。

2.2过电流

如果电机或者电气元件等电气相关设备在工作状态下，其电流超出了额定值，则会导致这些电气元件持续处在超负荷的工作状态，而在此状况中，极易使电路元件的负载逐渐变大，引发过电流故障，容易出现严重危害与影响。

3电气控制系统常用故障诊断方法

3.1逻辑分析法

逻辑分析法的应用依据主要为控制线路中的工作原理环节、关系等，同时，按照线路故障实际现象展开全面分析和判别，进而有效缩小检查范围，以便对发生故障的位置进行确定。使用此方法的重要基础，便是按照系统电路的原理图进行分析，并且对故障具体部位加以精准诊断。检测人员应用此方法的主要目的，便是追求方便与快捷，所以其常被用在检查复杂线路故障工作中。因为此类线路当中往往会拥有较多的接线以及电气零件，如果检测人员对每项都进行检测，

除了会增加工作时长以及工作量，更会出现失误。检测人员在运用此方法检查线路时，需要严格按照对应图纸全面分析线路出现的故障，并且将故障具体位置较为精准地找出来。该方法能够帮助检测人员对复杂问题进行快速分析，从而使部分较为复杂、专业的问题简单化，防止检测人员盲目进行检测，提升故障的排除效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2观察诊断法

在故障诊断过程中，技术人员往往还会根据故障表现形式及自身经验对故障进行预判，之后，再采用观察诊断法对故障进行进一步诊断。观察法包括看、听、闻。看，主要是看故障所在范围内的检测开关和元器件外观是否有明显的损坏、继电器触点是否正常开闭、检测开关接线是否脱落、门机是否有异物侵入等。听，主要是听电路，检测开关在工作时是否有异常声响。闻，主要是闻是否存在异味，通常短路时会使绝缘层烧毁，产生异常气味。对于不明显故障，观察法难以进行有效诊断，还需结合其他诊断方法。

3.3电势诊断法

电势诊断法即在通电情况下，通过万用表电压档测试电路中某个位置的电势，来判断该部位元器件是否发生了故障。通常情况下，电路中较少出现大的电势差。利用电势诊断法时，首先需要检查电源电压、线路电压等是否正常。在诊断过程中，利用万用表逐步对开关、接触器等元器件进行电势测试，当检测到元器件两端出现较大电势差时，则说明该元器件出现了断路故障；如果检测到线圈两端电势差正常却不能吸合，则说明线圈发生了损坏或断路。

3.4替代法

在电气故障诊断中，技术人员根据故障表现形式和自身经验，结合电路原理图往往会对故障首先进行一个预判，但在对预判元器件进行观察时未能发现异常；或者通过前述方法已初步确定了故障点或故障元器件，则可以利用正常的元器件对其进行替换。若替换后电路故障消失，则说明预判正确；若故障未消失，则说明预判错误，还需继续诊断。

4电气控制系统故障有效维修技巧

4.1充分运用计算机自动化技术

在通常情况下，线路以及元器件往往都存在于电气设备的内部，一旦进行停机检修和排查，往往会出现较大的损失。所以，对于此类问题，维修人员可以借助计算机自动化技术来检修、排查系统中可能存在的各类故障，以便在设备工作过程中展开动态检查。在此技术的应用过程中，如果工作数据超过了额定的数值，操作人员便可以寻找专业的维修人员来检查电气控制系统，快速找到故障的引发原因，并对其进行纠正和处理。而这要求维修人员可以对计算机中的各类控制软件进行熟练运用，且能够在第一时间找到设备相应信息，并且对设备状况加以了解，最终为接下来的维修工作夯实基础。

4.2电气控制系统和管理系统应具备的功能

电源自动管理，对于这项功能而言可以对电源的发电量给予全面的控制，对于这种现象一般主要采用两种管理方式，第一种，如果系统在检测的过程中发现缺少一定的电能，就要站在某一个角度或者某一部分对所需要的电能进行调取，以此来更好的促进电源在一定程度上可以加大对电源的发电量。第二种，如果系统在检测的过程中发现比较充足，或者是电能已经超出一定的标准，就会将超出标准的电能进行及时的转移，或者还可以对发电量进行有效控制。对于这两种管理模式，两者之间相互促进、相互影响，可以在很大程度上确保运行过程中供电的稳定性。对于保护故障是电气系统中最基本的一种功能，电气系统对所出现的故障可以进行自动性的保护，并且在特殊的情况下还可以对故障比较显著的位置进行及时的隔离，避免故障对其他安全的区域造成严重的影响，确保其整体的安全性和稳定性。

结束语

综上所述，本文分析电气控制系统经常出现的故障，对电气控制系统的诊断及维护方法展开研究，以此来促使电气控制系统朝着更好的方向发展，为人们的生产生活提供良好的服务。

参考文献

[1]郭健鹏,谢荣.电气控制系统的常见故障诊断及维修技巧研究[J].科技经济导刊,2019,27(12):65.

[2]袁鹏.电气控制系统故障维护对策探讨[J].山东工业技术,2019(11):131.

[3]何凯.建筑电气系统故障诊断方法探析[J].绿色环保建材,2019(03):240-241.

[4]陈阿赛.建筑电气系统故障诊断方法研究[J].居舍,2019(07):170.

[5]尹晓虎.探究电气控制系统故障分析诊断及维修技巧[J].农家参谋,2018(24):229.

论文作者:孔维巧

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/247b631c2740219a8ab8c74c.html