# 探讨市政道路施工中沥青路面平整度的影响因素论文_莫立军

杭州天仁建设环境有限公司 浙江杭州 311215

摘要：当前，沥青路面不平整是我国市政道路建设施工中的常见问题，这一问题的存在会严重降低道路建设的质量，缩短道路使用寿命。为此，研究如何提高市政道路沥青路面建设平整度具有重要意义。

关键词：市政道路，沥青路面，平整度，控制对策

引言

在城市化深入推行的今天，市政道路建设作为城市基建中的重要组成，需要重点保证其平整度，为人们提供更优质的交通出行服务。这就要求着相关施工人员必须要对影响沥青路面平整程度的因素进行分析，并实施全方位的施工技术，最大程度的保障市政沥青路面的平整度。

1市政沥青路面的特征分析

相比于其他路面施工来说，市政沥青路面施工存在着一定的特殊性，且这种特殊性大多与施工材料有所关联。在沥青路面中，由于表面为平缝，因此在后续的使用阶段，车辆的稳定程度更好，难以发生颠簸等问题。施工速度对于沥青路面施工存在着一定的影响。若是在实际的施工中，发生修复不合理的问题，则会降低稳定性分析与强度分析的简便程度。这就要求着相关施工人员必须要尽可能完善沥青路面施工形式，在保证施工质量、路面平整度的基础上尽可能缩短施工周期。

2市政道路沥青路面平整度主要影响因素

2.1路面基层平整度

路面基层平整度是沥青路面平整度的一个主要影响因素，要保证沥青路面平整度，首先必须保证路面基层平整度符合标准。路面基层平整度主要受施工流程、地质条件、路基密实度的影响。大多数道路的路面承载层的组成都是水和泥混合石子，为此，在路面承载层的施工过程中必须严格遵守预先制定的施工流程，如果不严格控制施工流程，则容易出现路面基层不平整的问题，进而导致沥青路面不平整。地质条件对路面基层平整度具有重要影响，如果道路建设所在区域的土质比较松软，则容易出现下陷的现象，原有的地面不具有支撑路面的承载能力，容易出现路基下降的问题，最终影响沥青路面平整度。

2.2面层摊铺材料质量

面层摊铺材料的质量对沥青路面平整度具有重要影响，要解决沥青路面不平整问题，必须严格管控面层摊铺材料的质量，确保面层摊铺材料质量能达到相关标准，满足施工需求。例如，在选择面层摊铺所用的石料时，应尽量选择形状良好、干燥、无杂质、抗磨损、质地坚硬的石料，同时石料的强度应达到相关标准。又如，面层摊铺所使用沥青应具有较高的粘度，较小的针入度，要保证沥青路面的平整度，就必须选用优质的道路沥青。粗集料颗粒变异性大是沥青混凝土道路建设过程普遍存在的一个问题，它不仅会造成沥青路面不平整，还会影响路面结构的内部稳定性。为此，在道路建设过程中，应从具有企业执照、石料合格的石料开采企业购买石料。

2.3施工机具选配

随着科技的不断进步，道路建设的施工机具也在不断改进，要满足不断发展的道路需求，必须选择先进的施工机具，采用先进的施工技术。间隙式、强制式沥青混凝土拌和机是一种比较先进的施工机械，在道路建设过程中应优先采用这一机械进行拌和。摊铺机的选配对道路建设质量具有一定的影响，应优先选择自动式、活动熨平板可调的摊铺机。

3市政道路沥青路面平整度控制对策

3.1强化路面设计

要有效控制市政道路施工沥青路面的平整度，首先必须强化路面设计，根据路段交通量、通车车辆重量进行路面设计。同时，路面设计应建立在可靠的数据上，通过调研、论证得到详细的、可靠的路段车流量等相关数据。不同路段所处位置不同，车流量不同，通过车辆重量也存在一定的差别，在规划、设计道路时应结合道路需要承载能力，确保道路承载能力能满足运输要求。例如，市区路段的道路通过车辆主要是轻型车辆，为此，市区的道路路面设计应以轴重为承载标准，同时考虑大型车辆经过、超载等情况的出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2强化施工过程控制

3.2.1施工准备

要保证施工进度，使施工顺利进行，就必须做好施工准备。沥青混合料的调配、检测是市政道路施工前的重要准备工作。在展开施工工作之前，施工单位应安排专业人员确认沥青混合料调配比，保证混合料调配符合具体设计，确认完成后应对混合料进行试验，检测其抗压性能和抗剪性能，确保混合料的性能符合相关标准。此外，工作人员还应根据质量检测标准对仓储区的沥青混合料进行测试，确保其符合相关标准，可用于施工。基层清扫也是一项重要的施工准备工作，摊铺沥青混合料之前必须对基层进行清扫，确保基层处于干燥、无松散的状态，且没有其他材料。

3.2.2搅拌

沥青混合料的拌制必须符合国家制定的相关要求和标准，如对施工材料的环保要求、消防要求等。同时，要实现对沥青混合料质量的有效控制，必须全方位地对混合料拌制进行控制，确保拌料质量性能、拌料配合比、拌和时间、拌和温度能满足相关要求。沥青、粗细集料是沥青路面的主要拌和料，在使用这些材料之前必须对每一项材料进行严格的检测，确保材料符合要求。为了得到合适的施工配合比，在正式拌和之前必须进行试拌。混合料的拌和时间、拌和温度均会影响工程质量，应对其进行严格的控制。

3.2.3材料控制

外界环境对沥青混合料具有重要影响，摊铺过程环境因素会导致沥青混合料的性能发生变化。为此，市政道路沥青路面施工过程必须进行科学合理的交通运输管理，对运输路线进行规划、设计，将运输时间减少到最短。与此同时，还应对沥青混合料的拌和、摊铺等环节进行严格控制，将沥青混合料的温度控制在合适的范围内，可以通过覆盖棉被的方法维持混合料的温度。沥青混合料运输过程温度控制工作应做到车辆表层混合料温度符合施工要求。

3.2.4摊铺

在摊铺前必须做好摊铺机具的选配工作，根据工程实际情况、工程设计要求选择合适的摊铺机。虚铺厚度、垫板厚度是确定摊铺机型号的重要依据。要做到均匀摊铺，保证摊铺质量，首先必须准确定位虚铺厚度。虚铺厚度定位完成后，在熨平板的下方设置垫板，而后预热熨平板，通常情况下，在摊铺机工作前的0．5h～1h的时候就应开始熨平板的预热处理。在摊铺机的工作过程，应利用摊铺机电脑控制程序对摊铺温度进行控制，使摊铺温度维持在130℃～140℃的范围内。同时，还应根据不同路面层的特点对摊铺速度进行合理调控。

3.2.5碾压

要避免碾压施工对沥青路面平整度造成不良影响，应按照混合料中沥青的性能特点选择机型、吨位合适的压路机，并确定初压温度和碾压速度。碾压速度调控对沥青路面平整度具有重要影响，在尚未碾压成形的路面上禁止采取紧急制动、快速起步等操作。初压完成后应检查路面平整度和横坡，合格后进行复压。

3.2.6保养

要保护沥青路面的平整度，必须进行合理的保养工作。首先，认真测量沥青路面平整度，对于不平整的部位进行及时补救，保证路面平整。其次，预防路面出现缝隙等情况，采用相关技术措施找出潜在问题，将问题扼杀在摇篮中，从而为沥青路面平整度提供保障，延长路面使用寿命。

结语

综上所述，沥青路面施工技术极为重要，其对于保证市政沥青路面的平整度有着关键意义。通过重视施工前的准备工作、了解路基的密实度与路床的平整度、设置合适的填充材料配比、强化软土地基的处理、控制摊铺与碾压环节的质量、后期养护，更好的保证了沥青路面平整度，延长了市政道路的使用年限。

参考文献：

[1]李东明，闫杰，王毅，何小平.探讨市政道路施工中提高沥青路面平整度的控制技术[J].建筑工程技术，2018（1）：63-66.

[2]张宏波，郑琳琳.市政道路沥青路面平整度的施工技术应用[J].住宅与房地产，2018（06）：169+190.

[3]毕宗福.试析提高市政道路施工沥青路面平整度的方法和措施[J].城市建设理论研究：电子版，2017（34）：184.

论文作者:莫立军

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/248a8c2fc3a6b08b80d33090.html