# 建筑测量及土石方工程施工技术在建筑论文_李乾谦

中建八局第一建设集团有限公司 山东济南 250100

摘要：随着建筑业的不断发展，建筑工程测量及土石方工程施工技术与建筑工程质量仍然具有紧密的联系，工程的安全性以及结构的稳定性与这两个施工环节有直接联系。建筑人员要积极加强并深入研究建筑工程测量技术及土石方工程施工技术，这对于提升建筑工程的质量、确保建筑业持续蓬勃发展有重大意义。本文探讨了建筑测量及土石方工程施工技术在建筑工程中的应用。

关键词：建筑工程；测量；土石方；施工技术；应用

前言

建筑工程测量及土石方工程施工是建筑施工基础性工作，在保证建筑结构稳定与安全上有着巨大作用。在建筑工程施工中应严格按照工艺流程进行施工，相关工艺落实到位，做好建筑工程测量与控制工作，严控土石方施工质量，保障建筑工程基础施工质量优良。

1建筑工程测量控制

1.1平面控制

根据建筑物平面结构特点，按照从整体到局部原则，先把建筑物外廓各轴线交点测试在地面上，然后根据这些点进行细部放样，从而建立控制网，实现建筑物定位，为施工放样提供依据。除了考虑平面测量之外，还要考虑地下结构和上部结构测量需要。进行地下结构测量时，可以直接采用周边矩形控制网，在网上布置轴线控制桩并投点放线；进行上部结构测量时，可以利用已经标定出来的楼层十字线作为测站，然后通过常规方法测试出每层楼的控制线和边线。

1.2垂准控制

为实现控制网点高准确度的投影到各高程位置的层面上，需要严格垂准测量和控制。在建筑工程测量中，垂准测量是提供进行定向测量或联系测量的轴线，它是检查建筑物的垂直度以及唯一监测工作基点的变动状况的很好方法，可见，垂准测量是确保建筑结构稳定和施工质量的关键工作。在实测中，为满足主体结构向上传递平面坐标的需要，对垂准测量进行如下设计。垂准测量设计：在一层楼板上埋设控制点基点，然后直接采用长方形平面控制网进行检查，复核无误后，在控制点位置上钻出1mm直径小孔，在旁边画出两个对顶红油漆三角，以此作为主体结构向上传递平面坐标的基点。

1.3高程控制

场区高程控制系统必须构建于施工现场当中,其构建过程中应用的水准点应当由业主或相关部门进行提供。将4个稳定而坚固的砼设置在建筑物的四周,它起到半永久性水准基点的功能。施工中,为了保证顺准点的精确性,应实施定期的检测和复核,从而提升检测数据的精度。当一层完成施工以后,将+1.000m的标高点设置在建筑物的柱脚和周边墙上,当向上传递高程的过程中,以标高为出发点对钢卷尺进行应用将其引致楼层,从而在测设楼层水平标高的过程中,对水准仪进行应用。当到达建筑的18层时,对标高控制点进行重新建立,针对建筑18层以上的标高来讲,应以该控制点为基础进行上引。

1.4沉降观测

将沉降观测点设置在建筑四周,在对半永久性水准点进行设置的过程中,应使用+0.500m标高。“四固定”应应用于沉降观测过程中,在对每一层结构进行观测以后,在工程竣工以后还需要继续定期进行观测,第一年应每月进行以及沉降观测,第二年延长至每两月1次观测,第三年为半年观测1次,第四年为1年观测1次,直到建筑沉降不发生变化为止。

2建筑工程土石方工程施工技术

2.1建筑工程土石方施工工艺

在建筑工程中，机械化作业是土石方工程的主要内容同时辅以人工施工。以下是具体的施工工艺和流程：

（1）开挖。结合现场出土条件和建筑工程设计要求，对施工方案进行编制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对开挖顺序和机械设备进行确定，所采用的方法分段分层平均下挖。在挖掘土方时，如果周围条件允许，具有良好的地质条件时，可采用放坡开挖。如果周围的环境是建筑群密集，则不需要对放坡开挖方式进行考虑。通过直上直下的开发方式的实施，对基坑开挖的安全性提供保障。在开挖时，需要对支护结构进行搭建。与基坑边坡坡角和地区经验相结合，对需要开挖的宽度和深度进行确定。在放坡的时候，可依据一定的比例进行，对开挖基坑的安全性提供保障。通过对水平位移和沉降等的观测，及时查找存在于基坑中的坍塌危险。同时，为了规避基坑受到地下水的影响，可在基坑开挖完成后，对集水坑和排水沟等进行设置，将基坑内的水体及时排出，规避更大危害的发生。

施工队在挖掘基坑之前，需要结合施工方案，做好机械和技术的准备工作。首先，测量放线要根据图纸进行。并做好交底工作，使各级技术人员能对手工相关工艺和方案切实了解。做好机械设备的各项准备工作之后再进行施工。在指定的位置放线，对基坑边坡的稳定性提供保障。同时为了保障安全和稳定的基坑结构，规避坍塌事故的出现，需要对监测点进行设置，对于位移、沉降等变化情况随时进行关注，一旦出现异常情况，为了使基坑处于可控范围内，必须要采取一定的防控措施。

（2）回填。基坑回填方案的确定，必须要根据操作和底部宽度进行。所采用的方法是人工和机械相结合，底部用蛙式打夯机夯实，利用机械进行夯实。相关人员在回填时，应对挖出的原土情况及时进行查询。并清理干净其中的杂质和大块砸碎。要求颗粒的与水量要求相符合，对于过高的含水量，可采用掺土、晾晒及风干的形式进行。过低的含水量，可进行湿水浸润，使之于含水量标准相符合。严格依据工序，准备好各类工具，进行回填和操作。

2.2土石方工程重点管控的对象

（1）管控土石方填筑质量。在土石方工程中，一项基本的要求，就是土石方的质量应与设计标准相符。所以，要从整体上提升其质量，就必须要严格管控土石方填筑质量。为此，可着重从以下几个方面做好管控工作：首先对填筑材料的性质进行管控；其次对压实质量进行管控。在实际施工的过程中，需要立足于具体的施工环节，对填筑情况随时进行检验。一旦出现某个环节与设计标准要求不符，则需要对措施进行尽快的调节。

（2）管控土石方填料材质。做好石方填筑材料的管控工作的前提，就是在要求范围内，依据规定进行开挖取料。质检工作必须要在开挖现场进行。例如，对于粒性大小、塑性指数和材料的含水量进行检验，一般情况下，需要对它们的生活垃圾、颗粒组成情况等进行检查，同时禁止使用一些强风化材料、易溶解性岩石，如果在各种特性方面，所选用的材料具有显著的差异性，则可对分层分段的填筑方法进行使用。

（3）管控现场质量。一般情况下，实验是包括含水量实验和容重实验两种方式。在试验中，常常要将灌水法、环刀法等进行采用。随着日趋完善的科学技术，在安全性和准确性方面，射线密度计和中子湿度计具有非常显著的效果。立足于施工现场质量管控的实际要求，核湿度密度计是经常被采用的，它将射线密度计和中子湿度计的共同特性同时兼具。这种技术是在上个世纪八十年代发明的，主要是应用于大量的建筑工程施工现场中。

综上所述，研究关于建筑工程测量及土石方工程施工技术方面的内容具有十分重要的意义，其不仅关系到建筑工程的综合质量，也关系到建筑行业的整体发展。如今人们对各个方面的要求越来越高，行业之间的竞争也越来越激烈，建筑企业若要提升自身竞争力，首先需要提升工程质量。工程测量技术如今已经实现了优化和更新，土石方工程施工方面也有了很多先进的技术。然而即使如此也不可否认的是在实际应用中依然会暴露出些许问题，因此相关机构和人员应加强此方面的研究。

参考文献

[1]陈昊东.建筑工程测量中的问题及对策分析[J].南方农机.2018(08)

[2]古力,何建锋.建筑测量及土石方工程施工技术在建筑工程中的应用[J].住宅与房地产.2017(27)

[3]孙利静.建筑工程测量中产生的问题及相应对策[J].太原学院学报(自然科学版).2016(03)

[4]罗来宾.浅论新时期下建筑测量存在的主要问题及对策[J].民营科技.2018(08)

论文作者:李乾谦

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/249208c21d0198cfa12d3139.html