# 探析房屋建筑工程大体积混凝土结构的施工技术论文_魏燕1,郑伟2,景丽丽3

1、2 芜广厦集团有限公司（山东诚信建设项目管理有限公司） 山东莱芜 271100；3莱芜广厦集团有限公司（莱芜鲁班建安有限公司） 山东莱芜 271100

摘要：当前，随着时代的发展，技术创新水平的不断攀升，现代建筑业也是在快速发展，高层房屋建筑的普及性愈来愈高，对于大体积混凝土施工技术的应用范围和应用幅度都是有了明显的改善。在这样的背景下，我国的房屋建筑工程质量有了明显的提升，为我国建筑业的进一步发展做出了巨大的贡献。但是，需要看到的是，我国的房屋建筑工程施工的过程中，对于大体积混凝土施工技术中的应用中还存在部分问题，影响着我国房屋建筑工程的质量，为此，文章主要就房屋建筑工程中大体积混凝土施工技术进行了相关的分析，以供参考。

关键词：房屋建筑工程；大体积混凝土；施工技术

引言

在建筑业飞速发展的今天，国内的建筑工程也在逐年增多，而国家对于建筑工程的施工质量也提出了更高的要求，在这样的背景下，大体积混凝土结构在建筑工程中的运用也日益广泛。大体积混凝土结构技术的运用，一方面依赖于施工技术的现代化发展，另一方面依赖于各类操作规范的完善。然而在具体施工中，由于大体积混凝土具备浇筑难度大、温度控制复杂等特征，大部分施工人员难以把握其施工技术要点，因而导致了大体积混凝土结构施工质量的良莠不齐，进而严重影响了建筑工程的总体结构强度。

1建筑工程中大体积混凝土产生质量问题的原因

1.1混凝土自缩

混凝土自缩是造成房建工程中大体积混凝土结构裂缝的主要因素之一，其主要有以下几个方面的表现：（1）制作混凝土的原材料之一为水泥，但是随着水泥的固化情况的出现，导致混凝土内部含水量下降；（2）在实际施工过程中，由于要添加外加剂，使得浇筑工作周期延长，某些施工人员为了缩短施工中后期，会添加其他类型的外加剂，导致混凝土流动速度加快，出现混凝土自缩情况；（3）在混凝土制作过程中，还需要向其中添加适量的矿物材料，来提高混凝土的承载力，但是由于添加不同类型的矿物材料会导致整体混凝土出现自缩问题，进而会出现大体积混凝土结构裂缝。

1.2水泥水化热

大体积混凝土具备结构断面较厚、表面系数较低的特征，因此在施工时，水泥水化热易聚集在大体积混凝土内部而难以散发，进而使得大体积混凝土内部的热量越积越高，致使混凝土内外部温差越来越大。值得注意的是，水泥水化热的释放量与水泥的种类及用量密切相关，同时，当混凝土存放时间越长时，水泥水化热也越大。

1.3混凝土的运输

混凝土的运输在一定程度上也会影响大体积混凝土的质量，具体来说，当长距离运输混凝土时，由于未按要求进行运输搬运会导致混凝土出现积淀现象，进而导致混凝土发生功能和性质的变化，同时由于运输时间过程也会导致混凝土的稀释，直接影响其强度。另外，运输过程中天气温度的变化也会导致混凝土发生性变。

2房建工程中大体积混凝土结构施工技术分析

2.1大体积混凝土搅拌

为了提高房建工程中大体积混凝土结构施工质量，在前期施工中，就必须要重视混凝土的浇筑工作质量。因此在施工过程中，施工人员需要严格的遵守大体积混凝土搅拌要求，并且在搅拌过程中，需要实时监督搅拌质量和投料比，控制搅拌时间和顺序，最终得到达到施工要求的大体积混凝土。除此之外，施工人员在实际搅拌混凝土时，还需要根据房建工程不同环节所需要的数量进行搅拌，保证现做现用，并且在搅拌时，要控制第一次投放料的数量，对搅拌设备进行及时的清洗，保证大体积混凝土搅拌的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2温度控制的施工计划要点

对于大体积混凝土施工技术来说，温度控制的好坏直接决定着施工的成功率。对大体积混凝土的温度进行控制，就需要在温度测量的过程中能够实现较高的精确性。在温度测量的过程中，需要对建筑基础的各个土层的温度进行测量操作，避免知识对于其中的部分进行测量。不仅如此，在测量的过程中尽可能的选择电阻型温度计，并对每一个温度测度点、温度测量的结果进行分析，确保每一次的温度测量都能够与预期的要求相一致。另外，在大体积混凝土施工的过程中，还需要进行相应的保温和保湿处理，在保温操作的过程中应该根据实际的温度应力的变化进行转换。而进行保湿操作，也是为了维持大体积混凝土表面的湿润，降低引起温度应力的问题。具体的操作是，使用塑料膜或者是草袋锯末保持大体积混凝土与末班的温度，在一些比较寒冷的时间，或者是寒冷的地区可以使用防寒毡进行保温的操作。值得注意的一点是，在对温度进行控制的时候，也是需要设置相应的隔热层，这个操作对于控制大体积混凝土的内部温度具有重要的意义。

2.3浇筑施工

在进行混凝土浇筑施工时，必须要对浇筑施工工艺进行严格的管理。为了避免现场嘈杂，可以让其他不相关的人员进行规避，确保大体积混凝土结构的整体浇筑质量。在房建大体积混凝土项目施工之前，需要对结构模板的安装质量进行检测，确保各个模板的安装配合达到设计的工艺标准。由于大体积施工作业的特殊性，为了保证混凝土整体施工质量与安全，在开展混凝土浇筑作业时，要采用分层浇筑的施工方案。在每一层浇筑作业完成之后，需要对混凝土进行一定的振捣处理，待混凝土达到初凝的状态时，则可以开展后续的混凝土浇筑作业。

2.4大体积混凝土的后浇带施工

在具体施工过程中，通常会由于环境变化、施工工艺等因素的影响而导致大体积混凝土出现裂缝，针对上述问题，应采用后浇带施工技术予以解决。后浇带施工技术一方面可以提高大体积混凝土的结构整体性、防止混凝土裂缝的产生，另一方面可以优化施工工序、显著提高工程质量。在混凝土结构划分过程中，应妥善进行区段拆分，依据其长度和范围进行细化区分。此外，应将施工缝进行合理的组合施工，尽可能的缩减混凝土的温度应力差，且在后续施工中，应通过后浇带的浇筑将大体积混凝土连接成为一个整体，并确保混凝土的抗拉伸性及结构韧性达标。通常情况下，后浇带施工大约在混凝土浇筑的40d后开始，在浇筑前应妥善凿毛处置后浇带接触面并保证接触面的清洁和湿润。值得注意的是，在操作时后浇带施工容易受到温度等因素的影响，因此相关工作人员应在气温较低时实施后浇带的浇筑，以防混凝土“热胀冷缩”现场影响施工效果。

2.5关于养护的技术要点

养护环节中，首先应进行测温，将测温线埋置混凝土的内部，连续测量并记录，依据以上数据绘制相应的测温曲线，并以此为依据对混凝土的结构温差进行更好的控制。完成浇筑时，结构的内外温差相对较大，应坚加大监测力度，当温差缩小时，观测次数也可随之减少。取得测温数据后，需制定具有针对性的养护方案。养护时有2点需注意：①重视外部保温。为实现保温，员工可借助草帘、胶水覆盖面被等办法；②控制其内部水热化产生的热量，使其能够充分散失。为促进热量的散发，员工可在大体积混凝土的内部埋设冷却水管，组成水循环系统。根据混凝土的结构温差（中心和表面的温差）消除保温措施，温差≤20℃时，便可移除相应的保温模具。

结语

结合以上所述结论，随着房建工程建设规模的扩大，促进大体积混凝土结构的施工技术得到迅速发展，因此在其实际应用中，提出更高的质量要求。为了提高房建工程建筑中大体积混凝土结构施工应用效果，分析其中存在的问题，提高大体积混凝土搅拌质量、控制好混凝土材料配比、严格把控水泥用量、做好混凝土养护与验收等工作，提高大结构混凝土质量，从而提高房建工程建筑的质量，促进建筑行业的可持续发展。

参考文献：

[1]杨辉.土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术的研究[J].江西建材，2016（24）.

[2]顾思阳.探析房屋建筑工程大体积混凝土结构的施工技术[J].建材与装饰，2018（40）：3-4.

论文作者:魏燕1,郑伟2,景丽丽3

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/24affd8d55dfb8e037d09f88.html