# 水利工程施工中围堰技术的应用要点朱本兴论文_朱本兴

摘要：水利工程与国家经济建设之间存在某种必然的联系性，为保证水利工程的顺利建设，围堰技术的应用成为了关键所在。由此可见，加强对于围堰技术的应用研究和分析，对于提高我国水利工程建设水平有着一定的现实意义。

关键词：水利工程施工；围堰技术；应用要点

1围堰技术在水利工程中应用的基本准则

1.1合理加强新技术的应用

经济社会不断变化发展推动着水利工程持续健康运行，实际水利工程建设发展时，要确保整体水利工程的安全、稳定性，借助使用科学有效的施工技术为其保驾护航，以便实现水利工程性能最佳化。水利工程施工时，围堰技术是作为关键的施工环节出现，因此使用围堰技术时，我们要使用科学的建设方案和技术进行操作，作为工作人员要强化围堰施工技术管理水平，及时做好围堰工程推广工作。此外，工程建筑单位要及时优化升级和改变原有的围堰施工技术，结合围堰施工时可能涵盖的各类技术难点、设备进行确认，由此确保后续水利工程进行施工时能切实发挥围堰技术的整体优势。

1.2优化工程布局

围堰施工方案若想和水利建筑发展需求相契合，在进行施工时要对整体工程设计结构进行优化升级，确保整体围堰施工技术更为专业、规范化。围堰设计方案进行优化升级时，首先要妥善对施工技术和设备进行升级，其次要结合整体水利工程建筑施工布局对其制定科学的施工办法。水利工程施工、开展时要确保获取信息的准确可行性，及时监督和管理水利施工整体状态和安全可靠性，以便有效彰显围堰技术的优势，突出其自动、智能化操作，为后续水利工程健康运行打下良好的施工发展基础。

1.3制定整体建设方案

水利工程建设发展时，应用围堰施工技术是较为繁杂的，此工作环节对技术要求程度较高，围堰工程建筑在前期未实施时，水利工程施工单位就要搭建一套系统完备的水利工程施工方案，这也是确保整体围堰工程项目健康有效开展的前提基础。进行具体工作的时候，其中最为重要和基础的工作即是要及时对水利工程施工环境、地质条件进行勘测，借助科学的地质勘测管理办法，同时搭配先进的设备，确保围堰施工的有序运行。同时，作为水利工程管理人员要根据围堰工程实际开展情况，制定系统完备的工作管理办法和应急处理措施，以此确保整体围堰工程的建筑施工效率和质量。

2围堰技术在水利工程中的具体应用

2.1土围堰技术在水利工程施工中的有效应用

2.1.1土围堰技术的特征与应用范畴

当水利工程施工建设中水深不足2m，水流速度不超过0.3m/s，并且河床的透水性相对较小，这时便可以应用土围堰技术。实际上，土围堰技术应用便捷简易，主要借助于围堰自身的重力来维持水利工程的稳定性与强度。值得一提的是，在水利工程施工进程中，如果河床土质以砂土为主，施工人员则应该全面考虑围堰的施工类型。

2.1.2土围堰技术的有效应用

利用土围堰技术进行施工时，需要注意以下情况:①一旦土围堰顶部的宽度在1～2m的范围之内，则可以借助于机械设备挖掘基础部位。②在围堰进行修筑之前，应该对围堰底部的杂物进行彻底清除，保证施工环境的整洁，确保为施工质量与后期顺利施工提供条件。③土围堰施工中，可以采取粘性土作为围堰材料，当填筑完成之后可以采取相应的设备夯实基础，保证土围堰的密度。

2.2木板桩围堰技术在水利工程施工中的应用

2.2.1木板桩围堰的特征与应用范畴

在当前的水利工程施工进程中，如果水深范围在3～5m之间，水流速度控制在1～5m/s，河床透水性相对较强，便可以应用木板桩围堰技术。但是，由于木板桩围堰技术需要应用到大量的木材，为了进一步保证施工流程的顺利开展，有效降低施工成本的投入，则应该在木材易采集地应用木板桩围堰技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2水利工程施工中木板桩技术的有效应用

在实际运用到木板桩围堰技术时，应该将两到三块的模板进行拼接，并进行插打，既可以提高施工效率，又能够保证木板桩板缝之间的密实度。在正常的安装进程中，一旦木板桩的长度不够，便可以在水面或者地面上搭建一道导框，保证水利工程的顺利施工。但是，一旦木板桩长度较长，则应该设置两道导框，同时明确施工的实际位置，以便于方便垂直插打，便于后续的围堰安装。在木板桩进行插打与合拢的建设之中，水利工程施工人员应该借助于插打或者分开插打的方式开展水利施工。值得一提的是，如果采用插打可以保证木板的施工质量，但影响施工效率；而运用分块插打能够提高施工效率，但无法保证施工质量与合拢效果。因此，施工单位应该按照水利工程的实际情况选择哪种围堰技术的合拢方式。

2.3套箱围堰技术在水利工程中的有效应用

2.3.1套箱围堰技术的特征与应用范围

在实际的水利工程施工过程中，当遇到水位较深、水流速度大于2m/s的情况时，没有多余覆盖层，并且岩石河床较为平坦，则可以应用到套箱围堰技术。套箱围堰技术可以分为：有底套箱技术与无底套箱技术，其中有底套箱技术适合应用于水位较深的区域，无底套箱技术则适用于水深较浅的区域。按照制作材质的不同，套箱也可以划分为:钢板、钢筋混凝土、木材等。水利工程施工单位可以按照工程的移运、起吊、施工现场情况等进行合理选择套箱技术种类。套箱可以划分为整体式套箱与装配式套箱两种形式，对于套箱的接缝位置应该加强防渗漏措施。

2.3.2套箱围堰技术的有效应用

套箱围堰技术的应用要注意:主要借助于测量组防线在钢护筒上进行牛腿的焊接；当平台拆除以后应该及时进行导梁与内支撑的搭接。上下导梁的安装方法一致，第一次下插模板并合拢，安装水下斜拉杆，并将设计桩头标高以上的钢护筒割除掉，然后安装导梁内斜撑，并对承台钢筋、预埋墩身钢筋以及接地钢筋等进行绑扎，然后浇筑承台混凝土。

2.4钢板围堰技术在水利工程中的有效应用

2.4.1钢板围堰技术的特征与应用范围

钢板围堰技术主要应用于透水能力较强的土层当中，起到补充其他围堰技术的效果。尤其是水体深度过大的情况下，可以运用钢板围堰技术。这种技术对于河床种类的要求不高，即使是沙土类容易沉陷的河床之中仍然可以起到围堰的效果。钢板围堰技术的强度较高，能够深入坚硬土层之中，防水性较好，可以重复应用。

2.4.2钢板围堰技术的有效应用

钢板围堰技术的应用:首先，安装好围囹，详细测绘，明确坐标；其次，按照水利工程现实需求，选择合适的打桩机，保证打桩质量；其三，采取合理的插打方式，如逐块插打法等。最后，一旦出现渗漏情况，应该及时借助于水流，在漏点位置填补碎屑，及时填补漏洞，加强安全防护。

3结语

综合来看，围堰技术的作用价值无需多言，其对于我国水利事业的发展起到了一定的促进作用。我国的围堰技术在经过多年的发展之后已经形成了完善的技术应用体系和施工流程，但从技术科学性和先进性的角度来看依然与欧美等发达国家存在一定的差距。基于此，相关技术人员及从业人员需要不断在实践当中总结经验，加大对于先进围堰技术的研究力度，提高围堰技术的科学性和实用价值，并重视围堰技术应用过程中所存在的问题，及时采取相应的解决措施，从而为水利工程的建设打下良好的基础。

参考文献

[1]朱冬然.水利施工围堰技术运用分析[J].南方农机,2018,49(24):106.

[2]包海红.水利施工中围堰技术的运用[J].建材与装饰,2018(52):287-288.

[3]申由甲.水利工程施工中围堰技术的应用[J].环渤海经济瞭望,2018(10):199.

[4]汪峰.浅析围堰施工技术在水利施工中的应用[J].建材发展导向,2018,16(16):47-49.

论文作者:朱本兴

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/24c0c0d2c1add59fb64fad84.html