# 关于气相色谱法在油品分析中的应用论文_徐佳明

摘要：经济的快速发展提高了人们的生活质量，人们在日常生活中对能量的需求量不断增多，这也就推动了我国石油行业的发展脚步。石油行业发展过程中，人们加强了对油品鉴别工作的研究，并且研发出了一些有效的分析检测方法，气相色谱法就是其中最为重要的一种方法。下面，针对气相色谱法在油品分析中的应用进行深入分析，希望文中内容对相关工作人员可以有所帮助。

关键词：气相色谱法；油品分析；石油行业；检测仪器

仪器分析技术是目前应用十分广泛的一种先进技术，其主要包括、质谱法、气相色谱法、高效液相色谱法等不同仪器分析技术，对这些现代化技术进行应用能够提升油品分析效率，并且可以提高分析结果的精准性，这也为我国石油行业的发展提供了强有力的支持。

1 气相色谱法概述

该方法就是将气体设为流动气相的一类色谱法，其可以依据固相差异的不同分为气固相色谱法和气液色谱法。在有机化学中对气相色谱法进行合理应用，能够完成对容易挥发、难以分解的化学物的分离与分析，色谱柱主要由吸附剂、惰性上附有的固定相、色谱柱中气体的流动相构成。

实际操作期间，技术人员在工作期间的关键人员就是将实验样品合理的灌入到色谱中，完成该项操作后，固定相与流动会吸附、溶解样品，形成差异性配置系数，最终可以形成色谱图。

目前，在化工产品分离、分析领域中，气相色谱技术得到了应用，并且取得了不错应用效果，该项技术在应用过程中得到了国内外学者的高度认可，这对于促进我国化工产生的发展发挥了关键作用[1]。在油品分析中对气相色谱法进行应用，其在应用期间的优势主要体现在成分分离与分析速度快、消耗样品量小、检测结果精度高等多项优势。

2 油品分析中对气相色谱法的合理应用

2.1 检测烃类油品时对气相色谱法的应用

常见的石油产品的成分通常都比较复杂，其中包含着大量的的烃类和酸碱氧化物。气相色谱法是目前油品分析中应用最广泛的一项技术，并且从实际应用情况来看也取得了不错的应用效果。检测油品的成分较多，其中含量最大的就是烯烃和烷烃等化合物，因此，对气相色谱法进行应用，能够有效的完成对检测油品中各种不同类型杂质的检测和分离，进而使石油中的单环、二环芳烃、饱和烃都被分配单独区域，同时，也能够完成对油品中存在的苯，以及甲苯和总芳烃物质的分离[2]。

2.2 检测含氧化物油品中对气相色谱法进行应用

二十世纪九十年代人们就开始通过人工方式将含氧化物加入到汽油中，通过该处理方式，可以使油品辛烷值等各项应用指标得到提高。针对该类化合物，尤其是以醇类、醚类等为添加剂加入都油品中含氧化合物的检测，通过应用具有切换阀的色谱仪进行应用，添加内标物质，通过合理方式，完成检测方法编辑后，可以实现对油品中的各种氧化物的有效分离。

2.3 检测硫化油品中对气相色谱法进行应用

原油中会含有一定的硫化物质，这也就使原油具有腐蚀性，一般来说，在分析油品时，对具有较大腐蚀的硫化物质提出时，应当对气相色谱方式进行应用，完成相应的提取作业[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆原油中的硫化物之的含量在0.05%-14%之间，并且具有较多种类，常见的物质有硫醇、硫醚等，这些物质在目前的油品分析中都得到了广泛应用。通过对气相色谱法的应用，可以完成对油品中存在的硫化物的合理分析，在实际作业期间能够实现对原油中硫化物的分离。

3 油品分析试验中对气相色谱法的应用

3.1 检测作业中应用到关键仪器

气相色谱操作中采用Agi-lent7890A 型号的色谱仪器。试验开展过程中，采用的检测仪器为FID火焰离自检测仪器。在具体作业开展前，要对采用的仪器的性能进行检测，确保设备性能可以满足检测需求，只有这样才可以对其进行合理应用。如果通过检测，发现仪器的性能存在问题，则不得对其进行应用，避免由于仪器性能问题，对油品检测结果造成不良影响[4]。

3.2 分析前期试验条件

操作气相色谱时，在对条件进行分析时，要确保气化温度能够达到220℃左右，实际检测开展期间，温度要比气化温度的100℃相比更低。实际作业期间采取的为程序性生存方式，通常情况下，工作人员会将温度设置在80℃左右，持续升温后，当温度上升了20℃时，应当停止加热，在加热过程中，要对温度的上升速度进行控制，保证温度均匀上升，避免温度在升高过程中，由于温度上升波动大，对检测结果造成不良影响。

3.3 分析试验步骤

在制作样品期间，可以向烧瓶中加入约300毫升的蒸馏水，准备约1毫升的 柴油。在对试验过程中应用的样品进行准确是，要作对接上部分操作，在向冷凝管中加入样品时，要对加入的水量进行控制，确保冷凝管溢流，使样品能够进入到冷凝管中，完成相应的检测作业[5]。作业人员在对冷凝管中的水进行观察时，作业人员在该过程中要对数据进行采集，对于数据的采集和记录作业应当在5min内完成，并且要确保采集和记录数据的准确性。对于抽提装置来说，应当保证油量不会发生任何改变，在油品分析过程中，在进行试验观察和分析期间，作业人员要及时的将流量的数据提取出来，提高对油量自身存储作业的重视，进而保证气相色谱法在油品检验和分离的作用可以得到持续加强，更好完成油品检测作业。

此外，在油品分析过程中也可以对气象色谱仪进行应用，通过对改仪器的应用，可以实现对油品成分的准确分析，更加直观的表现油品的具体情况。同时，因为气相色谱仪操作简单，分析结果精准，得到了广泛应用。气相色谱仪在油品分析中应用是一个新的方向和技术，因此，相关工作人员应当加强对该项内容的研究。

4 结束语：

社会的快速发展使人们加强了对科技研发的工作的重视，并且也研发出了许多先进的技术，气相色谱仪器分析技术在不断发展过程中也取了显著提高。气相色谱法在具体应用期间的优势主要体现在分离效果好、鉴定结果准确度高、分析效率高等方面，这也使该方法被合理的应用到了油品鉴定中，同时，技术革新也为油品分析提供了新方向。

参考文献：

[1]张海涛.仪器分析技术在油品分析中的应用[J].清洗世界,2020,36(01):77-78.

[2]高萌希.油品分析实验室的质量控制和质量保证[J].化工管理,2019(11):30-31.

[3]李春绣.中红外光谱技术在油品分析中的应用研究[J].当代化工研究,2018(02):80-81.

[4]康启文.浅谈油品分析实验室的质量控制和质量保证[J].中国石油石化,2017(04):152-153.

[5]李新年,赵鹏程,杨宏伟,朱振磊.气相色谱技术在油品分析中的发展及应用[J].广州化工,2016,44(19):34-35+94.

论文作者:徐佳明

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/24d54bb92a52a09b7f42c50b.html