# 固体废弃物的焚烧处理技术探讨论文_ 郭洪萍

摘要：近年来，固体废弃物产生总量逐年提高，且多数固体废弃物很难自然降解，如果没有得到及时有效的处理，将会对生态环境造成严重的污染破坏。焚烧处理作为固体废弃物的主要处理方式，不仅可以及时消灭固体废弃物中所滋生的病原菌，还可以在焚烧过程中持续释放热量，创造新能源，实现了对固体废弃物的良性处理。因此，为进一步提高焚烧处理技术的应用价值，本文对常见固体废弃物焚烧处理技术及相关问题进行分析与讨论。

关键词：固体废弃物；焚烧处理技术；解决措施

一、常见固体废弃物焚烧处理技术

1.固定炉排焚烧炉技术

这项技术也被称作为箱式垃圾焚烧炉技术，在焚烧炉内设置固定的炉排装置，工作人员所堆积固体废弃物进行堆垛搅拌，再将处理后的固体废弃物倒入焚烧炉的炉口区域，在固体废弃物落入焚烧炉内后，关闭闸门间隙，避免炉内干燥段火苗上窜，起到封闭作用。随后，倒入固体废弃物在焚烧炉排干燥段处被燃烧剂或是天然助燃剂点燃，得到充分燃烧，匀速推进。待固体废弃物燃烧至一定程度后，工作人员开展去渣、拔火处理工作。将所产生无害残渣经由溜管至出渣机进行水冷处理，将相对干燥的残渣落入渣坑，等待后续处理。同时，固体废弃物在焚烧过程中所产生的有毒烟气将经由炉膛排入余热锅炉，促使二英类在高温环境下产生分解反应，再经由过热器以及省煤器等装置排入烟气净化系统，烟气经过净化与过滤除尘处理后排出。

在固定炉排焚烧炉技术应用过程中，固体废弃物的实际减量在80%左右，且所排出烟气不会对大气环境造成二次污染，具有焚烧处理工艺流程简略、焚烧处理量大的技术优势。但是，在固体废弃物焚烧处理过程中，需要投入大量的人力资源与时间成本，用于开展高重复性的人工投料、除渣与堆垛搅拌作业，且固体废弃物焚烧效果相对较差、焚烧环境复杂，存在一定的安全隐患。尽管配置大型抓斗设备开展固体废弃物堆垛搅拌与投料作业，仍无法彻底解决以上问题。

2.等离子体固废焚烧技术

等离子体固体焚烧技术指，基于等离子体的高温特性与高活性离子，将所处理固体废弃物中的分子彻底分解，再将其重新组合排列，从而达到分解固体废弃物中所含有各类有害物质、分离重金属的焚烧处理目的。剩余部分在熔融后将固化形成玻璃体。固体废弃物持续受到等离子体的高温影响，持续产生一定数量的一氧化氮、部分有机气体、氢气以及甲烷，这些气体逐渐混合，同时消灭固体废弃物中所附着、残留的微生物以及病原菌，固体废弃物在焚烧过程中不会产生大量的二恶英，避免对生态环境造成二次污染。因此，等离子体固废焚烧技术的主要优势有，固体废弃物残余灰量小、无污染性、有效抑制二恶英。但是这项技术的固体废弃物焚烧处理经济成本极为高昂、前期投资大，目前主要被用于焚烧医疗垃圾等残留大量病原菌的固体废弃物，技术所占比重远低于其他焚烧处理技术。

3.固废分级热解气化技术

固废分级热解气化技术是充分利用所处理固体废弃物的热不稳定特性，在无氧或是缺氧条件下对固体废弃物进行加热处理，使其所含有的有机物产生裂解反应，逐渐分解、转化为气体燃料，将所产生的气体燃料进行贮存、再生利用。同时，固体废弃物在分级热解气化处理过程中，不但会产生大量的具有高度经济价值的气体燃料，且固废减量比率极高，只会产生少量分子化合物。

固废分级热解气化技术的应用优势：固体废弃物减量化效果显著、不会对生态环境造成二次污染、技术具有大规模应用特性、固体废弃物得到再生利用、有效消除工业废弃物，与我国发展低碳经济、打造可持续发展社会的战略理念相符合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.固体废弃物流化床焚烧处理技术

固体废弃物流化床焚烧技术是固定炉排焚烧炉技术的一项分支技术，将燃烧空气经由送风机设备持续送入炉膛内，所投入固体废弃物在燃烧过程中逐渐转化为流态化物质，随后废弃物与炉膛内所分布的炉料、炉内气进行充分混合、燃烧。对这项焚烧处理技术的应用，可将固体废弃物的体积减少至95%左右，具有热效率高、二恶英排放量小、焚烧处理效率高等应用优势，但是这项技术的前期成本较高，需要投入大量资金用于采购流化床燃烧设备。此外，在后续固体废弃物焚烧处理过程中，流化床燃烧设备的能耗较高。

二、固体废弃物焚烧处理技术的应用问题与解决措施

1.固体废弃物分类问题及解决措施

在固体废弃物焚烧处理过程中，应根据固体废弃物的种类选择恰当的焚烧处理技术，才能在增强固体废弃物减量化效果、避免对生态环境造成二次污染破坏的前提基础上，最大程度发挥各项焚烧处理技术的应用价值。目前来看，固体废弃物问题有待解决，时常出现城市生活垃圾、工业固体废弃物与医疗垃圾混合焚烧处理的问题，进而提高垃圾焚烧处理成本、降低处理效果。例如在医疗垃圾与城市生活垃圾相混合时，如若采取固定炉排焚烧炉技术，将难以完全消灭固体废弃物中所分布的病原菌。而在采取等离子体固废焚烧技术时，将大幅提高固体废弃物焚烧处理经济成本。同时，也有一定可能造成固体废弃物焚烧设备损坏问题。因此，应优化完善现象固体废弃物垃圾分类标准制度，明确各等级类别固体废弃物的分级标准，对各类固体废弃物进行分类堆垛，禁止将各类固体废弃物进行混合堆放。

2.焚烧处理技术标准不明确问题及解决措施

在固体废弃物焚烧处理过程中，为保障焚烧效果、及时发现与解决各项固体废弃物焚烧问题，工作人员需要对焚烧过程及效果开展实时监测工作，监测各项数据是否符合相关标准，避免出现污染物超标问题，对生态环境造成二次污染。但是，目前现行固体废弃物焚烧处理技术标准较为模糊，部分焚烧处理监测数据不明确。在焚烧处理过程中出现各类异常问题时，监测人员难以在第一时间发现问题，这也对固体废弃物焚烧处理工作的开展造成影响。

针对这一问题，应根据固体废弃物焚烧处理工作开展现状与我国实际国情，对固定炉排焚烧炉、固废分级热解气化以及等离子体固废焚烧技术的运行监测数据范围、技术应用标准进行细化完善，为固体废弃物焚烧运行监测工作的开展提供明确参考。例如在固定炉排焚烧炉应用过程中，所产生烟气将与雾化器所喷出的雾状Ca（OH）2雾滴产生反应，将烟气中所含有的HCI与SO2等酸性气体脱出。在烟气净化过程中，如若监测到烟气所含酸性气体没有得到有效脱出，工作人员应及时采取相应解决措施，禁止将未经净化处理的烟气经由布袋除尘器过滤排出。

结语：

综上所述，只有深入了解各项固体废弃物焚烧处理技术的工艺原理、技术优劣势以及适用范围，结合固体废弃物种类与处理需求选择恰当的焚烧处理技术，并落实上述提及的问题解决措施，才能进一步提升固体废弃物处理水平，避免出现生态环境二次污染问题，坚持无害化、资源化和减量化处理原则。

参考文献：

[1]夏杨.试论固体废弃物的焚烧处理技术[J].中国资源综合利用,2019,37(08).

[2]赵超.浅谈固体废弃物的焚烧处理[J].山东工业技术,2018(06).

[3]朱映.关于固体废弃物处理技术及其发展前景探析[J].化工管理,2018(35):245-246.

论文作者: 郭洪萍

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/24e8685c653ba253f432bab4.html