# 园林工程施工中的放线技术论文_汪洋

汪洋

湖南省楚峰园林建设有限公司 410007

摘要：在现代园林工程施工过程中，将放线技术灵活有效地应用起来，首先就必须对园林工程的设计意图与理念有深刻的理解，其次需要结合实际的园林工程施工环境与条件，最后选择最科学合理的方法具体实施，从而建造出生动而融洽的人文与自然和谐的园林工程。本文主要对园林工程施工中的一些放线方法进行了分析和比较，并针对在不同的园林工程施工环境及条件时采取何种灵活且恰当的放线技术做了一定的探讨。

关键词：园林工程；施工；放线技术

引言

目前园林绿化工程建设备受社会各界的重视。在园林工程施工中，施工放线是园林施工非常重要的组成部分。但是现在部分的园林施工人员在对园林工程进行施工的过程中，都没有很好地应用施工放线技术，使得园林在施工放线之后取得的效果不尽人意，甚至与设计意向大相径庭。园林工程从设计图纸到工程竣工，施工放线是首要的步骤，因此必须严谨对待，放线施工人员必须不断提高自己的专业水平，施工时进行准确科学的放线，使园林工程施工效果得以保证。

1.园林工程施工放线准备分析

1.1充分理解设计图纸的意图

在城市园林景观工程应用施工放线之前，要做好相关的准备工作，首先要认真严谨地进行技术的交底，确保整个施工放线工程严格依照施工的设计图纸以及相关的规定进行。园林施工人员在接收园林工程设计图纸师，还要接手相应的技术交底。而作为园林项目工程图纸的设计人员，重要的一项工作就是必须给相关的施工人员认真详细地介绍施工图纸的要求与意图，对放线施工容易出现的问题进行强调，让相关的施工工作人员在进行项目施工放线之前，就对整个园林工程有深刻正确的理解，避免在施工中出现不必要的错误。

1.2 实地勘查、确定施工放线的总体区域与现场条件

在进行施工放线之前，要做好相关的准备工作，建立准确完善的实地施工范围控制测量网，必须认真细致地勘查工程的实地现场情况，对园林工程实地放线区域的地势气候等情况胸有成足。允分了解实地现场与项目设计图纸之间的差异，还要对这些不同点做好归纳记录，进而确定适合园林项目情况的施工放线方法。并要清理场地，凡是在施工范围内存在影响园林工程施工放线稳定或者阻碍园林工程施工放线进展的地面物都要及时清除。

1.3 针对不同区域的具体条件选择合适的放线方法

对设计图纸与现场实际情况充分了解后，需要对具体内容与实际位置进行合理分析，确定各不同位置不同条件下，应该选取何种可行而合理的放线方式进行施工实施。整个现场以全站仪引入控制点，并在合理位置分布分控制点来整体把握控制为主；在控制点基础上，或利用全站仪直接放样，或以两已知点与未知点的间距关系，逐步控制放点，然后以点带线，再以线放面；在具体部位，可以结合有效建筑等参照物的位置关系进行施工放线，然后利用控制点核验准确；部分角落困难区域，可根据具体实际经验，灵活使用可行性方案放线施工，再利用可控制点核验。

2.园林工程施工放线分析

2.1 连续或重复图案绿地与规则式绿地的施工放线

在园林工程施工放线中，对于图案较简单的规则式绿地，只需按照设计图纸上的要求用皮尺测量出实际距离，用灰线做好标记便可；就那些有着整齐图案和规则线条的特殊绿地而言，在对其进行施工放线时，必须对图案线条更加严格地要求，确保做到准确无误。通常情况下，都是选取体积较大的铁丝，铅线必须依照设计图案的样式用铅线编好图案的轮廓模型，那些体积相对来说比较大的图案，可以将它们分开组装，在认真地检查无错误之后，在绿地上要轻轻的在绿地上压出清晰的痕迹轮廓。

2.2 自然式配置乔灌木的施工放线

目前在园林项目的施工技术中，主要有群植与单株孤植树这两种自然式树木种植方式。在放线设计的图纸上只有对单株孤植树的位置有明确的规定，而群植是对范围有所界定，也没有对株位的株丛及片林一一确定。一般情况下，在现代园林施工中，都是利用方格网放线法进行单株孤植树的施工放线，方格网放线法主要是在进行图纸设计时，就画好方格网，而这些方格网都是必须依比例来画的，同时还要计量出方格的具体尺寸以及纵横坐标的数值，再按一定的比例应用到实地中。方格网放线法适用于基线和辅线成直角关系的实地施工。与单株孤植树不同，群植的树木种植方式则多数都是应用相关的仪器进行测量放线，这种方式适用的范围比单株孤植树要大，如果目标绿地的测量基点准确性较高，在放线施工时多数是应用经纬仪或者平板仪；如果目标绿地区域的内角不等于90度，多数情况下，对实地的边界进行放线施工时，都是应用经纬仪作为工具，同时还要会利用相关的工具对距离进行丈量。值得注意的是，如果在放线施工时，利用的是平板仪这种仪器，必须时常对图板的方向进行检查，这样一来，当方向发生变化时，也不会造成误差。

2.3 土方的施工放线

在现代景观施工中，在进行土方的施工放样的时候，不能出现不符合标准的地形，如台阶式等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果设计图纸有改动，要充分考虑到地形与植物种植的关系，并及时通知设计方协调解决。土方的施工放线常用的是全站仪放线法，在施工中，首先在地形图上找到三个控制点，并且复核控制点，经复核无误后，即可施工放样。

3.实际条件下具体放线方法的探讨

3.1全站仪在精确放线中的运用

工程施工过程中，施工内容必须根据国家城市规划制定的控制点按设计精准放样，而全站仪就是最主要的精准放样工具。施工放线的控制点需要精准无误，才能确保后续施工放线的准确性，从而合理运用全站仪有效得引入控制点，或者直接放线放样尤为重要。以下以全站仪实际运用的实例加以介绍。

某工程，呈东西向带状格局。其东西向长近2000米，南北宽150～220米不等。施工区域呈现不规则的S形，现有地物只有小型山体。

在本工程中，园林的施工放线任务就是将设计图上的所有棵树（10000棵，种类达70种）的种植点位在目标绿地上地行放样，布局方式采用自然式。因为目标绿地以及相邻的堤坝是不规则S形，同时缺少相应的地面对照物，定位树木种类繁多、数目较大，投资方要求施工方在进行施工放线时，不能与设计图存在差异，所以施工方为达到要求，决定在施工放线过程中采用全站仪作为工具。

在园林绿化工程放线前，必须要做好一系列的准备。第一，要对图纸上的树木一一的编号，编号的原则是相邻编号原则。例如，把相邻的几株银杏树标记为1的编号，就把相邻的白腊要作为2的编号，因为种植的地方可能存在差异，因此同一种类的植物可能会出现不一样的号码，因为编号的主要依据是种植位置。再在植物相关的编号下面写出个体的代号，比如：1.1，1.2，1.3……；2.1，2.2，2.3，2.4……再得用Autocad的软件，在“List”的命令中对编号的植物进行计算，计算出各自的三维坐标值，最后，在图纸上找到相应的xyz值，再次作编号处理，最后利用格式转换工具把这系列的数值进行转换，使全站仪能准确识别，并把这些数据准确地传送到全站仪中。

下一步即可以进行现场放线。在测量时，要做好相应的准备工作，首先要准备好大量的标记物，这些标记物可以采用木桩。然后对木桩进行编号。在编号结束之后，在目标绿地找到实地的对应点，一个作为后视点，另一点作为站点。把全站仪安装在站点上，使电子速测仪调平，把相庆的放样程序调出来，首先做好站点点号的输入工作，再输入后视点点号，在输入前已对它们的坐标编号。校对电子速测仪目镜，选用“ok”，之后选择“放样”功能，再根据顺序应用每个点号，分别对各个点位定位，再标记，标记时应用相应点的木桩作为工具。使用电子速测仪作为园林工程放线的仪器，可以高效准确地把设计图上的设计符号转变成目标地域中的种植点位，使园林施工得以准确地进行。

在园林工程放线施工中应用全站仪，可以实现准确高效的放线，使得放线施工效果与施工图纸非常贴近，这是传统的放线技术无法比拟的。

3.2间距与角度测量放线

由于园林景观施工场地复杂多变，施工内容多样叠加，水电、消防、煤气等各其他专业单位配合交叉重复施工，使得放线工作反复进行，全部使用全站仪精准放线无疑是费工而低效的，从而分区域各分布几个分控制点进行控制，使用皮尺，角度尺等传统测量工具较粗糙的放线方式反而能大大提高施工效率。

部分园林工程项目是以具体建筑物为主的附属工程，从而园林放线施工可以依据设计，参照与建筑的相关位置关系，直接采用间距与角度测量控制，简单而高效。

3.3 因地制宜的灵活放线方法

园林景观工程本身是通过对区域内现场环境的塑造与改善，来满足人们逐步对高质量生活环境的追求，而园林景观的设计工作往往亦结合实际现场条件进行分析与设计，来合理有效达到一种人文与自然相融合的景观效果，所以如何结合现场实际情况，根据设计意图，建造出高质量园林景观就需要施工人员能因地制宜选择灵活恰当的放线方法。

园林景观是场景，园林施工放线是绘画，如何在施工现场精细绘制好这幅画就是施工放线人员的任务，在场景精确分布定位好之后，细部如何灵活处理尤为重要。部分角落与死角无法按常规方式放线的，需要自身根据经验与技术能力，合理解决。实际放线过程中，除了需要把施工内容准确放样，还需要协调好相互位置关系，结合使用功能及合理性，敢于适当调整。

3.4 GPS定位仪、激光放线仪等新科技仪器的利用

随着科技水平发展的日异月新，许多新科技产品亦应用至园林工程施工放线中来，包括GPS定位仪、激光放线仪等。实时了解并及时应用这些新科技产品，有效提高施工放线效率与水平，也是提高自身放线水平的重要的方式。

4.总结语

在进行现代的园林施工中，大部分的工程施工都未能达到设计图纸的效果要求，同时存在刻板不采用不因地制宜的施工方式，使得园林景观效果不佳，得不到好的满意度，而不准确不合理的放线施工方式是最重要的原因。因而提高放线技术水平，使放线更加精确，使放线方法更加灵活多用，是园林施工人员需要不断探索进取的目标。

参考文献：

[1]刘粹纯.绿化工程施工过程中的几个重要环节[J].广东园林，2006，28（z2）：33-34，37.

[2]高杨.园林施工放线需要注意的问题[J].江西建材，2011，（3）：257-258.

论文作者:汪洋

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/24eaf6f996cedb7dae0b6f57.html