# 建筑电气设计中安全与节能措施的探讨论文_范燕超

杭州宝顺建设有限公司 浙江杭州 311100

摘要：近年来，我国的建筑工程建设有了很大进展，在建筑工程中，电气是非常重要的组成部分。对当前建筑电气设计中存在的问题进行分析，并做好建筑防雷设计、合理安装电气线路、设计节能的变压器和提高建筑电气设计的安全性等方面工作，详细阐述了建筑电气设计中安全与节能的具体措施。

关键词：建筑电气；安全；节能

引言

建筑电气节能设计不仅能够体现出设计人员自身的水平和能力，还能够在一定程度上有效降低电气工程成本。然而，种种因素的影响导致设计人员在进行节能设计时存在各种问题，如此则丧失了节能设计本身的意义，甚至还会影响到建筑物本身的功能。面对此种情况，相关设计人员要充分思考各个方面因素，提升自身电气节能设计能力。下面笔者就针对建筑电气节能设计的相关内容进行详细阐述。

1建筑电气设计过程中应用节能技术的重要意义

国家经济经济的发展，依赖于能源的发展，能源的短缺对经济的发展是一个根本性的制约因素，因此节能减排已经在各个领域普及开展，节能减排理念已成为我国社会经济发展的新常态。建筑行业在实际的施工过程中，必然会消耗大量的能源，因此建筑设计要结合现代化社会发展方向，不断创新建筑设计，方能有效地控制了能源的消耗，方能符合节能减排的要求。建筑工程中电气设备所占的比重越来越大，相应能源消耗也越来越多，所以建筑电气节能减排设计有着重要的意义。

2建筑电气设计的可靠性和经济性关系社会建设与社会发展

近几年，我国在建筑行业取得的成绩还是很可观的。提高建筑电气设计的可靠性和经济性主要存在以下两个方面：①电气施工组织设计；②施工现场监督管理。与发达国家进行相比，我国的建筑电气设计还相对欠缺，存在一些问题。存在的问题在一定程度上对为我国社会的发展起到了制约作用。在长期发展以及建设当中，可靠、经济的建筑电气设计是社会建设与社会发展的重要前提，提高建筑电气设计的可靠性和经济性在人们的日常生活和社会建设发展中都有着极为重大的意义。

3确保电气设计的安全性

安全性对于建筑电气系统非常重要，只有在确保了安全性的情况下，才可以让电气设计更加的具有可靠性。而若想实现这一效果，那么就要在还没有进行设计的时候先采取合理的检查措施，例如要全面的检查施工场地，把电力设计措施和建筑施工措施进行融合，这样就能够确保电力设计方案的科学合理性，并为随后的设计工作打下良好的基础。①提升线路绝缘材料的质量，线路应用的绝缘材料能够保障线路的稳定运行，从而提升电气设计的可靠性。通常来说，建筑电气设计应用的绝缘材料需要从实际的施工要求和材料的特点出发，选择最适宜的绝缘材料用于线路中。常用的线路绝缘材料有：聚氯乙烯，这种材料抗腐蚀能力较强，比重比较轻，价格低廉，但是对化学剂比较敏感；交联聚乙烯，这种绝缘材料具有较强的绝缘性能和抗腐蚀能力，比重比较轻，但是对紫外线比较敏感；氟塑料，这种绝缘材料具有较强的绝缘性、阻燃性、抗老化能力以及耐高温能力，但是价格比较昂贵；橡皮料，这种材料抗寒和弯曲性能好，但是不耐油。②进行短路保护设计，建筑电气设计中的短路保护设计主要是指过载保护，能够有效避免线路出现过电流现象。与此同时，设计人员还需要合理选择熔断器与变压器，熔断器的合理选择能够避免线路出现短路；变压器合理的台数配置能够保障用户的基本用电需求，设计人员能够应用单位面积法或者负荷预测法计算出变压器的容量与负荷，从而计算出最佳的电压器台数。③进行漏电保护设计，设计人员需要提高对漏电保护设计的重视，确保线路满足国家的相关标准要求，避免漏电现象的出现，从而减少电力安全事故出现的概率。另外，为了保障建筑用户的用电安全，设计人员需要按照三相四线制进行建筑进线，并将建筑内的插座和照明区域进行合理规划，防止建筑内出现重复照明的现象，提升电气设计的科学性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆④进行接地保护设计，接地保护设计不仅可以避免施工人员与建筑用户遭到电击，还可以排除接地金属壳之间出现的电位差，防止电击出现火花，从而导致火灾的发生。如果建筑在使用的过程中出现了电气故障，接地保护装置能够自动切断电源，从而保护建筑用户及电气设备的安全，提高建筑电气设计的可靠性。

4建筑电气节能措施

4.1利用绿色节能设备

要想实现节能环保，在进行节能设计时应合理应用各种节能设备，发挥设备在节能方面所具有的重要作用。将自动化、智能化的设备与技术等应用于设计中，以实现在资源上的掌控，从而起到节约能源的作用。如暖通空调在接口处进行优化，促使电气在使用过程中变得更加高效与节能，对系统调控、设备管控等方面进行优化，以便降低能耗。如今，我国在发展过程中一直秉承着可持续发展的理念，在环保方面也给予了高度重视，如果要达到此方面要求，需要对建筑电气设计有更高的要求，而且要将新能源和节能技术两者进行有效结合，不仅要降低能耗，节省大量资源，还要开发出更多的绿色能源。线路消耗对电气节能也会产生不同程度的影响，需要对设计路线进行合理设计与规划，以便有效降低额外功率在电能上的消耗，因此在线路路径上进行合理设计能够充分实现在电能上的节约。

4.2变压器方面的应用

通过实现变压器的节能，有利于减少自身的耗损，提升变压器的使用效率。所以，工作人员需要合理的挑选变压器的台数、类型以及容量，从而实现电气节能的效果。如果变压器的容量选择太大，长时间进行低效率的运行，就会提高其自身的损耗。为了降低变压器产生的损耗，如果使用容量既大，变压器台数又多的时，想要合理的分配负荷就需要缩减变压器的台数，选择容量大的变压器。节能型变压器的铁损主要是漏磁损耗与贴心涡流损耗组合而成，其中矽钢片的性能与铁芯制造工艺决定着变压器铁损的发小，因此，变压器需要选择使用节能型变压器。挑选合理的变压器连接组别、电压分接头以及变压比，有利于变压器正常运行，同时还可以起到节能的作用。

4.3建筑设备监控系统节能设计

在计算机技术高速发展背景下，自动控制、通信以及网络等方面都得到了良好发展，并在日常生活中得到广泛应用，监控系统也变得越来越完善，其能够对建筑物中所有设备加以控制，除要满足基础需求以外，还要起到节能的作用。供配电系统由控制设备、通信网络以及计算机三者共同构成，利用开关将三者接口连接在一起，能够对电流、电压和设备的运行等方面进行检测。最后再由相关人员借助计算机完成相关操作，以此来保障配电系统达到节能目的。照明监控系统主要是将不同区域与时间所产生的照度转化为数字参数，然后将其存储在EPROM中，再将实际值与设定值两者进行比较，以便对照明进行控制，实现节能目标。

结语

综上所述，建筑电气设计涉及的内容比较复杂繁多，其可靠性与经济性能够通过多个环节体现。分析可得，通过对提高提高建筑电气设计的可靠性和经济性的探讨可知，设计人员需要在满足建筑电气设计的相关标准以及建筑用户需求的基础上，科学合理地开展设计工作，从而确保建筑电气的可靠性以及经济性。

参考文献

[1]卢显亭，尹伟华.提高建筑电气设计的可靠性和经济性[J].财富时代，2019（10）：138.

[2]刘美玲.浅谈如何提升建筑电气设计的可靠性和经济性[J].地产，2019（12）：73.

[3]龙敏.试论如何提高建筑电气设计的可靠性和经济性[J].建材与装饰，2018（19）：63-64.

[4]熊磊.如何提高建筑电气设计的可靠性和经济性[J].建材与装饰，2017（45）：77-78.

论文作者:范燕超

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/24f4ff1d84c8261c0b76b03b.html