# 机电设备安装常见问题及解决方案分析论文_周龙

摘要：在社会主义市场经济不断发展的今天，机电设备的运行对社会生活来讲越来越重要。同样的现代市场经济对于机电设备的安装需求也不断增加，机电设备的安装对于整个工程的正常运转有非常重要的作用。本文结合机电设备安装中的常见问题简单分析，希望能够结合实际工作经验提出相关的解决方案，为社会主义市场经济发展做出贡献。

关键词：机电设备安装；常见问题；解决方案

一、机电设备安装的重要性及特点

随着我国社会经济的发展，机电设备已经深入到社会各个行业的发展领域不论是工程建设，还是日常生活都离不开机电设备的支持。如果没有机电设备的支持，很多行业将无法继续正常的生产经营。由此可见，机电设备在我国各个行业的生产经营活动中起着无法替代的作用。机电设备在投入使用之前，必定要先进行安装。安装质量的好坏，直接关系着机电设备能否正常使用。只有正确可靠的安装，才能够充分发挥机电设备的作用。反之，不合理的安装就会导致机电设备故障百出，轻则引起机电设备的损坏，重则会引起严重的安全事故，造成人员财产的损失。机电设备安装有其独特的特点，主要表现为涵盖的知识面广、专业性较强、必须遵循一定的安装顺序等。这就要求在机电设备的安装过程中，必须要留有充足的安装时间，安装人员必须要对机电设备十分熟悉和了解，必须要有丰富的安装经验。在安装过程中，必须要严格按照相应的安装顺序进行安装，同时，在安装完成之后，要进行多次调试，确保整个机电设备能够正常的运行之后，才能终止安装过程。

二、主要的防治措施

2.1提高机电安装管理、作业人员专业素质机电设备安装出现的很多问题都与现场管理和直接作业的人员专业素质低有关。施工单位要对作业人员进行严格详细的岗前培训，要求熟练掌握安装知识和标准，对与施工中使用的新设备、新技术、新工艺等，要求施工单位提前组织操作人员进行学习，并编写相应的施工方案。由于机电设备安装工艺和技术要求越来越复杂，施工单位要在施工中加大人力、物力、财力的投入，提高自身施工水平，确保机电设备安装的质量。

2.2机电设备进行隔声减振处理

（1）要对进排风口进行吸声、隔声处理，改变排烟口位置，对墙面和吊顶进行吸声处理。

（2）对于安装在楼顶的室外机组，设消声器或者消声百叶，必要时可设置吸声屏障，对于空调通风系统在隔声处理时，注意合理的配置消声器、消声弯头、消音静压箱，并对管道内的气流流速进行控制。如果上述设备在机房中进行隔声处理，在处理时要考虑机房的通风、散热、采光和照明。对设备采取减震处理时，要保证隔振效率不低于90%，且不产生固体传声，风机可采用弹簧减振器，风机进出风口可采用软接，在风机、风管底部采用隔振支架时，要注意对支架位置进行调整和固定，保证位置正确，受力均匀。

2.3电气方面问题的控制措施

对机电设备电气方面的问题控制主要从安装方面、保养方面和调试三个方面进行控制。首先，是安装方面，现场管理人员要提前对安装进行设计，做好相关配合准备工作。安装工作要有主次，通风设施、配电设施、变压器等工作都要进行合理的安排，每种设备的安装要按照一定的作业方式和工序顺序。其次，是检修保养方面，大部分烧毁的机电设备都是由于不正常运作造成的，而造成设备不正常运作很大原因是日常的检修保养不到位。最后，电气控制柜应设在干燥、通风、便于操作的位置，定期进行除尘，对接触器触点、线圈铁芯、螺丝是否牢固，机械部位动作是否灵活进行检查，确保其良好的工作状态。调试工作是机电设备安装工程的关键环节之一，在设备实体安装完毕后，进行场地清洁，然后按照“先单台后系统，先手动后自动，先近后远，先空载后负载”的原则，对设备进行调试，所有调试过程必须严格按照规程操作，在调试过程中发现问题及时进行纠正和整改。

2.4验收过程

施工承包单位在工程具备竣工验收条件时，再进行一次自评、自查，之后再向项目监理部门提交竣工报告及竣工验收报验单。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆经由总监理工程师组织各专业的监理工程师，对工程竣工资料和工程实体质量的完成情况进行预验收，并按照督促意见，对检查出的施工问题及时进行整改后，经项目监理部对竣工资料及工程实体再次全面检查、验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，最后向建设单位提出资料评估报告。若有竣工验收后的工程移交前未及时完成整改，需征得安装单位的同意，做甩项处理，并在监理督促和跟踪下，进行工程移交后的整改完善。

三、常见安装问题的总结分析

安装是设备投入使用的物质前提，对于其工作效果和使用年限有着决定性作用，为保证工作能够切实有效地按步骤完成、避免大多数问题的重复发生，梳理不同设备标准化安装的中常见问题就显得格外重要。

3.1设备本身问题导致严重的使用问

设备能否在安装后在高强度的使用过程中正常使用与其自身基础构件的质量有很大的关联，如果基础施工工作存在问题，而且这种细小问题在安装阶段没有得到很好的处理，就会对整体的工作状态造成严重的问题，影响整条生产线的生产效率。

（1）孔眼设置位置不符

组成一台性能优良的大型设备往往需要众多的细小零件，对于细小零件的基础加工设计是否到位是影响后续使用的重要的因素，预留孔的位置与实际需求不相符或者螺栓无法与预留孔眼完全吻合、配合使用是最容易发生的基础设置问题，细小的问题如果不能再安装阶段及时发现处理，后续使用中就会出现某些部件承受压力超出承受范围，致使设备部分零件的损坏的严重问题。

（2）安装中垫铁分布不合理

对于一台能够进行复杂操作生产的大型设备，几个微不足道的垫铁算是非常微不足道的基础设计原件，但是垫铁却发挥着合理分布重力和减少震动的作用，在安装时能否在安装标准施工的基础之上，注重垫铁在设备中的合理分布也是延长使用年限、减少事故发生的重要步骤。

3.2非专业工艺致埋下使用隐患

设备的安装之所以需要安装一定的工艺要求又专业人员进行，是因为非专业的工艺会埋下众多的使用隐患。非专业的处理方式往往会产生很多的问题，例如，安装中选用的螺栓和垫铁与安装要求不吻合或者轴承规格的偏差都会在使用过程中逐渐以各种使用事故中变现表现出来。

3.3安装人员专业技能缺失

随着专业技术的不断发展和深化，社会生产中的分工化局势日益明显，之所以讲究术业有专攻，是因为只有具备雄厚的专业技术积累才能胜任技术含量较高的专业性工作。但是，就我国目前设备安装的现状，很多安装工程难以做到全部由专业人员操作，这与我国专业人员数量较少和企业对安装效果重要性的认识不够充分有重要的关系。缺乏专业能力的工作人员在具体工作难以处理机电安装的细节问题，纵使表面上做的符合要求，往往会在内部设备元件的配合安装存留严重的失误。

3.4验收缺失或标准过低

机电安装是否按照既定标准严格进行，完成安装的设备是否可以正常运行，除加强操作中的严格要求，也应该在最终的验收中做好检查、把关。我国企业在安装过程中往往介于成本缺乏验收工作，或者草草验收难以真正发现问题把好质量关卡。

结语：

机电设备的安装，无疑给工程项目建设的实现提供了重要保证，能够直接关系到工程的安全稳定和工作效率。本文结合机电设备安装中遇到的问题，结合实际情况进行简单分析，从各种不同角度来进行思考，查找解决的方案，改善机电设备的安装技巧，促进机电设备的正常运转。

参考文献：

[1]马海燕．建筑机电设备安装施工中常见问题及对策探讨[J]．机电信息，20l8(36)：5+7．

[2]高才兵．建筑机电设备安装工程常见问题探析[J]．科技展望，2018(22)：19．

[3]周庆华．浅析机电设备安装常见的技术问题及改善[J]．江西建材，2018(19)：184．

论文作者:周龙

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2538eb475bb26aa8f6e5b6d2.html