# 建筑工程施工中外墙外保温技术应用论文_施慧

苏州市正建工程建设监理有限公司 江苏苏州 215007

摘要：作为整个建筑工程项目施工的重要环节，外墙施工水平的高低，不仅会对建筑物使用性能的发挥产生直接影响，也关系着整个建筑工程使用寿命的长短，必须要给予足够重视。外保温技术的科学运用，是节约意识、环保理念的一种体现，具有一定的优势特点，在建筑外墙施工中得到了广泛应用，因此，加强该技术的应用研究具有重要意义。

关键词：建筑工程；外墙施工；外保温技术

1 引言

对于建筑外墙施工来讲，外保温技术的科学运用，不仅可以将建筑保温、隔热功能更好的发挥出来，也能够发挥良好的节能性，得到了诸多建筑施工人员的认可与青睐。但在具体应用中，要想将该技术的优势特点充分发挥出来，不仅要对外墙保温材料做出择优选择，各项准备、施工质量控制工作也要给于科学落实，以此来促进建筑外墙施工水平的不断提升，也为各工序施工质量提供有力保障。

2 建筑工程施工中外墙外保温技术的重要性

在目前的施工过程中，对于外墙改造技术，主要任务是实施外墙保温层的施工，通过它可以减少墙体内外的热量传递，从而创造良好的室内环境。目前的外墙外保温的施工项目，主要包括三种形式，即在自保温保温和外保温形式，自我形成绝缘和绝缘，在新的建设项目，其主要应用，为工程建设只能实现外保温施工，应在外部墙体保温层的增加，保温材料的选择通常是复合材料。在外墙外保温施工过程中，应考虑到建筑工程的实际情况，注意墙面的清洁。用于外墙外保温技术，与其他墙体改造技术相比具有明显的优势，它不仅能有效地防止热效应，并能保护建筑物的主体结构，不会造成对室内空间有一定的影响，所以在外墙外保温技术目前已被广泛应用的建设。

3 建筑工程施工中的外墙外保温应用

3.1 科学选择保温材料

建筑外墙的保温材料有很多种类，根据材质的不同可以进行分类，比如复合保温材料、有机保温材料和无机保温材料。常见的有机保温材料主要包括酚醛树脂板、挤塑板（XPS）、聚苯板（EPS）、聚氨酯泡沫板等，常见的无机保温材料包括加气混凝土、岩棉板、玻璃棉板、泡沫水泥板等；复合保温材料种类较多，有酚醛复合板、菱镁发泡板等等。根据保温材料的耐火等级以及燃烧性能可以分成四个不同的等级，分别为A级、B1级、B2级、B3级，其中A级代表不燃材料，B1级代表难燃材料，B2级代表可燃材料，B3级代表易燃材料。A级材料大多为无机保温材料，B1级材料大多为有机材料加入较大剂量的阻燃剂，B2级材料大多为有机材料添加适量的阻燃剂，B3级材料大多为有机材料不含阻燃剂。表1为常见的建筑外墙保温材料的物理性能以及燃烧性能。

3.2 施工技术

3.2.1 施工前的外墙清理

施工前，应确保建筑物外墙具有达标的清洁度，否则保温层会因与外墙表面之间存在杂物而出现粘合度不足的问题，若是勉强进行施工，将会随着时间流逝而出现保温层脱落的问题。因此，为了确保保温材料与外墙表面之间的粘合度，应该在施工前对外墙板表面进行彻底的清理，无论是杂质还是残留下来的施工材料，都不应该存在，如有必要，还可以在粘贴保温层时添加一些粘合剂，以加强墙面与保温材料之间的粘合度。

3.2.2 抹灰施工

首先需要在建筑物外墙表面涂抹上一层胶浆或者界面剂，随后在胶浆上或界面剂上涂抹首道砂浆，以此道工序控制墙面基体的平整度、平直度及各阴阳角的垂直度、方正度，待其干涸后进入下道保温施工。

3.2.3 粘贴保温板

保温材料的选择需要符合当地环境特点，需要符合建筑物特点，同时还应该考虑到保温材料的透气性能、防火性能以及绝缘性能。在选择了材料适宜的保温板之后，需要搅拌粘结材料。以确保保温板与墙面之间具有理想的粘结性能。当然，除了搅拌粘结材料与浆料，还可以使用许多综合技术来增强保温板的粘结性。例如，可以应用点框法，在保温板四周使用粘合剂来使保温板紧密粘贴在建筑物外墙表面，如此可以使保温板更加牢固、稳定。粘贴时应注意上下、左右板材相互错缝，对于保温板之间存在的接缝，若是接缝较大，则可以使用保温板来填补裂缝；若是接缝较小，则可以使用浆料进行填补，填补时需要保证外部的平整、光洁，不可破坏外墙的美观性。

3.2.3 粘贴网格布

设置玻璃纤维网格布可以增强外保温施工的稳定性，在实际施工过程中，应该基于建筑物结构特征，于门窗框与阳台等区域粘贴翻包网，同时基于建筑物整体角度给予相应的防水处理。探究其具体操作，在施工时，还可以在保温板材施工之后粘贴网格布，网格布以胶浆进行包裹，注意接头处相互搭接宽度，随后再逐次粘贴，如此可以使整体工作效果得到切实地提高。需要注意的是，施工中应加强对施工质量的全面控制，细节管理要切实地践行下来，对于脱粉或表面开裂等问题要加强关注，预防各种问题的出现，管理人员还应制定应急措施来应对突发问题。

3.2.4 加固工作

加固工作也是外墙保温工程的重要环节，是不可或缺的，在为保温板施工完毕后，必须要采取一定的加固措施，以增强保温层的稳定性。在现实施工中，可以在安装完保温板之后于适当的位置锚固一些构件，以此来发挥出加固作用。而在锚固件的安装过程中，需要控制锚固件的进入深度，若是进入深度较浅，则会失去应有的锚固作用；若是锚固深度过深，则会破坏建筑物外墙及保温层，影响保温层的保温效果，还应控制锚固件的间距及数量，以此来保证保温板材的稳定性。

3.2.5 涂抹砂浆

固定完保温板之后应在其表面涂抹适量厚度的砂浆，如此操作不仅可以保护保温板日晒雨淋，同样可以加固保温板。目前，在现实施工中可使用抗裂防水剂等材料配置砂浆，以控制其起到防裂、局部脱落等质量缺陷。涂抹时要确保砂浆彻底与保温板黏合，同时需确保外表面的平整度。

3.3 质量标准

3.3.1 保证项目

（1）XPS（挤塑板）、网格布、固定件的规格和各项技术指标，粘结干粉、罩面干粉的配制原料的质量，必须符合本规程及有关标准的要求。检验方法：检查出厂合格证及现场抽样复检。

（2）XPS（挤塑板）必须与墙面粘结牢固，无松动和虚粘现象。检查数量：按楼每20m长抽查一处（每处3延米长），但不小于3处。检查方法，观察和用手推拉检查。

（3）粘结砂浆与XPS（挤塑板）必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。检查数量：按楼每20m长抽查一处（每处3延米长），但不小于3处。检查方法：用小锤轻击和观察检查。

3.3.2 基本项目

（1）每块XPS（挤塑板）与墙面的总粘结面积，首层不得小于50%，其它层不得小于30%。检查数量：按每楼抽查三处，每处检查不小于2块。检查方法：尺量检查取其平均值。注：检查应在粘结剂凝结前进行。

（2）尼龙胀塞尖全部进入结构墙体。

检查数量：按每楼抽查三处，每处检查不小于2块。

（3）XPS（挤塑板）碰头缝处不抹粘结剂。检查数量：按每楼抽查三处，每处检查不小于2块。检查方法：观察检查。

（4）网格布应横向铺设，压贴密实，不能有空鼓、皱折、翘曲、外露等现象，搭接宽度左右不得小于100mm，上下不得小于80mm。检查数量：同按每楼抽查三处，每处检查不小于2块。检查方法：观察及尺量检查。

（5）聚合物罩面砂浆保护层总厚度不宜大于5mm，首层不宜大于7mm。检查数量：按每楼抽查三处，每处检查不小于2块。检查方法：尺量检查。注：检查应在砂浆凝结前进行。

4 结束语

在现代建筑施工过程中，外墙保温技术得到了广泛的应用，在实际应用过程中显示出明显的优势。在建筑施工过程中，通过对该技术的有效应用，可以进一步提高建筑的性能。为研究人员和施工人员，应清楚了解技术，并积极探索和研究的不断加强，使技术能够得到更好的应用，应用效果较为理想，从而在建设中更好地发挥作用，促进建筑施工的进一步发展。

参考文献

[1] 唐波.浅析保温节能施工技术在土建建筑外墙施工中的应用[J].门窗，2015，12：60-61.

[2] 梁淑红.建筑节能住宅中外墙内外保温技术的作用分析[J].建筑设计管理，2016，3304：86-88.

[3] 黄志勇.外保温节能施工技术在建筑外墙施工中的应用[J].建材与装饰，2016，32：11-12.

[4] 陈泽鑫.绿色节能施工技术在房屋建筑工程中的应用研究[J].绿色环保建材，2017，03：44.

[5] 苏玉鸿.山东首批四千余外墙外保温工程从业者获岗位资格证[J].墙材革新与建筑节能，2010，11：49.

论文作者:施慧

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第33期

论文发表时间:2018/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/255b9f92bdf465ab1aaf4224.html