# 市政给排水施工中顶管技术的运用论文_姚亮

【摘 要】市政给排水工程的施工过程中，顶管施工是重要的一环，同时也是技术含量较高的施工部分。因此，需要施工单位掌握施工技术中的要点，以确保给排水工程的施工质量。本文对市政给排水施工中顶管技术的运用进行说明，希望能够为有关企业提供参考。

【关键词】市政；给排水施工；顶管

给排水管道工程是城市中的重要基础设施项目之一，对保障居民的生活稳定有着重要作用。如果给排水管道出现问题，不仅会影响到居民的正常生活，同时对城市环境也会产生影响。因此，管道施工阶段，施工单位应充分掌握施工技术中的要点，进而确保给排水管道的建设质量，使给排水管道工程能够被长久应用。在给排水管道顶管施工工程中，施工人员更需要掌握关键技术要点，加强技术知识的学习与合理应用，从而达到预期的顶管技术应用效果。

1.顶管技术的特点

随着城市给排水工程建设力度不断增强，顶管技术作为一种新型市政管网施工技术，在当前城市给排水工程建设中得到了广泛使用。一方面，是因为此技术的应用不仅可以在施要条件限制条件下实现大规模操作，在满足繁华地段地上功能使用需求的同时，利用技术优势来完善周边环境，避免对施工环境造成影响。例如，在城市地下管网的建设过程中，采用非开挖施工技术进行污水管道铺设，具有施工效率高，环境影响小，有效解决了市政设施与拟建工程建设之间的矛盾，同时还可以减少了工程建设施工对周边建筑物的影响。另一方面，在顶管技术应用过程中，能够迅速找出影响施工的质量，通过不断完善地下环境，避免给排水工程整体功能环境受到其他因素的影响。

2.市政给排水管道工程建设中的顶管施工类型

顶管施工主要有两种施工形式：开放型和密封型，应用范围最广的密封型，该种施工方法主要有三种施工形式：（1）顶管泥浓式推进法。应用这种施工形式时需要开展二次注浆，这种施工形式不仅可以极大的环节和底层之间的摩擦力，还可以促进废弃物的排除，进而保证顶管施工可以顺利进行。顶管泥浓式推进法通常适用于城市排水管长距离顶管推进施工过程。应用该种方法开展施工的过程中，注意及时采取不同的输送形式将废弃物运送的地表进行处理。（2）顶管泥水式推进法。为了平衡正面土压力，需要合理设计顶管顶速，通过调节循环水压进而保证地下水压力可以得到平衡。应用该种方法开展施工的过程中，不能间断顶管施工，这类方法施工速度通常较快，而且不需要对地基进行处理和改良，施工过程中很少会产生地表沉降。（3）顶管土压式推进法。应用该种方法开展施工的过程中，首先将一定比例的混合材料注入仓内，保证泥仓可以充满，进而保证地下水压力以及正土的压力。

3.给排水施工中顶管施工技术的具体运用

3.1既有建筑中的顶管链接施工

随着时代的快速发展，人们的生活中，对建筑房屋的功能性要求越来越多，在既有建筑中进行给排水管道的建设安装，也变得常见。与此同时，为了确保既有建筑的稳定性，同时还能够安装给排水管道，则需要专业技术上的支持。具体的施工过程中，施工单位应注意管道口的穿凿过程中，将口径大小确定好，避免造成过大、过小的现象发生；为了使管道的布置确保建筑工程的稳定性，在管道安装阶段还应考虑顶管安装位置的渗漏可能，避免一些渗漏现象发生。另外，基于建筑的安全性考虑，施工阶段应尽量避免造成大结构的破坏。此外，施工单位应严格相关施工规范。

3.2顶管施工前的准备工作

一般情况下，顶管的施工阶段，需要对顶管进行合理布置、埋设等。施工阶段为了降低日后对顶管的维修频率，需要施工人员将准备工作做得科学合理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体而言，首先，准备阶段应确保施工材料的质量，并严格对施工材料的性能进行检验，这便能够确保顶管在安装完成后，降低一些故障发生的概率。其次，针对不同位置的顶管安装而言，其需要的材料、大小也具有不同性质。对此，准备过程中，施工人员还应针对建筑结构的顶管安装位置进行具体分析，再进行准备充分相关管道材料。最后，准备阶段，还应进行管道布置的合理设计，只有在准备阶段将管道的布置设计的科学合理，才能够利于管道的长久使用。例如，设计阶段，使其受力情况稳定，一定程度上可以降低顶管管道的维修率；排水管道的合理设计，能够减少一些堵塞现象的发生。总之，充分的准备工作，能够最大程度上的延长管道的使用寿命。

3.3泥浆的浇筑施工

为了使顶管的施工提高质量，浇筑施工阶段，施工人员应将建筑原料配置好，使其能够具有长期稳定的效果。具体而言，浇筑材料的配置过程中，施工人员应严格按照泥浆的规定配备进行配置材料，控制好泥浆的含水量。泥浆的搅拌过程中，应尽量使其均匀。在进行泥浆的施工时，应尽量避免泥浆的施工给予管道较大的压力，同时应确保严密性，使管道在安装后，有着严密的密封效果。

3.3墙体穿越工程中的应用

市政给排水管道工程施工中下穿墙体工程，为顶管技术应用的常见施工项目。其分析墙体穿越工程中给排水管道工程的施工，相较于下穿既有建筑，下穿道路工程的施工难度较小，同时在具体施工中的特点为施工距离短，施工周期短。常规施工中通过局部顶管应用，或直接应用强度较大的金属管道进行施工，以保障给排水管道的安全稳定应用。其中需要注意的事项为：穿越墙体工程的市政给排水管道顶管施工技术，如墙体地基较浅，墙体厚度较薄，则可通过直接挖掘墙体，直接安装顶管管道，之后恢复墙体结构的方式进行施工。如墙体宽度较大，且厚度较厚，结构间的连接较强，施工人员在施工中则应先行实施地基保护技术，之后进行两端沟槽的开挖，以及顶管的逐步下放安装，以此保障顶管技术在施工中墙体结构的稳定性和安全性，同时合理的推动给排水管道工程的施工。

3.4灌注浆顶管作业

应用泥浓式施工技术对长距离顶管进行施工时，需要使用灌注浆作业技术来处理并改进地基土层的物理性能来降低机械设备的进管阻力，为了提升土层的稳固性，需要在土层与管道的间隙处填满灌注浆，形成一层保护膜，确保在受力作用下土层也具有良好的支撑力，并且地面也不会出现沉降等质量问题。在灌浆操作时要确保持续进行注浆作业，保证整个灌浆过程连贯，不可中途停止。在顶进设备时，要首先进行灌浆，然后随时检查泥浆量，再结合实际灌浆量，及时补足灌注泥浆。

4.结语

综上所述，管道工程的施工过程中，顶管施工是重要的施工环节，但由于需要穿越建筑结构层，因此施工上也存在一定难度，一旦施工人员缺乏施工技术的严谨性，可能造成管道的渗漏现象发生。所以，为了避免管道渗漏等问题的发生，给排水管道施工时，施工单位必须要给予顶管施工环节足够的重视，同时还需要加强顶管施工技术的控制，有关施工人员也应该加强对顶管施工技术的学习掌握，从而能够真正提高给排水管道工程的实用性。

参考文献

[1]肖翔.浅析顶管技术在市政给排水施工中的应用[J].建筑与装饰,2018(8).

[2]梁凤如.市政给排水管道顶管施工技术的运用研究[J].建材与装饰,2018(16):16-17.

[3]曹坚.市政给排水施工中长距离顶管施工技术研究[J].城市建筑,2019(11).

论文作者:姚亮

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2582046d401f1edb8c2063e6.html