# 滑坡工程地质勘查与防治探讨论文_尹自同

尹自同

盈江公路管理段 云南德宏 679300

摘要：滑坡是一种常见的地质灾害，其特点是分布范围比较广、危害性大、具有一定突发性。滑坡工程建设首先对地质进行勘察，而后再对滑坡进行防治。滑坡的识别和防治在工程地质勘察中起着至关重要的作用，然而我国滑坡工程地质勘查与防治也存在很多问题，本文针对滑坡工程地中地质勘查与防治进行探讨和分析。

关键词：滑坡工程；地质勘查；地质防治

引言

滑坡是指斜坡上的土体在重力作用下，顺着软弱地段整体或部分顺坡向下滑动的一种地质现象，根据滑坡构造特征以及滑坡面出露位置，可以将滑坡分为坡上滑坡、坡脚滑坡、以及坡底滑坡三种；按照构成滑坡地质特征，可以将滑坡分为土质滑坡以及岩质滑坡。进行滑坡工程前首先进行地质勘察，分析资料和数据制定预防措施再进行实施。

一、滑坡识别特征以及滑坡形成原因

滑坡识别特征

1）外在形态特征。大多数滑坡是呈马蹄状、圈椅状或者是不规则形状的台坎，滑坡形状与周围斜坡相比可以发现两者明显不协调；其斜坡上部有洼地，下部坡脚除比两侧更多地伸入河床内；出现这种地貌现象说明这些地段可能以前发生过滑。斜坡上出现明显的裂缝，裂缝不断在加宽、加长；斜坡中部是起伏不平的坑洼；坡脚伴有泥土渗出、频繁垮塌，出现上述地貌现象可能是滑坡正在形成[1]。滑坡还会形成凸丘和多级平台，有的还会出现凹地积水、道路出现裂缝、房屋倾斜甚至出现建筑物倒塌等现象。

2）岩层和土体特征。曾经发生过滑坡的地段，其岩层或土体的类型、形状与周围未滑动斜坡有着明显的差异。与未滑动过的坡段相比，滑动过的岩层或土体通常层序上比较凌乱，结构上比较疏松。

3）地下水水质特征。滑坡会破坏原始斜坡含水层的完整性，从而改变地下水流动路径以及排泄地点。当发生滑坡灾害时，地下水层会发生裂缝，从而破坏滑坡的连续性。这种现象其地下水质特征都是毫无规律可循，水位不断变化，方向错乱，滑坡地段前沿会有泉水溢出。

形成滑坡原因：

1）地壳运动以及地块受力和滑坡产生原因，对工程影响表现在3各方面：①土体以及岩石在地球内部各种压力的作用下，会从某个特定位置发生破坏，从而导致坡体外观形态遭到破坏，使整体坡体失去完整性，进而导致滑坡形成。②岩体在大自然的作用下，呈现出不同结构、不同的形态面状比如整合接触面、分化型结构面、标志性结构面等，这些不同形态就会导致滑坡接触面积以及滑动面的地理位置受到影响。

2）地下水的分布和流动条件在一定程度上会促进滑坡形成。由于地下水可以有效降低岩石的抗剪强度，还具有改变岩石内部化学特性的作用。在地下水升降的过程中，会产生水压以及在岩石空隙中的空隙水压，可以起到破坏岩石的作用，同时还可以增加岩石风化进度。

二、滑坡工程地质勘察内容和方法

滑坡工程是为了降低滑坡对人类以及工程的影响以及危害。所以在对滑坡进行施工前，要先对工程进行地质勘察。其勘察目的在于了解滑坡影响范围以及滑坡流经面积。判定滑坡所属类型，查明导致滑坡的具体原因以及形成滑坡的外在条件。对收集到的资料进行分析，制定防治滑坡工程的具体措施。

1）地质勘察可以分为以下三个阶段：是否具有可行性施工勘察研究意义、分析大致地形并设计勘察、在施工时进行图纸校对勘察。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆进行滑坡工程地质勘察首先要收集曾经出现过滑坡运动的资料，结合资料进行分析，运用地质学方面的知识以及勘察工具到滑坡地段进行实地测量、勘察[2]。对收集到的资料以及现场测量出的数据结果进行整理，探讨分析资料和数据，最后以文字形式作出相关研究报告，并绘制出实际的地质形态图。在整个勘察过程中每一步都要按照正确的规范操作，保证数据的准确性，以免出现误差，导致研究报告失败。

2）在进行滑坡工程地质勘察过程中，还要对工程地质进行测绘。工程地质测绘是地质勘察中最基本的方法，后期工程实施都是在工程地质测绘基础上进行的。其中测绘内容包括滑坡规模测绘、滑坡稳定系数测绘以及滑坡影响范围测绘，这些均属于地貌测绘；滑坡地区内坡面以下地下水汇集条件和地下排水顺畅问题，地下水分布情况：是否分布在等高线上，其地下水与稳定水平面之间的距离是多少，地下水露头是深井水还是浅井水以及地下水具体分布范围和位置。

三、滑坡工程防治

滑坡工程防治可分为减少下滑力、增加阻滑力两种。其中减少下滑力主要是对地表水进行截水、排水，对地下水进行引导，对滑坡前沿的削坡减载。增大阻滑力主要是在坡脚位置压载和支挡。

1）清除坡体土体。将整个滑坡土体挖出清除，就可以铲除后患，这种方法可以用于防治规模比较小的小滑坡。在开挖之后注意保持岩体边缘稳定性以及岩体表面的松动等条件，以免造成坡体发生变化[3]。根据现场坡地情况，适当采取防护措施，避免形成二次滑坡。

2）避开一些大型滑坡。在实施滑坡工程地质勘察时，对于一些工程量比较大且工期比较长的滑坡工程要尽量绕开。

3）检查工程周围地表水和地下水。地表水以及地下水在滑坡工程中对滑坡滑动有一定影响，故在实施滑坡防治时要制定方案排除地表水和地下水，不能让地表水和地下水渗入滑坡内。这就减少了地表水和地下水对滑坡的侵蚀，从而加大滑坡体的抗剪强度，还有利于保持滑坡稳定性。排除地下水是根据地形，再利用排水隧洞以及地下水管道将地下水水位降低，从而减少地下水对滑坡面造成的不良影响。

4）设置防滑挡墙。可以根据滑坡形状、材料以及外在条件等情况，设置防滑挡墙。其中防滑挡墙有五种形式：重力挡墙、加筋土挡墙、扶壁挡墙、衡重挡墙、贴坡挡墙。设置挡墙就是为了保持滑坡不滑动、有足够抗变形性以及承载力、有足够强度。

5）改变土体和岩石性质。对于一些规模比较大的滑坡体可以采用钢筋混凝土制作成锚固桩，增强坡体的稳定性。对于一些一边倾斜的岩石滑坡可以运用锚杆锚固定。对于裂隙岩体，可以将硅酸盐水泥或者有机化合材料给应用过来，开展固结灌浆，促使坡体和结构面的强度得到提高，抗滑力也可以得到显著增加。对于土体坡体，利用正负极杆，传导电流，从而使地下水从电源负极流出，增加土颗粒的粘结性，达到改变滑坡体的物理特性。

6）人工监督。在滑坡工程实施过程中，安排专业地质方面专家对滑坡周围进行勘察监控，及时查看地表空隙以及裂缝情况，如有发现滑坡体出现异常现象，及时采取措施防治。

四、总结

随着我国经济不断发展，人类活动逐渐向山区扩展，人们不断加大力度利用大自然、改造大自然，从而遇到越来越多的滑坡问题。滑坡的形成给我们日常生活和生产以及城市建设造成了很大影响。所以应加大力度对滑坡工程进行地质勘察并找出原因，制定防治措施，避免发生二次滑坡，同时也是为了保证广大人民的生命财产安全。对于我国地形比较复杂，所以在具体地质勘察中会遇到很多问题，加大勘察、测绘难度，所以地质勘察过程是一个复杂的过程，多注意收集历年来滑坡资料，再结合实地情况进行勘察。在地质勘察过程中我们要注意资料和数据的严谨性，保证分析报告的准确性，这样才能更具体制定出防治措施。根据实际情况制定出防治措施，才能进一步实施滑坡工程。

参考文献：

[1] 饶培娟.论边坡滑坡工程治理的地质勘查与防治措施.[J].甘肃科技，2012，（16）：34-36.

[2] 孙武.滑坡工程地质勘察与防治研究.[J].煤炭技术，2013，（10）：110-112.

[3] 周巍，王硕，彭扬义.深圳市罗湖区莲塘径肚滑坡发育特征与成因分析以及防治对策.[J].工程勘察，2011，（11）：29-34.

[4] 李坚.滑坡地质勘查技术的原则与方法.[J].低碳世界，2014，（07）：112-113.

论文作者:尹自同

论文发表刊物:《基层建设》2015年14期供稿

论文发表时间:2016/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/259937643c47b91ea969f081.html