# 数控机床维修改造要点及准则分析论文_王思为

摘要：数控技术是现阶段一种比较先进的制造科技，也是生产企业的一种技术趋势，很多生产企业将数控机床作为最主要的生产设备，数控机床的优势就是效率高、精度高，可以保证企业的效益。据笔者调查，大多数企业在日常数控机床的实际运行中，对数控机床缺少维修及改造，导致数控机床的寿命降低，运行状况受到影响。

关键词：数控机床；维修改造；准侧

1 数控机床维修改造的必要性

数控机床是当下生产企业以及制造企业必备的一种生产设备，在实际生产中占据着非常重要的角色，常年承受高负荷压力，若是对数控机床缺少必要的维护以及保养，生产性能就会受到影响，同时生产精度也是会有所降低，甚至会对数控机床的寿命造成影响，对企业来说，这就会导致设备成本的增加。另外在数控机床的实际运行中，因为人员的流动性，以及企业的员工培训不够到位，也是会导致数控机床的操作人员素质无法达到相关的要求，就会导致一些数控机床处于闲置的情况，最后是相关的数控技术更新是十分迅速的，设备的更新也是在时刻开展，市场上的一些数控机床，会相比于已经投入使用的数控机床更加先进，将原本的数控机床进行淘汰，对企业来说是巨大的成本，若是可以对已有的数控机床适当改造。在性能上实现提升，这对企业也是一种不错的选择。

2 数控机床维修改造中出现的问题

2.1 数控机床接线规范性不够

通常在电子设备的系统中，中线与地下接线是不可以连接的，在数控机床内不可采用PE。只是在数控机床的实际接线中，很多的企业还是在接线方面有一些不规范操作，一些企业为了在器件上进行增加，数控机床的PE实现了与三相电之间的接线。这种接线的方式，其实就会导致形成电力输出。有一定的风险存在。这种不规范接线造成的隐患，就是外接线非常容易出现故障，对工人来说增加了生产过程中的安全隐患。

2.2 数控机床的电源设置不合理

单一电源是对数控机床的一种要求，但是现阶段诸多的数控机床使用中，一些数控机床接受维修以及改造，为了线路更加方便，直接用了其他引线，若是电源并未全部关闭的情况下，对技术人员会留下一些隐患。

2.3 数控机床的电气设备缺乏保护

通常数控机床有损坏现象的主要原因，就是电动机出现的热积累现象。比如0.5kW规格电动机，在保持连续运行的情况下，若是没有采取合理的保护措施，是容易导致电动机电流以及数控机床电流不符合情况的，这个时候不保护中绕组时间与保护中还是有非常明显区别的，因此难以发挥出足够的保护作用，对数控机床就会造成一定的损坏。

3 数控机床维修改造的要点分析

3.1 专用数控机床设备维修改造要点分析

专门的数控机床，通常来说设备的规模是很大的，内部系统也非常复杂，这些基本上可以归类为大中型设备。这种数控机床，通常情况下是用齿轮变速来支持运行的，因此可以让恒功率区的变速更加合理和稳定，转矩也是有足够的保障。对于这种数控机床，经常会出现的问题，就是齿轮变速方面的问题。通常应对这种问题，一种重要的方式是通过电动瞬间进行解决。在大惯量部件面临着延时现象的时候，就会借助时间继电器，展开对数控机床的合理检测。在这种数控机床的面板上，有手动挂挡的开关，可以在不确定是否计算机挂挡有效的情况下，进行手动的挂挡操作。在对这种数控机床展开改造的情况下，可以用参数宏调的做法，让零件信息可以实现传递。让这种数控机床的性能可以得到充分发挥，是非常关键的一个环节。关于放松以及夹紧，就是坐标轴在处于运动状态的情况下，可以采用放松，若是已经到了目标的部位，则是进行夹紧。另外是夹紧的状态要设置两个，可以防止出现抖动的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 振荡轴软件维修改造过程要点

通常若是数控机床在实际的运行中，坐标轴有震荡的情况出现，是有一定原因的。特别是数控机床的一些机械部分有磨损的情况下，振荡更容易出现。若是在数控机床接受改造以及维修的时候，找到原本系统中的数据参数，然后将数控机床进行位带调整，并对夹紧带展开控制，可以让坐标轴振荡的情况得到缓解，短时间内可以将事情解决，若是企业面临着非常紧急的生产任务，这种临时性的方法是可以起到有效作用的，从根本上让振荡轴问题得到解决。此外是要从彻底解决数控机床的机械磨损入手，维修部门需要对数控机床的磨损展开全面维修，要保证数控机床可以保持在良好的运行状态，这个时候就要对振荡轴软件的问题加强关注，注重振荡轴软件的合理维修以及改造。另外结合数控机床遇到的实际问题，可以确定这个环节要进行改造以及维修的重点，在这个基础上，可以采取合适的改造以及维修方案，可促进改造维修的顺利开展。

3.3 数控机床中导轨问题的解决要点

数控机床对效率以及精度的要求都是非常高的，导轨的精度也是如此，要达到非常高的精确度，工艺也是要非常优良，这是数控机床与普通机床的一种区别，数控机床在精度方面，对导轨的要求要更高一些，并且需要导轨耐磨性更加出色，从而满足实际生产的需求，在数控机床展开维修以及改造的情况下，就要注重以下的一些问题。首先是要站在精度的角度，保证维修以及改造的目标，避免在对数控机床展开维修以及改造的时候，遇到导轨变形的情况。可以运用合适的导轨润滑油，然后做好整体的防护。数控机床中的齿轮精度也是非常高的，在对数控机床展开改造的情况下，需要达到无间隙传动这样的精度要求，这样才能支持数控机床的实际运行。

3.4 数控机床维修改造进行调试以及验收

数控机床在接受改造以及维修的情况下，就要做好相应的调试以及验收。在数控机床的实际维修以及改造中，接线是重中之重，要注意接线的规范性以及合理性，此外是电气保护的问题，这些都是需要维护人员，依据相关的修改规则，运用合理的数控维修技术，让各类技术操作保持合理。此外是要运用专门的检测设备以及数控设备，对数控机床的改造性能展开全面检测，同时将数控机床的数据检测作为改造以及维修的重要环节，以检测设备的结果作为依据以及标准，发挥出在改造以及维修中的引导作用，这样对数控机床进行维修以及改造，就可以避免出现其他的问题，让维修以及改造更加有效。

对数控机床展开维修以及改造，要进行严格的调试以及验收，这样可以让数控机床在维修质量以及改造效果方面有所保障，维修以及改造都是为了让数控机床保持良好性能，满足企业的实际需求，因此在完成维修以及改造的工作后，要对数控机床做好调试以及验收，保证数控机床的实际性能以及达到相应的标准，同时数控机床得到高质量的维修以及改造，在日后的生产中，可以发挥出更多的作用和性能，提升企业生产的效率以及效益，因此调试以及验收人员，要发挥出自身岗位作用，尽量让数控机床发挥出更好的性能以及效率。

4 结论

数控机床是当下社会生产中非常重要的设备，对数控机床展开必要的维修以及检测，可以让数控机床保持良好的运行，数控机床的效率以及运行情况，关系到企业的效益以及成败，因此要加强对数控机床改造以及维修的重视，提升维修以及改造的实际效果。

参考文献

[1]韩冰.以可靠性为中心的数控机床维修决策技术研究[J].内燃机与配件，2019(4):121-122.

[2]李龙.解析数控机床切削控制能力在机械加工精确度上的影响作用[J].内燃机与配件，2018(18):82-83.

[3]杨小华.基于FANUC 0i mate TD系统数控车床主轴起停与正反转控制的PLC设计[J].开封教育学院学报，2018,38(3):267-268.

[4]陈涛，金亮.FANUC 0i C/D全闭环改为半闭环在数控机床维修中的应用初探[J].科技创新导报，2017,14(23):3+5.

论文作者:王思为

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第18期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/25a7cd65071cbbdba78ff7c7.html