# 关于成型厢板焊点脱焊问题研究张可松论文_张可松

摘要：根据公司生产、质量及市场反馈，成型厢板电阻焊焊点脱焊现象较多，造成车厢在电泳过程中滞留电泳液现象严重，造成电泳底液流失严重，且厢板有电泳颗粒堆积，返修率高，返修困难，严重影响产品生产效率，由于厢板开焊，造成开焊处喷涂不良，雨雪天气易造成厢板内部锈蚀，流淌黄色锈水，影响产品形象及外观质量，造成客户投诉，降低客户对我公司产品的信任，造成客户流失严重。

关键词：成型厢板 成型搭接 电阻焊 脱焊

目前我司生产的290厢板成型线生产的产品出现点焊后焊点开焊、两焊点间板材起鼓等质量问题，根据市场反馈信息结合设备厂家技术人员、生产人员、设备部人员及工艺专业线等相关人员现场分析得出，该质量问题主要原因如下：

1、电阻焊设备电极安装不对，即上下电极不同心导致电阻焊焊接虚焊、脱焊、焊接变形；详见右图：

2、电阻焊设备固定松动，设备运行中晃动导致虚焊、漏焊、焊接变形；

3、厢板成型管口较大，应力变形集中，导致焊接后两焊点间起鼓、开焊问题，另外成型厢板焊接及电泳过程中，厢板受温度变化影响，造成成型厢板成型部位应力变化，使厢板焊接、涂装后部分焊点脱焊；

4、使用带钢材质较硬，不是采用滚压成型材料（SPCC板材）；

5、员工自检不细致，质量意识淡薄，下料检验体系不健全，缺少质量检验流程，造成批量事故；

根据我司目前材料现状，在不更改带钢材质前提下，制定如下改善方案：

1、通过在原来版型基础上的矩形管位置增加加强筋（见图1），避免矩形管出现波浪现象，经与设备厂家沟通，在原有厢板基础上增加加强筋需在现有设备上进行改造；改善前后对比图如下：

2、要求车间对成型机操作人员安装铆焊机电极进行培训，并对铆焊设备进行定期紧固，更改铆焊避免290厢板开焊、焊点间起鼓问题；

3、建立健全下料工序三检制度，保障质量问题及时发现，及时处理，防止问题产品流出公司，提高公司产品形象及外观质量。

通过对以上焊接改善方案进行为期一个月的小批验证，并不定时进行抽样检验，具体验证结果详见下表：

经过成型线改造，改善后成型厢板生产线产品质量有显著提升，综合验证结果及验证数据体现，基本杜绝厢板焊接脱焊现象，从根本上杜绝了厢板在电泳及喷涂过程中造成焊点脱焊现象。

结束语：根据成型厢板电阻焊焊点脱焊问题，并对其产生原因记性针对性分析，并按照问题点产生原因制定相应整改措施和改善要求进行整改，经过一段时间验证及抽样检验后，成型厢板焊点脱焊问题得到明显改善，基本杜绝了成型厢板焊点脱焊问题，产品质量得到显著提升。

参考文献：

1、《机械设计手册》 成大先 化学工业出版社

2、《汽车钣金修复技术》 林秉华

3、《电阻焊一本通》 洪松涛 上海科学技术出版社

4、《电阻焊技术》 王敏 / 朱正行 / 严向明 中国标准出版社

张可松 江苏省 徐州市 221000

论文作者:张可松

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/25afb35c2ab9a695ba00ed11.html