# 浅谈市政排水雨污分流之策略论文_王玉明

1 市政排水雨污分流工程施工前的准备工作

首先，与工程项目有关的各方需要进行设计图纸的会审工作，同时设计人员与施工人员需要进行技术交底工作，立足于施工设计图纸的基础上，制定工程质量的验收规范，从而保证工程施工的顺利进行；其次，进行施工现场情况的勘察工作吗，根据施工现场原有管线的铺设进行本工程管线的调整和修改工作的，降低障碍物对工程施工的他影响，设置醒目的标志在施工现场；最后根据施工合同的具体要求，合理划分标前施工组织设计，与施工现场情况进行有效的结合，设计可行的施工组织设计方案，还需要综合探究可能会对工程施工造成影响的因素，对重要的危险因素进行有效的识别，对其的危险程度进行评定工作，从而制定有效的应对措施。对于重要地下管线的铺设，需要与有关部门进行及时的沟通，并采取有效的措施保证施工的顺利进行和施工人员的安全。

2 管理施工阶段

2.1 管道开挖施工

2.1.1 管道铺设

在市政排水雨污分流工程的施工过程中，城市污水管道和雨水管道需要进行分开施工，严禁出现混接现象，否则市政排水分流工程所具有的作用就得不到充分的发挥。管道沟槽的开挖深度需要符合设计得标准，然后相关得管理部门需要对沟槽的开挖深度进行检查工作，只有达到标准之后才能够进入到下一个施工环节，如果没有达标的话，需要进行重新的调整施工，使用砂石进行超挖部分的回填工作。管道沟槽的基础需夯实紧密，并维持其表面平整的状态。在管道基础接口部位应该预留凹槽，便于管道的衔接操作。在完成接口的衔接工作，使用相同的施工材料进行填筑施工，并达到紧实的状态。

在往沟槽放置管道的过程中，应尽量避免管道与槽壁支撑系统的相互碰撞，并按照施工设计方案进行管道的安装工作，沟槽中的管道必须垫稳，而管槽的底部禁止有水出现，保证缝宽的均匀性；需要对管道进行清理工作，禁止有杂物存在管道当中，管道和槽壁需要紧密的接连起来。使用吊车与人工相结合的方式进行下管工作。根据已经放好的中心线，控制好每一道管的边缘线，使用吊车下管的过程中，吊车和管槽需要保持适当的距离，有利于沟壁坍塌的避免，减少对沟槽边坡稳定的影响。

如遇到施工现场的限制，不便机械下管的地段，可采用人工下管。采用人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员，对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽顶边滚入槽内；吊车下管吊装时，用非金属绳索扣系住，不得串心吊装。管材将插口顺水流方向、承口逆水流方向安装、安装由下游往上游进行。管材接口前，先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1.2 检查井砌筑

检查井砌筑应砂浆饱满、流槽顺畅，严格控制检查井基础的质量，不能在水中浇筑垫层和基础，要保证基础的几何尺寸和高程符合设计要求，待混凝土达到一定强度时才能砌砖。还应严格控制井墙的砌筑质量，井壁必须竖直，不得有通缝；灰浆要饱满，砌缝要平整，抹面要压光，不得有空鼓裂缝等现象；严格控制踏步、井圈、井盖座的安装质量，踏步铁件安装应牢固可靠，污水井踏步应涂刷沥青漆；安装井圈盖座应坐浆饱满，井盖和井圈要配套。在市政主干道路上必须安装重型井圈盖座。

2.1.3 沟槽回填

管道沟槽回填是影响施工质量的关键因素之一，施工中必须采取正确的施工措施和适宜的施工方法保证填筑质量。

回填前排出沟槽积水，填筑材料不得含有腐殖土、树根、冻土或其它有机物质。填料的最大粒径须小于50mm。填筑厚度每层为20cm。管道回填，采用在两侧对称均匀分层用蛙夯或冲击夯回填夯实，确保管道及检查井不产生位移。

2.2 非开挖管道施工的管理

2.2.1 土压平衡

在管道施工中，对于一些不便正常开挖的地段，经常涉及到需要非开挖顶管施工。顶力经计算后，对后背墙的允许应力进行核算，壁面与管道顶进方向应垂直，后背宜采用钢筋砼墙，第一节管道下到导轨上，测量管中心及前后端的管底高程，确认安装合格后方可顶进。顶进时施工注意安全防毒、防燃、防水等措施。当顶进长度超过50m时，应设置通风设施以防缺氧窒息。穿越现况道路时，为保证行车安全，道路上应辅设足够强度和刚度的过街钢板。

2.2.2 泥水平衡

随着工具管的推进，刀盘在不断转动，进泥管不断供泥水，排泥管不断将混有弃土的泥水排出泥水舱。泥水舱要保持一定的压力。使刀盘在有泥水压力的情况下向前钻进。泥水平衡式顶管的出土采用全自动的泥水输送方式，被挖掘的土通过在机舱内的搅拌和泥水形成泥浆，用泥浆泵抽排。在沉井上部砌筑两个沉淀池，沉淀后的泥浆外运不得污染沿途道路环境。

参考文献

[1]翱.成都市雨污分流综合整治工程项目的成本管理研究[D].成都:电子科技大学,2012.

[2]陆雅燕,费春娟,朱志林.地表水监测存在的问题探讨[J].资源节约与环保,2015(7).

[3]张燕铭.浅谈城市污水管理措施[J].中国新技术新产品,2010(6).

论文作者:王玉明

论文发表刊物:《红地产》2017年5月

论文发表时间:2018/12/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/25b391c348ccc268aeec6e13.html