# 对暖通工程施工及管道防腐保温技术的探索论文_黄笛

摘要：暖通工程是一种较为复杂的系统工程，主要是由采暖系统、通风系统与空调系统等组成，属于现代建筑施工过程中的重要组成部分，在改善建筑的生产与生活环境等方面发挥着极为重要的作用。在建筑施工过程中，暖通工程的施工难度较大，自工程桩基施工完成预埋件工作后，暖通工程施工一直贯穿于建筑的整个建设过程，因此必须掌握暖通工程的施工技术并做好管道防腐保温工作。

关键词：暖通工程；施工要点；管道防腐保温

1.暖通工程施工与管道防腐保温之间的关系

暖通工程施工项目难度系数比较大，是工程建设中的难点和重要，需要各个部分加大施工力度。暖通工程涉及到的安装项目比较多，包括空调系统的安装、净化，设备的供暖排风系统的设置，这些是建筑部门成套的安转程序。在安装工作的过程中需要同土木、电气工程系统相互配合。暖通施工与管道防腐保温之间既是相互关联也存在着不同之处，管道防腐保温技术性能比较高，通过对金属管道的有效防护避免周围物体的腐蚀和保温，对管道起到一种延长寿命的保护性作用。在金属管道防腐涂层的表面对管道装饰起到了一种标识辅助作用，管道防腐的构造一般由三个部分构成，分别为内防腐，外防腐和电化防护。在暖通施工的过程中管道安装是重要操作程序，管道由不同样式的工程材料设置而成，金属材料一般会发生氧化和腐蚀的性能，对管道的构造带来了一定的伤害，或者由于缺乏保温防护，对管道的性能造成影响，进而影响着暖通的作用和效果，也阻碍了建筑物的生产和发展，从这一特点可以看出，暖通工程的施工效果与管道的防腐保温之间是相互关联的，哪一方出现了问题都会影响着彼此，所以必须重视暖通工程的施工管道防腐保温技术，以确保建筑工程的有效操作和运行。

2.暖通工程的施工要点

2.1严格检查预留孔洞

暖通工程的施工往往在主体建筑物施工完工后，与建筑装修同时施工，因而，这两方面在施工的过程时，容易产生一定冲突，暖通施工出现的问题多数与预留孔洞有关，建筑工程施工图中对预留孔洞进行了标注，但是并没有标明具体的预留孔洞位置，这在一定程度上给预留孔洞施工造成一定影响。针对该问题而言，暖通工程施工应当加强与主体工程技术人员及装修人员之间的交流与沟通，从而有效排除暖通工程、电气安装、及管道安装等施工图的设计，此外，仔细对预留孔洞的具体位置、尺寸进行分析，最终确保设备与管道能够得以顺利安装。

2.2通风工程施工

建筑暖通工程施工技术的通风工程大致分为两点，一是预留孔洞；另一个是混凝土浇筑。在施工过程中，应严格按照国家的建筑暖通工程施工的规定，安排相应的技术人员，监控施工的全过程，有效的保证建筑暖通工程施工的质量，在施工过程中，还应应用一些符合规格的建筑施工材料，例如，在下一些地下管道时，应多考虑，管道的腐蚀问题，管道在地下容易和一些土壤中的离子发生化学反应，从而导致管道腐蚀，断裂，给暖通工程造成危害，影响暖通工程的质量，因此，应对管道进行防腐处理，避免一切意外的发生。在建筑暖通工程施工过程中，利用一些风管对建筑暖通工程进行通风处理，形成通风工程，把风管安装在其中，就是为了避免一些在拐弯处造成的阻力增大问题，给暖通工程造成的伤害。

2.3采暖工程施工

建筑采暖一般是采用散热器散热与室内空气发生热交换的方式，在现代建筑中将散热器置于室内空间的其他位置，以充分发挥散热性能，此外还需要采用散热性能较好的铝制散热器替代传统的铁散热器。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目的在于居住的舒适程度，此外，还能体现出环保、节能的特点，在我国北方高档建筑中已经广泛采用地暖供热的方式。

对地暖工程的施工而言，需要重视下列几项问题，在铺设之前，需要在楼板上铺设铝料热的反射膜材料，防治热量受损情况，有效地确保供暖效果。此外，对防水有要求的房间，在做好以上工作时，还需要处理好防水层及地热层之间的关系；其次，地热盘管铺设完毕后，进行打压试验，确保管路不泄露；最后，盘管和分水器的结合处，避免管路氧化问题的出现，此外，防止混凝土产生膨胀、裂缝问题的出现。

3.暖通工程施工中管道的防腐保温技术

3.1防腐技术

3.1.1在进行暖通管道防腐施工前，先进行管道的除锈工作，结合不同材料管道的铺设方式，选择适宜的除锈方法，全面去除金属锈体对防腐材料附着性能的影响，提高管道的持久耐用功能，除锈完成后对管道进行严格的二次检验，确保管道除锈工作的有效性，在确认检验合格后方可进行后续的防腐施工操作。

3.1.2按照暖通工程管道标准作业流程对防腐材料进行严格管理，对相应防腐材料的产品合格证和型号参数证进行审核，对不符合资格的材料禁止使用，在暖通工程管道防腐施工过程中，施工人员应控制好湿度和温度的变化，确保施工过程中温度和湿度不能超过涂料产品的的标示要求，在整个施工过程中要确保热力管道表面的干燥和清洁，可以采用通风等方式进行干燥，避免湿度过大而造成热力管道表面出现潮湿的现象，在大风或雨雪天气进行防腐材料涂刷时，注意尽量进行遮挡，使气候因素对涂刷质量的影响降到最低。

3.2管道的保温技术

保温层效果的好坏同样受到保温材料的影响。一般来说，常用的保温材料有两种一种是复方硅酸盐涂料，它一般被用于保温面比较不规整的部位，如进行管件和阀门的保温刷漆，因为它的粘结能力很强而且适应的温度范围也很广，所以非常适合不规则部位的保温。还有一种保温材料是聚氨脂硬质泡沫和微孔硅酸钙塑料。

另外，针对暖通工程保温施工，应建立相应的材料质量管控体系，全程监控保温材料的采购，存储和使用等环节，严格审核材料的产品合格证和型号参数，对不符合工程质量标准的保温材料严禁进入施工现场投入使用。同时，施工人员应对保温施工材料进行精细化管理，按照组织方案和施工规范保管使用保温材料，避免发生保温材料的错用和混用现象。施工人员应熟练掌握工艺操作要点，要具备良好的安装水平，能够结合施工设计方案中的暖通管道实际情况，合理科学选择施工工艺，保证其管道护壳环向与纵向接缝方向的正确性，在安装过程中依据管道热力输送影响下的膨胀度，预留保温空间，保证膨胀条件下外护结构板具有相应的膨胀载荷承受性能。

结束语：综上所述，暖通工程施工是一项科学而系统性的工作，相关施工单位应对施工中涉及的各个要点环节进行深入的研究分析，从而选择合理的保温防腐施工方案，保证热力输送效率与安全性。工程项目施工企业一定要结合项目的施工特点合理的选择保温材料和防腐材料，降低外界因素对管道的腐蚀，延长暖通管道的使用寿命，进而提高暖通工程的施工质量。

参考文献

[1]孙玉华.暖通工程管道保温技术研究[J].门窗.2016.

[2]郑国权，杨春.暖通工程施工及管道防腐保温技术[J].中国电子商情.2013.

[3]王仁海.基于暖通工程施工及管道防腐保温技术探微[J].福建质量管理.2015.

[4]苏玉萍.建筑工艺管道防腐保温工程技术及质量控制研究[J].居业.2016.

论文作者:黄笛

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第33期

论文发表时间:2018/4/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/25cf1bd70f0b1278e79ecb10.html