# 电厂锅炉水冷壁泄漏的主要原因及对策研究杨仕冬论文_杨仕冬,

摘 要：随着我国经济的快速发展，国家对电力的需求越来越大，而电厂对于国家的电力供应占有很大的比重；而电厂锅炉水冷壁泄漏则给电厂的正常运行及安全性能造成严重的影响，对于电厂的经济效益造成了很大的影响。本文分析了电厂锅炉水冷壁泄漏的原因，对减少电厂锅炉水冷壁泄漏的对策进行了归纳总结，为电厂锅炉在我国的电厂中广泛应用提供了一定的指导作用。

关键词：电厂锅炉；水冷壁；泄漏；对策研究

0前言

随着我国经济的快速发展，现代化的电厂锅炉技术得到了快速的发展。在电厂锅炉应用过程中，锅炉是重要的关键设备，发生泄漏后就会造成锅炉内部的水位急剧变化，给电厂的正常稳定运行造成严重的影响，而且还会发生严重的安全事故，给广大的职工的生命财产造成严重的危害。因此，电厂锅炉冷水壁泄漏不仅仅是一个技术性的问题，而且还是一个安全性的问题，在电厂锅炉设备的管理过程中，要安全管理人员、操作人员和维护人员在日常的维护和管理过程中及时的发现锅炉中的安全隐患，对于电厂锅炉中存在的安全隐患及时的制定有效的措施避免发生设备事故和安全事故，从而保证电厂锅炉能够处于安全稳定运行。

1.电厂锅炉水冷壁泄漏危害

在我国的电力系统中，电厂锅炉占据着重要的地位，在应用过程中价格也是十分昂贵的。在现代电厂锅炉发电的过程中，如果电厂锅炉水冷壁出现泄漏的情况的话，将给电厂的运行带来极大的维修成本，给整个的电网系统造成重大的冲击，甚至是给电厂与企业造成严重的经济损失。同时，如果电厂锅炉水冷壁出现泄漏的话，在泄漏过程中会产生大量的高温物质，对于周边的工作人员造成一定的烫伤，甚至会造成电路的损坏，产生重大的火灾事故，给工作人员的生命财产造成大量的伤害。另外，一些电厂如果没有良好的设备布置，出现泄漏的话就会产生大量的粉尘与污染物，严重的情况下会发生爆炸，给工作人员的身体健康带来了严重的威胁。

2.电厂锅炉水冷壁泄漏原因分析

在电厂锅炉运行的过程中，造成电厂锅炉水冷壁泄漏的原因包括各种各样的因素，通常来说造成电厂锅炉水冷壁泄漏的原因可归纳总结为以下几个方面。

2.1 设计不合理

在电厂锅炉的运行过程中，锅炉的设计者需要考虑到实际生产过程中的各种因素及工况参数，如果设计者不能够对各种的设计参数考虑周全的话就会造成设计中的锅炉设计不合理，在实际的应用过程中，受到各种因素的干扰，就会造成电厂锅炉在使用过程中的整体性能下降，在复杂的应用环境下，电厂锅炉需要承载较大的工作压力，这就很容易造成电厂锅炉水冷壁漏水，从而影响整个电厂锅炉的正常运行。

2.2 操作不当，频繁启停操作

在电厂锅炉的运行过程中，良好的操作方式是保证电厂锅炉稳定运行的基本保证。而随着电厂对于锅炉泄漏问题的日益重视，使得在锅炉的运行过程中，需要时长的对电厂锅炉的运行情况进行检查。通过定期的点检、巡检和维护来减少的泄漏事故的发生，从而保证了电厂锅炉的稳定运行。但在定期检查的过程中，需要对电厂锅炉进行相应的启停工作，就需要在检查人员检查的过程中对电厂锅炉进行停机运行，在检查没有问题后，在将锅炉启动起来。在电厂锅炉的启停过程中，频繁的启动后就会产生强大的冲击电流，这些电流会给电厂锅炉水冷壁造成较大的压力，使得电厂锅炉不稳定，频繁的启停后就会使得电厂锅炉水冷壁产生泄漏的情况。

2.3 内部水循环障碍

在电厂锅炉的正常运行过程中，需要内部的水循环正常的运行，而在运行过程中，一旦水循环受阻的话就给电厂锅炉的正常运行造成阻碍，严重的情况下会造成电厂锅炉水冷壁发生泄漏的风险。在电厂锅炉正常的运行过程中，造成内部水循环受阻的因素包含着各种各样的因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果在电厂锅炉的运行过程中，锅炉长期的处于低负荷的状态下运行的话就会造成水循环受阻，从而使得锅炉内部水冷壁产生大量的凝聚水分，使得电厂锅炉水冷壁产生泄漏的情况。同时，在季节变化或者气候变化的时候也会给电厂锅炉造成影响，如在北方地区，气温降低，在锅炉运行过程中，就很容易造成水凝露，使得锅炉内部的水循环极易受阻，就很容易使得电厂锅炉水冷壁产生泄漏的情况。

2.4 各部位温度和应力存在差异

在电厂锅炉水冷壁泄漏的研究过程中，锅炉各部分的温度和压力差异的话也会给锅炉泄漏造成一定的影响，在电厂锅炉的加热系统运行过中，不能够保证电厂锅炉的每一个位置都处于相同的温度，同时，在电厂锅炉的设计制造过程中，会存在这一个等强度面，在温度的差异下就会使得锅炉表面产生压力差异，由于长时间的压力差异就会造成电厂锅炉水冷壁表面出现裂纹从而引起泄漏。

3.解决电厂锅炉泄漏问题的对策

3.1 合理控制启停频率，做好停用保护

在电厂锅炉的应用过程中，要做好由于频繁启停所造成的电厂锅炉水冷壁泄漏的问题，在启停频率上要严格的进行控制，做好相应的启停次数，在电厂锅炉使用寿命的选择上应选用寿命较长的设备，适当的设定较长检修周期，在检修过程中减少启停的次数，减少焊接部分承受的摩擦力，同时要对电厂锅炉的检修过程设定合理的维修方案，提高维修质量，减少多次维修的次数，最后要做好电厂锅炉水冷壁的泄漏预防性工作，在泄漏预防的过程中，做好相应的预防措施，从而确保电厂锅炉能够安全正常的运行。

3.2完善水循环及水处理工艺

在电厂锅炉水循环系统的检查过程中，要设定专门的相关人员检查水循环是否顺畅，在检查过程中改善水循环受阻的位置，降低电厂锅炉水冷壁泄漏的概率。同时在电厂锅炉长时间使用后要对锅炉进行定期的水垢清除工作，采用酸洗的过程中要严格的控制酸洗的问题，控制好酸洗过程中的温度。同时，在水循环的过程中，不易使用高温，防止破坏电厂锅炉的保护膜，防止锅炉的泄漏。另外，要完善水循环系统的水处理工艺，避免水冷壁的结垢及腐蚀，加强对于汽水水质的检测工作，严格的管理水汽的各种指标，避免水循环系统受到无机酸的污染。

3.3保持受热面状态良好

在电厂锅炉水冷壁泄漏的过程中，锅炉表面受热不均是一个重要的影响因素。这就要求在电厂锅炉的使用过程中，要保持锅炉表面受热状态。在电厂的锅炉表面形成良好的保护膜，减少锅炉表面所形成的金属氧化物的沉积，同时减少锅炉表面使用过程中所受到的腐蚀，从而提高锅炉的使用寿命。在锅炉水冷壁清洗的过程中，要采用化学清洗的方式进行，尽可能的选用适量的酸性物质进行清洗，控制好相关温度，待用酸性物质清洗完成后，用大量的清水清洗锅炉的受热表面，检查清除情况，然后再用碱性物质进行漂洗，加入使用的NaNO3等进行循环钝化，最后用大量清水清洗。

3.4做好人员培训，强化维修保养意识

在电厂工作的人员，要时刻的保持的高度安全生产意识，在电厂锅炉的使用过程中提高对于锅炉的维护保养意识，定期的对员工进行培训工作，使得员工具备良好的知识理论水平，提高员工的综合素质，从而保证在电厂锅炉的检修和维护工作能够顺利的进行。在锅炉的稳定运行过程中，电厂的锅炉需要大量的专业技术人员，通过专业的知识和技能才能处理锅炉运行中的各种问题，在人员培训上可从设计图纸学习，培养专业的理论知识。另一方面，操作人员具备良好的专业知识后，要能够依据自身的工作经验对于相关故障进行判断，能够独立的完成电厂锅炉检修与维护工作，在实际工作中能够有效的降低锅炉的泄漏情况的发生，能够科学的制定相关的防护性方案，要加强对锅炉各个部分的检测与保养。

结束语

综上所述，电厂锅炉的水冷壁泄漏要引起相关维修人员的足够重视，在对电厂锅炉的维护修理过程中，相关人员要时刻的观察电厂锅炉的水冷壁是否处于正常状态，防止电厂锅炉水冷壁泄漏造成电厂锅炉障碍，导致电厂锅炉不能够正常的运行，影响广大人民群众的经济效益。相关人员要认清电厂锅炉水冷壁泄漏的原因，制定合理的维护方案，定期的对电厂锅炉进行检验，减少电厂锅炉水冷壁泄漏的概率，定期的做好对于相关人员的技术培训，提高维修效率，保证电厂锅炉的安全运行。

参考文献

[1]张宇龙.电厂锅炉水冷壁泄漏的主要原因及对策研究[J].科技资讯,2018,16(09):35-36.

[2]张文华.电厂锅炉泄漏原因及解决措施[J].机械管理开发,2017,32(07):171-172.

论文作者:杨仕冬,

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/25cf235c50cfc37f6e637b9e.html