# 浅析城市建筑暖通设计新理念的运用论文_周蓉

摘要：本文从城市建筑暖通空调设计的原则入手，针对城市建筑暖通设计新理念的运用进行了分析研究。

关键词：城市建筑暖通设计；新理念；运用

一、城市建筑暖通空调设计的原则

1、城市建筑暖通空调设计绿化性原则

建筑暖通空调的材料要绿色环保，管道材料、保温材料和密封材料的质量经过严格的检验，这样才能最大限度降低对周围环境的污染，也有利于建筑暖通空调实现能源节约。

2、建筑暖通空调设计节能性原则

节能环保，是实现绿色建筑暖通空调设计的基础性要求，是绿色建筑环保设计得以实现的重要保障。建筑暖通空调在运行的过程中要经历除湿、制冷、加热、送风等环节，且都消耗大量的自然能源。若是能够在建筑暖通空调的设计过程中事先考虑到节能减排的因素，通过科学和系统的手段将建筑内外的环境进行协调和优化，控制消耗能源的速度，就能充分降低建筑暖通空调的材料消耗和系统运转的磨损，这也是实现绿色建筑暖通设计的基本性原则。

3、建筑暖通空调设计循环性原则

建筑暖通空调系统要充分运用可循环系统，尽可能对剩余能源进行回收与利用，对传统循环系统中过滤掉的能源进行二次利用，这不仅是建筑暖通空调在技术方面的创新体现，也能有效地降低空调运行成本，实现降低能耗的宗旨。

二、城市建筑暖通设计的新理念分析

1、节能

近些年来，随着我国社会经济不断发展，建筑行业取得快速发展，建筑能耗过高状况，受到社会各界广泛重视。建筑能耗占城市能耗25%左右，部分地区可超过了40%。在建筑能耗中，暖通能耗比例非常高。因此，对于建筑暖通设计，需运用新型节能技术，使暖通能耗得以下降。建筑暖通设计作为一个复杂性、系统性过程，必须保证设计方案正确，方可提高暖通节能效果，使建筑整体能耗下降。因此，暖通设计人员在工作实践中，需不断总结、研究，方可突破设计新理念。

2、经济

开展城市建筑的暖通设计，需满足用户需求，在设计环节，经济设计作用十分明显。设计方案是否经济，与用户实际需求相关。对于暖通设计方案，实施多方比较、选择，是暖通设计人员的重点研究内容。在传统暖通设计中，主要由水冷和风冷两种设计方案，在施工初期，投资费用较少，热能效果也适中，我国常见暖通设计方案就是这两种。同时，溴化锂设计方案，可大范围调节热能，然而因施工前期投资费用较大，且维修费用较高，加上燃料费逐渐上涨，除特殊场所、区域外，目前已很少采用。再者，暖通水源、地源热泵技术，充分利用了地热资源，通过制热、制冷系统的双向调节，可达到节能、经济的双重目的。地源热泵作为科学供暖方式，具有高效、环保优点，由于我国地域旷阔，地表浅层能源较多，选择不同地源热泵技术，可提升地热资源利用率，克服传统空调技术缺陷，具有十分重要的实用价值。然而，因该方案施工，需钻孔埋管和稳定水源，因此该方案尚未得到大规模使用。另外，变制冷剂流量系统，主要运用变频控制方法，对制冷剂流量、制冷剂循环进行控制，起着调节室内温度的作用，该方案具有稳定性、灵活性、节能性特点。在传统空调风管设计中，因占用空间较大和体积大，而且施工技术要求较高，在初期施工时，投资费用相对较大。

三、城市建筑暖通设计新理念的优势

除了绿色环保，在建筑行业的发展还诞生了很多新的设计理念，这些新理念是时代发展对建筑工程提出的要求，适当利用新理念来对城市建筑的暖通设计进行指导具有一定的优势。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1、静态观念向动态观念的转变

城市建筑的功能作用体现了其由内向外的动态变化的使用过程，就此而言，过去的稳态设计是无法满足人们对建筑动态使用上的要求的。将先进的动态设计观念运用到暖通设计之中，采用动态分析法和流体动力学分析法进行计算和分析，这样的动态设计结果才符合现在的建筑需求。

2、流量调节技术的应用

过去的冷热系统设计是为了抵御最为不利的天气状况，而天气较好时这些暖通系统往往就被闲置了。为了应对天气的不断变化，引入流量调节技术可以使暖通系统随着天气状况的改变来调整自身的负荷，这样可以很大程度地减少能源消耗，而且能够对不断变化的天气进行有效地应对。

3、暖通设计会更加规范

虽然现今的暖通设计新理念还不够规范，但是通过更多的应用和经验的积累，也会逐渐变得更加规范，从而不断对城市建筑的暖通设计进行完善。

四、城市建筑暖通设计新理念的运用

1、太阳能节能技术的应用

太阳能是最为环保的可再生能源，在建筑暖通空调的设计上应该加深对此项能源的应用与开发，太阳能能源取之不尽、用之不竭，不受地域或空间的限制，能够充分体现出环保、节能、无污染的原则，能够帮助人们实现可持续发展的战略目标。太阳能的供暖系统受到循环控制和集热器控制，包括换热水箱和其它加热等设备，循环控制系统包含生活热水体系、温度控制器和地板采暖三个结构，其工作原理是：第一，利用设备直接采集太阳光，将光能转化成为热能；第二，热导循环系统经过相关处理转换，将热量传输至换热中心，转换成为热水之后进入到地板采暖中心系统；第三，电子仪器控制感知对室内温度进行调节。在出现雨雪天气或是阴天的时候，不能够直接获取太阳能源，这时的控制系统就会自觉转换成为燃气辅助加热，这样就可以在冬天或者天气不好的时候依旧享受温暖。太阳能节能还能同时通过集热设备为人们提供热水，方便起居生活。太阳能节能技术在建筑暖通空调设计上的实施和应用，将大幅度降低生产成本，减少对环境的污染，节约能源和资源。太阳能供暖系统的寿命较长，为人们带来的经济效益是成本的多倍，是实现绿色建筑暖通空调设计的有效途径。

2、节能环保设计理念的践行

随着我国社会、经济的快速发展，建筑行业得到了快速的发展，与此同时，建筑中能耗高的现象也越来越普遍，根据调查，建筑能耗平均占社会总耗能的25%不止，有严重的地区这个数据能达到40%。对空调行业的数据进行分析，其能耗的比例非常高，采取必要的节能环保措施和技术，将暖通空调的耗能比例降低，是对建筑暖通空调设计是必须需要考虑的问题。在高层建筑物中，由于复杂并且巨大的暖通空调系统，对耗能和经济运行情况对质量的要求也越来越高。设计方案的质量的确保，不仅能提高全工程的节能水平，而且能提高暖通空调系统的应用效果，因此，对暖通的设计方案进行科学、合理的设计，能够在很大的程度上达到节约能耗的目的。对系统的调试也是非常的重要的，调试良好的系统可以在满足相应需求的同时实现运行的节能降耗。倘若没有对系统进行合理的调试，那么通常情况下只有采取加大系统得容量方可达到相关的设计要求，这样不仅导致能量的浪费，更会造成设备的磨损以及过载，设计时也要对如何调试设备进行考虑充分。如有些办公楼里未调试好系统就开始投入使用，其结果就会因裙房的水管路流量过大，且超过了规定的流量，就会导致主楼高层的空调水量明显不够，此时为了满足高层办公室的正常需求，就会出现在运行一台主机的同时，开启两台水泵供水的现象，造成不必要的能量浪费。

3、余热循环技术的应用

热能作为能量的一种，在很多方面都能得到应用。以前的暖通设计中没有针对余热进行利用，让这一部分能量白白浪费了。很多暖通设备都有多余的热能散发，虽然单独的热能并不多，但是其总和还是十分可观的。新理念的节能意识让设计者注意到了这一部分被浪费的能量，通过一些手段可以将他们重新利用起来，从而达到节省能量的目的。

结束语

总之，城市建筑暖通设计水平直接关系着城市建筑功能的发挥，尤其是暖通设计中节能经济等新理念的提出，更是促进了建筑暖通工程的发展和进步。

参考文献：

[1]吴董，朱柳忠. 简析暖通设计现状及应对之策[J]. 科技资讯，2014，20：56.

[2]何安良，易鹏. 浅析城市建筑暖通设计新理念的运用[J]. 四川水泥，2014，08：118+142.

[3]张旭. 城市建筑暖通设计新理念分析[J]. 民营科技，2014，12：162.

论文作者:周蓉

论文发表刊物:《基层建设》2015年6期

论文发表时间:2016/9/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/25fe9cc0c1bd4b3479e54d89.html