# 多媒体信息终端机的研究

吴廷勇[1]2001年在《多媒体信息终端机的研究》文中进行了进一步梳理随着通信技术的高速发展，人们使用现有的有线电视网络覆盖范围广、性能价格比高的特点来实现综合业务接入网，利用它较高的带宽，在电视信号的场消隐期传送图文电视信号和各种信息，实现了增值服务；随着Internet的不断普及，上网获取信息已成为最及时有效的信息获取方式。本文中所讨论的多功能多媒体信息终端机就是利用电视机或显示器作为显示设备来实现对图文电视信号的接收和网络浏览的设备。 在对多媒体信息终端机系统的功能要求的分析后，根据实际情况提出了优化的系统结构并进行了内部功能块的划分，着重讨论了各功能模块的功能特性和所选用的器件的特性，对很多实现中的关键技术，如逻辑和时序控制技术、总线的设计技术和设备的通信技术等进行了较为深入的讨论，还对部分的板级支撑程序的设计进行了分析。本文在理论分析和研究的基础上设计出性能价格比高、工作稳定、功能灵活、符合实际需求的实际系统。 论文的内容和数据材料主要来自于我近两年来的研究生课题研究。

张良[2]2006年在《智能小区信息终端浏览系统的设计实现》文中研究表明近年来，城市住宅小区正朝智能化和网络化方向发展。很多小区应用了智能可视对讲系统，这些系统实现了小区住户与来访者可视对讲等功能，方便了对来访者的监控，减少了不必要的接待。而且还对减少安全隐患起了重要作用。但是，目前的对讲系统多数是以模拟方式实现，功能单一、价格昂贵、安装复杂布线困难，维护不易，没有信息浏览功能等。 为此，实验室与深圳DIGITONE公司合作开发智能小区终端项目。旨在开发一系列嵌入式软硬件设备。这些设备通过局域网相联，实现一个整体的智能系统，提供一系列方便小区住户的功能。比如视频对讲，IP组播，信息获取等。与传统的智能小区系统相比，具有系统布线简单，易于维护，功能易扩展，稳定，成本低廉等优点，最重要的是为小区用户提供了信息浏览功能。 本人负责嵌入式终端机软件系统的主控模块和嵌入式浏览器的开发工作，嵌入式浏览器实现了网上冲浪和信息浏览等功能，并作为主控模块启动和管理其他几个模块，同时它也是和用户交互的主界面。嵌入式浏览器最大的特点是多样性。针对与本项目的具体情况，如硬件平台，操作系统，中间件，用户需求等，没有一个完全合适的现成产品。因此我们针对本项目具体的需求，参照现有的嵌入式浏览器产品的架构，提出了智能小区信息终端浏览系统开发方案，开发实现了适合本项目的嵌入式浏览系统。 本文首先对嵌入式浏览器所涉及到的各种技术以及软硬件开发平台作必要的介绍。接着，着重提出了浏览器设计的总体方案和其具体实现的过程。提出了终端机软件系统模块组织方案，解决了浏览模块与其他模块的组织问题。自己制作了适合终端机显示和存储的中文字库，解决了终端机中文显示和存储问题。提出了终端机文件系统更换方案，解决了交叉编译工具链问题。提出了添

金永琪[3]2008年在《KIOSK网络监控管理系统的设计与实现》文中提出随着社会的进步,科技的发展,一种称之为KIOSK的多媒体智能终端日益融入到社会生活的各个领域。KIOSK是以提供便利的信息化服务为目的,通常以触摸屏为主,集成多种可交互的外设(例如:磁卡读写器、热敏感打印机等)的一类多媒体智能终端机的统称,其广泛地运用在银行、便利店、酒店、车站、机场、公共服务网点等众多场所。而且随着电子信息技术的发展,其应用的领域仍在不断扩大,市场前景非常看好。这些多媒体终端(以下简称KIOSK)不仅分布广泛,而且数量众多。如何更高效、更准确地管理这些分布在全国各地的终端机,并提供能及时响应的支持服务,在当今竞争日益激烈的市场环境中,已经成为KIOSK设备制造商和服务提供商迫切需要解决的重要课题。为了使得维护管理工作能跟上KIOSK的发展,需要设计一种全新、高效的管理平台,本文正是以实现KIOSK网络监控管理系统为目标,着重研究了支撑此系统的远程数据收集,基于WEB地图的状态监视和终端运行数据的统计分析等功能模块。本文首先从技术角度,分析了KIOSK网络监控管理系统中涉及的一些关键技术,包括基于ASP.NET 2.0的系统架构设计、基于WMI的远程数据收集、基于Google Maps的WEB地图服务。从技术层面保证本课题的可实现性。然后,根据课题的应用背景,对实际需求进行分析,确定本系统的主要功能和模块组成。通过前面的技术准备,具体讨论了以下内容的实现:(1)基于ASP.NET 2.0的叁层系统架构设计(2)运用WMI组件技术实现了对分布在远程的终端机的数据收集功能(3)通过调用Google Maps API实现了基于Google Maps的状态监视(4)对终端的运行数据进行分类统计最后本文对系统的测试方案作了说明,通过分阶段的测试保证系统的正确性和可用性。

白玉霞[4]2006年在《基于嵌入式Linux的多媒体信息终端技术的研究与应用》文中研究说明嵌入式系统的研究开发已经随着信息技术的飞速发展逐渐成为当今科技的一大热点，而Linux又以其独特的优势成为嵌入式操作系统的主流。开发嵌入式Linux系统，研究工作集中于软件和硬件支持两个方面。软件方面主要是针对应用程序执行环境需求做系统集成；对硬件而言，需要针对不同硬件平台做内核配置与编译。本文首先分析了目前嵌入式系统开发的概况，并引出采用Linux开发嵌入式系统所具有的独特优势。然后通过介绍一款基于Linux的嵌入式多媒体信息终端的设计和实现，具体论述了嵌入式系统的开发流程及方法。主要从交叉编译开发环境的构建、XScale处理器的选择、嵌入式Linux系统的移植、设备驱动程序的分析、图形用户接口Qt／Embedded的实现、应用程序开发平台Qtopia的构建、基于Video4Linux的图像采集应用以及Konqueror／embedded网络浏览器的实现等方面进行具体的分析和论述。最后本文还对进一步的开发提出了展望，为基于Linux的嵌入式系统开发提供了一定的研究价值和实用价值。

童晓慧[5]2004年在《PDA型移动地理信息终端的设计与实现》文中研究指明日新月异的电子信息科技为地理信息系统的发展带来无穷的活力。随着微电子技术、光电子技术的发展，通信技术发展已经进入移动时代，以掌上电脑(PDA)为代表的移动式计算系统日益普及，在移动中使用计算机将移动的主题通过网络与庞大的数字空间无缝的结合在一起，不再是一件很遥远的事情。 本文旨在利用移动计算(Mobile Computation)技术，研究开发基于PDA嵌入式产品的空间信息可视化应用。它是一个移动系统，能够使用户随时随地的享受位置相关服务。研究工作主要涉及嵌入式模块开发、移动通信、无线互联网、GPS定位等技术。 定位技术方面，本文讨论了GPS和差分GPS定位原理并在系统中加以应用、对用户端GPS数据获取和处理的算法进行了研究并加以实现。移动通信技术方面，着重研究了SMS的PDU格式、PPP协议、GPRS无线模块接入互联网技术、构筑在GPRS之上的WAP协议以及移动终端侧WAP浏览器的开发等，并在实际的应用程序中一一实现。 在此基础上本文开发了具有自主知识产权的嵌入式软件PdaGIS，整合了GPS定位、SMS、GPRS及WAP等技术，设计了友好的用户界面，实现了个性化的移动定位服务。PdaGIS适用于操作系统为Pocket PC的任意PDA。 本文为移动通信提供了一种定位增值业务，为地理信息系统提供了一种终端侧解决方案，为“空间信息移动用户应用服务系统”提供了PDA型移动终端。

钟勤俭[6]2009年在《中国重汽集团载货车物流信息平台设计研究》文中指出中国载货车行业竞争日益激烈,但载货车企业至今仍然主要致力于通过提高车辆自身性能、质量和售后维修服务来满足用户的需求。本文从中国重汽战略营销的角度,以稳定扩大中国重汽载货车用户群为目标,深入研究了载货车的下游产业——载货车物流行业的发展现状和竞争形势,发掘出载货车物流及相关行业的从业者的真实价值需求在于以较低的成本创造更多财富,保证车辆和货物的安全,更方便的进行管理以及提高司机在途生活质量。所以,创新中国重汽售后服务模式,为载货车物流从业者提供一个既能提升其盈利能力又能方便其管理进而提高其生活质量的全方位综合信息服务平台,提供方便、快捷的物流业务服务和各种售后信息服务,打造和运营伴随车辆终身价值的服务体系,才能够稳定和扩大公路运输车辆的用户群,形成中国重汽的差异化优势,提高市场竞争力。因此,本文以载货车物流从业者为对象,研究通过综合运用现代信息技术,创新开发适合在行驶车辆上使用的集计算机、无线通讯、GPS、卫星电视、汽车音响功能于一体的随车多媒体终端机,并开发运营专业服务于载货车物流行业的管理信息系统,使车上用户、众多物流公司和其他用户能同时方便、快捷的共享物流管理信息和车辆售后服务信息、在途生活服务及文化娱乐信息,并实现信息互动。本文的另一创新之处在于对载货车售后服务概念的内涵和外延加以丰富和扩展,综合运用市场营销和竞争战略、物流管理、电子商务、商业模式、连锁经营有关理论和方法,创新载货车售后服务模式,围绕物流从业者运用车辆的终身价值提供全方位增值服务,降低运营成本,方便日常管理,提高运营效益,有效提高中国重汽的载货车用户在物流行业的竞争力,从而形成中国重汽独特的、竞争对手难以效仿的竞争优势。本文综合运用文献研究法、问卷调查法、实证研究法、专家访谈法对载货车用户的价值需求进行分析,确定载货车物流信息化平台服务模式,并给出具体的实施方案。

戴起伟, 董钊, 曹静, 凡燕, 朱科峰[7]2009年在《面向农村社区的信息推送服务平台技术设计与应用》文中进行了进一步梳理江苏农村2008年实现宽带网络村村通之后,面临农民上网终端选择和信息资源服务等新问题。面向江苏农村社区(村)的信息服务综合平台将网络信息服务、远程教育、远程视频诊断、电话咨询等信息服务功能综合集成,通过农村社区(村)信息终端"一点通一体机",为农村提供信息服务,具有便捷、直观、易用、成本低廉等优势,实现了农村信息服务技术创新和服务模式创新。

骆舒欢[8]2014年在《多媒体信息管理系统的设计与实现》文中进行了进一步梳理随着多媒体信息技术的发展,各行各业都利用多媒体技术来进行业务信息、广告信息的发布,以提高用户对行业的认知及满意度。但是,由于终端机及商业银行业务特点的不同,在各种各样的信息管理系统中并没有针对特定商业银行特点进行设计的系统。为了解决这一问题,商业银行提出设计专门的多媒体信息管理系统,对商业银行的业务信息和广告信息进行管理、发布。多媒体信息管理系统涉及到商业银行在终端机上发布信息的方方面面,提供了一个高效、规范的解决方案。本文首先对项目的开发背景进行了描述,然后结合了项目的研究意义和目的分析了本项目开发的重要性,项目可以为商业银行与客户构架一条直接高效的信息交流桥梁并且打造商业银行自己的传媒平台。在需求分析阶段,由于系统使用人员的层次分为省级、市级、县级,人员类别分为管理员和操作员,出于系统使用人员的层次复杂性的考虑,首先对权限管理及终端管理进行了需求分析；其次对系统主要的管理发布功能的模块进行了需求分析,有模板管理、栏目管理、内容管理、广告管理、发布管理,以上几个模块共同构成了本系统的主要功能。在系统设计中,主要对系统的技术架构、功能架构、安全架构叁个方面进行了分析。在系统详细设计阶段,利用统一建模语言中的时序图、类图、包图对系统的广告功能、模板功能进行了设计上的描述,并且分析了对应的数据库。在系统实现中,主要对栏目管理、广告管理、发布管理叁个模块的实现进行了描述,并且描述了系统的测试。为了实现本系统的需求设计要求,多媒体信息发布系统基于JavaEE标准进行架构,采用Hibernate3+Spring3+Freemarker主流开源技术实现。在技术上,采用伪静态页面缓存技术,管理方便,速度可与静态页面相媲美,提高用户体验；在功能上,根据高内聚、低耦合的原则进行功能上的划分；在安全性上,采用权限管理、用户验证、备份恢复、授权管理等技术提高系统的安全性。

贾淑蒙[9]2016年在《基于Android系统的车载商业信息发布平台的研究与开发》文中提出智能公交系统作为现代城市基础建设的一环,随着科技的进步,其发展突飞猛进,公交车载电子产品也随之趋于多样化。商业信息发布平台作为近年来发展迅速的车载产品之一越来越大众化,市场上普遍存在的公交车载商业信息发布平台大多可实现视频广告播放,但此类产品功能较为单一,内容更新迟滞,在实用性上不够完善。为解决此问题,本课题研究了一款与语音报站装置联动的公交车载商业信息发布平台,其构成主要包括:车载信息终端与后台控制系统。其中,车载信息终端由语音站点播报平台、转换器、终端播放器、Buck-Boost型车载电源稳压模块共同组成,基于Android系统开发出终端播放器软件,通过转换器STM8S207结合RS-485通信实现语音站点播报平台与终端播放器的数据传输,实现了播放广告的同时,能插播报站画面的功能;后台控制系统包括控制服务器、后台管理终端、数据库。控制系统服务器依附于FTP协议为播放器提供数据库支持并与车载终端通过网络传输文件,广告播放所需的多媒体文件以及报站数据均存储于数据库中;管理终端(巴士在线系统)通过HTTP协议向服务器提出监控请求,可通过WEB浏览器监控车辆运行情况。此外,通过算法设计使得后台控制系统能够预估车辆到站时间及优化车辆发车时间。系统在大量测试后已装车300余台,试运行期间稳定性良好。本研究工作使得车载商业信息发布平台兼有播放广告、发布信息、时钟显示,图像显示报站和信息预估等多重功能,弥补了现有单一功能产品的不足。此新型多功能车载信息发布平台具有较好的实用价值和商业价值,发展前景广阔。论文采用总分总结构,首先概述了车载商业信息发布平台功能需求分析及系统架构,并阐述了系统实现的关键技术;其次分别从硬件系统开发与软件系统程序开发两方面来详解车载终端的研究方法,并着重研究了Buck-boost稳压系统、硬件看门狗复位电路、RS-485零延时电路以及基于Android平台的终端播放器;然后研究了后台控制系统实现商业信息发送及车辆监控的方法,构建了基于BP神经网络的车辆到站时间预估模型以及车辆发车时间间隔优化模型;最后通过系统测试展示了车载信息发布平台的最终效果,以实验台测试方式对检测多媒体播放功能、站点插播功能进行检测,以车载测试方式对其检测环境适应性及远程网络传输进行了检测。

王汀[10]2005年在《P2P在嵌入式信息终端中的应用研究》文中进行了进一步梳理随着Internet的普及,我们已经进入了网络时代,进入了后PC时代。不仅用PC机能上网,用各种各样的嵌入式设备都可以上网。后PC时代出现了信息电器,如掌上电脑、个人数字助理(PDA)、可视电话、移动电话、TV机顶盒、电视会议机和数码相机等嵌入式设备。因此,对嵌入式系统的研究,是软件工程中的重要研究课题之一,具有重大意义。 开发嵌入式产品,会涉及到:硬件主芯片的选择、电路与外围设备设计、嵌入式操作系统的选择、应用程序设计、固件(firmware)设计以及它们之间的整合。对软件部分的应用程序的开发,与以往的桌上型电脑程序开发,有着极大的不同,在桌上型电脑软件的发展来说,我们的程序是在一个通用型电脑上发展,同时操作系统与中央处理器清一色都是走Wintel架构,我们可以不用真正了解硬件操作与操作系统的情况下任意使用各类资源,同时我们都假设用户均为有相当经验的PC操作者,在一个相当成熟的基础上所发展的应用程序是相当方便而且快速的。但是在嵌入式系统里,开发程序相当不容易,我们必须借由各式各样的辅助工具与仪器,考虑各种不同平台的差异,修正多样化外围存取的程序,并且要求达到稳定,操作容易等条件。同时,开发嵌入式软件,必须要了解嵌入式系统既是软件又兼具硬件的属性,需要软件人力资源的投入,更需要硬件平台来实现其具体的功能,它甚至比操作系统本身的开发更需要硬件的背景知识。 本论文拟选择以微软的WinCE加ARM 32位嵌入式微处理器芯片为软、硬件平台,开发一款工作于P2P模式的多媒体信息机终端产品为例,详细论述嵌入式系统的开发方法。并将所学的软件工程开发方法应用于产品的开发中。

参考文献：

[1]. 多媒体信息终端机的研究[D]. 吴廷勇. 电子科技大学. 2001

[2]. 智能小区信息终端浏览系统的设计实现[D]. 张良. 四川大学. 2006

[3]. KIOSK网络监控管理系统的设计与实现[D]. 金永琪. 上海交通大学. 2008

[4]. 基于嵌入式Linux的多媒体信息终端技术的研究与应用[D]. 白玉霞. 西安电子科技大学. 2006

[5]. PDA型移动地理信息终端的设计与实现[D]. 童晓慧. 华东师范大学. 2004

[6]. 中国重汽集团载货车物流信息平台设计研究[D]. 钟勤俭. 山东大学. 2009

[7]. 面向农村社区的信息推送服务平台技术设计与应用[J]. 戴起伟, 董钊, 曹静, 凡燕, 朱科峰. 科技与经济. 2009

[8]. 多媒体信息管理系统的设计与实现[D]. 骆舒欢. 山东大学. 2014

[9]. 基于Android系统的车载商业信息发布平台的研究与开发[D]. 贾淑蒙. 华南理工大学. 2016

[10]. P2P在嵌入式信息终端中的应用研究[D]. 王汀. 四川大学. 2005

本文来源: https://www.lw33.cn/article/260d06ab92831b94f5710705.html