# 建筑工程施工中边坡支护技术的应用许海南论文_许海南

【摘要】近年来，城市进程加快，建筑工程施工项目繁荣发展。就现阶段的建筑工程施工现状而言，由于施工的整体环境相对复杂，不少建筑工程施工团队在施工期间，都加强了对边坡支护技术的应用。基于此，论文在研究中，对建筑工程边坡支护技术的类型进行了介绍，重点研究了建筑工程中边坡支护技术的应用。

【关键词】建筑工程；边坡支护技术；深基坑支护

1引言

目前，我国建筑工程项目逐渐增多，在一定程度上增加了建筑工程项目的施工风险，影响了建筑工程项目的整体施工质量。建筑工程施工现场的环境非常复杂，稳定的施工区域保证了施工的正常进行，保障了施工工程的质量，也保护了施工人员的安全。从某种角度而言，边坡支护技术的应用，可以从安全性角度提高建筑工程的施工质量，对建筑施工的稳定性有重要的意义。可见，本文展开对建筑工程施工中边坡支护技术的应用探究，具有现实性研究价值。

2建筑工程中边坡支护技术的类型

2.1 自立式支护类型

这类支护主要注重于地质条件考虑的一种支护类型，即施工的客观环境左右这种支护类型的选取。应用这种支护类型带来的好处是方便了机械化作业，这也正是其优点所在。然而，如果盲目应用在不满足条件的地质上时，施工过程将出现许多相应的问题导致施工受阻。所以，自立式支护取舍的关键，就是地质条件。

2.2 桩锚支护类型

应用桩锚支护施工现场的共同点就是土层性优秀，但是当基坑过深，施工

人员必须要考虑到基坑周围容易坍塌的隐患。施工人员在处理这种过于深的基坑时，要为支护排桩提供锚拉力，控制住基坑的变形与排桩的位移量，以获得安全高质量的施工效果。

2.3 排桩内支护类型

支护桩、支撑、防渗帷幕共同组成排桩内支护，冲孔灌注桩和砖孔灌注桩

是其常用的排桩。它适用于一定安全等级的基坑侧壁和可采用止水或降水帷幕的基坑。

2.4 喷锚网支护技术

在建筑工程边坡支护技术中，喷锚网支护技术是比较重要的技术，在施工过程中，施工人员首先要固定土钉，然后对整体的墙面进行灌浆。通常来说，喷锚网支护技术的优势较多，包括操作简单、可操作性强等。一般在完成灌浆浇筑施工后，施工人员要对支护条件的符合性进行检查，若不符合支护条件和需求，要重新灌浆处理，完成灌浆工作后要进行养护。

3建筑工程中边坡支护技术的应用研究

3.1土钉墙支护技术

在深基坑工程实际的施工过程中，开展土钉支护施工的目的就是为了可以进一步达到对深基坑边坡进行加固的目的，而应用土钉支护施工技术，其主要是为了保证土钉与土体两者之间可以产生摩擦，从而让工程深基坑支护土层的整体性、安全性、稳定性以及可靠性可以得到有效提升。通过对工程施工现场具体情况以及施工标准分析，在施工期间，一定要采用科学且合理的方法，对土钉的拉力以及强度进行设计，确保可以有效控制弯矩与拉力的相互作用。此外，在进行深基坑土钉支护施工的过程中，应该注意两个方面:①在开展深基坑土钉拉拔实验期间，应该保证土钉具备足够的拉拔力，加大监理力度，并且对注浆量以及注浆强度严格把控，确保施工的有序进行;②在土钉支护的施工阶段，相关人员还应该根据施工的具体标准和要求，严格控制水泥砂浆的水灰比、外加剂的数量。同时在进行注浆的时候，通过重力作用，确保水泥砂浆能够进行自由落体运动，注满浆液，在浆液初凝前期，还要做好补浆工作，保证施工质量可以得到提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2锚杆支护技术

在深基坑支护施工过程中，土层锚杆施工通常是在完成基坑围护的灌注桩、地下连续墙以及钢筋混凝土桩的施工以后。在进行土层锚杆施工过程中，相关人员需要根据实际情况，做到具体情况具体分析，明确深基坑支护的施工进展以及情况。同时，在进行土层开挖到设计锚杆高度期间，应该严格按照流程进行操作，明确施工要点，保证施工工作可以顺利开展和进行。在开展土层锚杆工作过程中，一方面，应该合理应用螺旋钻机、循环钻机等，把土层锚杆钻成孔，在这一过程中，施工人员可以采用压水钻进法，需要注意的是:在进行成孔施工时，一定要做到一次性钻进、出渣以及清孔等工序，确保可以有效提升施工的水平和质量。另一方面，在实际的施工期间，应该将拉杆合理安放，并且在使用拉杆的前期阶段，施工人员应该做好除锈处理工作，同时对钢绞线的油脂进行清理，保证后续施工可以顺利开展和进行。此外，还应该进行灌浆施工，由于该工程施工现场的地下水呈弱酸性，因此，在实际的施工过程中，应该应用纯水泥浆或者耐酸水泥，其中，水泥浆的流动度应该严格依照泵送的要求和规定，并且严格控制水灰比，确保可以最大程度降低水泥浆出现泌水或者干缩几率。同样需要注意的是:在开展灌浆施工工作期间，施人员应该通过浆泵，将水泥合理送到拉杆中，然后再通过土层锚孔与拉杆管端进行注入，进而提升深基坑工程施工的有效性。

3.3预应力锚索支护

一般情况下，预应力锚索是一种可以承受一定拉力的结构系统，在实际的深基坑工程中，应用这一技术，其主要的方法就是将其一端固定在稳定的地层中，然后将另一端与被加固的物体紧密地结合在一起，保证最终可以形成一个全新的结构复合体。预应力锚索的核心受拉力为高强预应力钢丝、钢绞线等，待安装结束以后，可以立即向被加固体施加压力，最大程度地降低其发生变形或者位移的情况。同时，相关人员也可以通过主动建立的后张预应力方式，对工程地质体或者建筑物本身带来的危害进行抑制、削弱甚至消除。

4边坡支护技术应用的注意事项

首先是施工管理负责人员应对施工人员的整体素质水平有具体要求，对施

工中出现不规范的操作或者不安全行为要坚决指出纠正并适当加以惩治。同时施工单位也要对施工材料进行检查把关，因为材料质量对于工程质量的影响颇大。在结束边坡支护施工后，检查人员一定要估算其承受能力，供相关施工人在施工中参考，以防意外破坏的发生。另外，为保证施工质量与施工安全，施工人员应先咨询有关部门关于施工场地的地下设施情况，例如电缆或者燃气管道的布置。如果存在了一些地下设施，施工人员应当合理把控好距离与施工范围，以免造成不必要的损失和安全事故的发生。其次，相较于遇到上述特殊的地下设施，施工过程中遇到水管道是是较为常见的，这时施工人员一定要注意水管道的深度与走向，然后再深挖施工。最后，施工人员要全面了解周边的实际情况，做到与实际情况相联系，对于出现的不同问题及时根据实际环境找到其根本原因，作出相应调整，这也是有利于施工进行的重要举措。

5结语

在信息化社会发展进程中，边坡支护技术已作为关键性技术方法被广泛应用于建筑工程施工中。从某种角度而言，边坡支护技术可以从多个层面实现对建筑工程施工质量的提升。针对此种现象，本文在研究中主要从边坡支护技术在深基坑支护施工中的应用、深基坑土方开挖中的应用等方面，重点研究建筑工程中边坡支护技术的应用。期望通过本文关于边坡支护技术的研究，可以为日后提高建筑工程施工水平奠定坚实的基础。

参考文献

[1] 尹文兴. 土木工程施工中的边坡支护技术探讨[J]. 江西建材,2018,(3):53,55.

[2] 李红喜,陈银山. 土木工程施工中的边坡支护技术分析[J]. 江西建材,2017,(12):83-84.

[3] 陈子怡. 土木工程施工中边坡支护技术及其应用的探讨[J]. 科技风,2017,(23):107.

[4] 郭业福. 刍议土木工程施工中的边坡支护技术要点[J]. 山西建筑,2017,(25):92-93,186.

作者：许海南 32128119920814****

论文作者:许海南

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/261c232c6d4ae328e2e7cad7.html